АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ»

Для служебного пользования

(по состоянию на 14.01.2011)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА «ЮЖНЫЙ», 
МИКРОРАЙОНА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», МИКРОРАЙОНА «НОВЫЙ», 
МИКРОРАЙОНА «СМП» П. ПУРОВСК ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Муниципальный контракт от 07.12.2010 № 01/08

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд Администрации Пуровского района в области территориального планирования 
(на территории сельского поселения Пуровское)

Положения о размещении объектов капитального строительства
(утверждаемая часть)

2010.12 – ПП

Директор

ООО НПЦ «Сибземресурсы»                                                  Е.Н. Малышев

Омск 2011

# 1	Характеристика планируемого развития территории

1	Площадь территории микрорайонов в проектных границах составляет:

-	микрорайон «Центральный» -14,41 га;

-	микрорайон «Новый» - 9,65 га;

-	микрорайон «Южный» - 7,87 га;

-	микрорайон «СМП» - 3,51 га.

Численность населения на расчетный срок принята равной:

-	микрорайон «Центральный» - 1654 человек;

-	микрорайон «Новый» - 260 человек;

-	микрорайон «Южный» - 907 человек;

-	микрорайон «СМП» - 531 человек.

Коэффициент застройки на расчетный срок увеличится и составит:

-	микрорайон «Центральный» - 0,210, плотность населения -  215 чел./га;

-	микрорайон «Новый» - 0,119, плотность населения -  27 чел./га;

-	микрорайон «Южный» - 0,181, плотность населения -  59 чел./га;

-	микрорайон «СМП» - 0,116, плотность населения -  51 чел./га;

2	Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3	Территория проектирования дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

1) Микрорайон «Новый»:

-	индивидуальной жилой застройки;

Кроме того выделены территории:

-	предназначенные для благоустройства;

-	объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

2) Микрорайон «СМП»:

-	индивидуальной жилой застройки;

-	малоэтажной жилой застройки с приквартирными участками;

-	малоэтажной индивидуальной жилой застройки;

-	малоэтажной многоквартирной жилой застройки без приквартирных участков;

Кроме того выделены территории:

-	предназначенные для благоустройства;

-	коммунально-складских объектов;

-	объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

-	парков, скверов;

3) Микрорайон «Центральный»:

-	малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

Кроме того выделены территории:

-	предназначенные для благоустройства;

-	объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

-	зеленых насаждений специального назначения;

4) Микрорайон «Южный»:

-	индивидуальной жилой застройки;

-	среднеэтажной многоквартирной жилой застройки;

-	образовательных учреждений

Кроме того выделены территории:

-	предназначенные для благоустройства;

-	объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

-	спортивных объектов и сооружений;

-	объектов культуры, искусства;

-	коммунально-складских объектов;

-	парков, скверов.

4	Предельные параметры разрешенного строительства, а также основные и вспомогательные виды и параметры разрешенного использования определены правилами землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района ЯНАО.

5	Параметры планируемого развития территории:

5.1	В настоящее время на территории микрорайонов «Центральный» и «Новый» отсутствуют объекты жилищного строительства. На территории микрорайона «Южный» расположено 5 одноэтажных жилых домов. В микрорайоне «СМП» находится 11 индивидуальных жилых домов, 4 малоэтажных жилых дома с приквартирными участками и 8 малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Микрорайон «Центральный»

На момент проектирования жилая застройка отсутствует.

На расчетный срок в границах микрорайона запроектированы:

- 2 трехэтажных двухсекционных многоквартирных жилых домов 
(24 квартиры в 1 доме);

- трехэтажный трехсекционный многоквартирный жилой дом (36 квартир в 1 доме);

- 9 трехэтажных трехсекционных многоквартирных жилых домов 
(27 квартир в 1 доме);

- 2 трехэтажных шестисекционных многоквартирных жилых дома 
(69 квартир в 1 доме);

- 5 двухэтажных многоквартирных жилых домов (10 квартир в 1 доме).

Микрорайон «Новый»

На момент проектирования жилая застройка отсутствует.

На расчетный срок в границах микрорайона запроектирован 81 индивидуальный жилой дом.

Микрорайон «Южный»

На момент проектирования жилая застройка представлена одноэтажными жилыми домами (5 домов), которые сохраняются.

На расчетный срок в границах микрорайона запроектированы:

- 2 трехэтажных четырехсекционных многоквартирных жилых дома 
(48 квартир в 1 доме);

- 4 трехэтажных двухсекционных многоквартирных жилых домов 
(24 квартиры в 1 доме);

- 1 трехэтажный многоквартирный жилой дом (15 квартир в 1 доме);

- 1 трехэтажный пятисекционный многоквартирный жилой дом (57 квартир в 1 доме);

- 19 индивидуальных жилых домов;

- общежитие на 150 мест.

Микрорайон «СМП»

На момент проектирования жилая застройка квартала имеет разную степень износа. Часть территории находится в стадии формирования. Часть является ветхой, не достаточно благоустроена. В ней преобладает хаотичное размещение хозяйственных построек и металлических гаражей. Проектом предлагается сохранить часть жилых домов. Остальной жилой фонд микрорайона предлагается заменить.

На расчетный срок в границах микрорайона запроектированы:

- 51 индивидуальный жилой дом;

- 6 таунхаусов.

5.2	В микрорайоне «Центральный» и «Южный» развитие объектов культурно-бытового обслуживания населения предусмотрено только за счет строительства магазина (по одному в каждом микрорайоне). Помимо этого в микрорайоне «Центральный» возможно использование первых этажей малоэтажных многоквартирных жилых домов под размещение дополнительных объектов бытового обслуживания (магазинов, аптек, ремонтов обуви и т.п.).

Микрорайон «Южный» будет иметь значительное развитие в социально-культурном и бытовом обслуживании. На его территории планируется размещение следующих объектов обслуживания:

-	детский сад на 160 мест;

-	церковь;

-	культурно-досуговый центр;

-	бассейн;

-	гостиница на 30 мест;

-	торговый центр.

В микрорайоне «СМП» будет сохранен магазин «Судьба», шиномонтаж, а также запроектирован еще один магазин.

6	Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

6.1	В проектируемых микрорайонах принята следующая классификация улиц по видам:

-	основные улицы в жилой застройке;

-	второстепенные улицы в жилой застройке;

-	проезды.

Планировочное решение системы внутриквартальных проездов и тротуаров предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов жилья и соцкультбыта с прилегающих улиц. Ширина проезжих частей внутриквартальных проездов принята 6 м., с учётом пропуска пожарных машин.

Покрытие проезжих частей – асфальтобетонное. Ширина улиц в красных линиях застройки от 15,0 до 20,0 м, с шириной проезжей части от 4,0 м до 8,0 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет:

-	микрорайон «Центральный» - 0,5 км;

-	микрорайон «Новый» - 1,47 км;

-	микрорайон «СМП» - 0,11 км.

Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предлагается произвести устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских»).

На участках улично-дорожной сети очередность движения конфликтующих транспортных потоков или транспортных и пешеходных потоков необходимо регулировать светофорной сигнализацией. Светофоры размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения. На территории микрорайонов запланировано размещение светофоров на перекрестках:

-	микрорайон «Центральный»: ул. 1 и ул. 2, а также ул. 2 и ул. 4;

-	микрорайон «Новый»: ул. 1 и ул. 2, а также ул. 2 и ул. 6;

-	микрорайон «Южный»: ул. Новая и ул. 1, а также ул. Новая и автомобильной дороги окружного значения.

-	микрорайон «СМП»: ул. 1 и ул. Молодежная.

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обеспечивается выход к общественным зданиям по кратчайшим расстояниям. Ширина тротуаров принята:

-	микрорайон «Центральный» - 2,0 м;

-	микрорайон «Новый»: от 1,5 м до 3,0 м;

-	микрорайон «Южный»: от 2,0 м до 3,0 м;

-	микрорайон «СМП»: 1,5 м.

Пересечения пешеходных улиц с улично-дорожной сетью предлагаются в одном уровне.

Расчет потребности автомобильных парковок индивидуального транспорта, гаражей в микрорайонах произведен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Пуровское Пуровского муниципального района ЯНАО.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования будет осуществляется на участках владельцев индивидуальных жилых домов. Кроме того, автомобильные парковки предлагается разместить:

-	микрорайон «Центральный»: 14 автомобильных парковок на 
145 парковочных мест во дворах многоквартирных жилых домов и у магазина – на 8 парковочных мест;

-	микрорайон «Новый»: у магазина – на 10 парковочных мест;

-	микрорайон «Южный»: 6 автомобильных парковок на 65 парковочных мест во дворах многоквартирных жилых домов; у гостиницы и торгового центра – 3 парковки на 34 парковочных места; у общежития – на 
31 парковочное место; у КДЦ – на 20 парковочных мест; у детского сада – на 10 парковочных мест; у бассейна – на 11 парковочных мест.

-	микрорайон «СМП»: 4 автомобильных парковок на 32 парковочных мест во дворах многоквартирных жилых домов и у магазина – на 
8 парковочных мест.

7	Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

7.1	Водоснабжение:

7.1.1	Пуровск снабжается водой из подземного источника Куртамышского водоносного горизонта Забор воды ведется из скважин глубиной 90-105 м, оборудованных погружными насосами.. Водоподготовка не производится.

Микрорайон «Южный»

Водозабор расположен на западной окраине западного жилого образования.

Процент износа водопроводных сетей составляет 30 %, внутриквартальных - 15 %. Тип прокладки подземный и надземный.

Микрорайон «СМП»

Водозабор расположен на западной окраине западного жилого образования.

Процент износа водопроводных сетей составляет 30 %, внутриквартальных - 15 %. Тип прокладки подземный и надземный.

Микрорайоны «Центральный» и «Новый»

Процент износа водопроводных сетей составляет 30 %, внутриквартальных - 15 %. Тип прокладки подземный и надземный.

Вода из резервуара чистой воды подается в разводящую сеть поселка.

7.1.2	 Микрорайон «Южный»

Таблица 7.1.2.1 – Сводная таблица расчетных расходов воды по микрорайону

| Наименова- ние потребителей | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Средне- часовой расход, м3/сут. | Макси-мальный часовой расход, м3/сут. | Макси-мальный суточный расход с учетом полива, м3/сут. | Расход на внутреннее пожароту- шение, л/с | Расход на наружное пожароту- шение, л/с | Расчет ный расход при пожаре, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Жилые и общественные здания Итого: | 631,25 631,25 | 26,30 26,30 | 180,18 180,18 | 645,10 645,10 | 1х2,5 (торговый центр) 2,5 | 10 10 | 62,55 62,55 |

Проектируемая схема водоснабжения микрорайона «Южный» п. Пуровск предусматривает подачу воды питьевого качества (в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01) от существующего источника водоснабжения магистральных кольцевых сетей, проходящих по территории микрорайона.

Трассировка сетей водопровода произведена с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных сетей.

Схема водоснабжения принимается хозяйственно-противопожарная.

Наружное пожаротушение зданий осуществляется от существующих пожарных гидрантов на существующей водопроводной кольцевой сети и от пожарных гидрантов в колодцах на проектируемой кольцевой сети водопровода.

Расстановка колодцев и пожарных гидрантов предусматривается на следующей стадии проектирования (рабочий проект).

Предлагается подземная прокладка водопровода в зоне влияния тепловых сетей на глубине 1,2 - 1,6 м (совместно с сетями теплоснабжения в пенополиуритановой изоляции) и отдельно с теплоспутником. Водопроводные сети показаны в пределах микрорайона.

Предусматривается установка пожарных гидрантов незамерзающего типа.

Микрорайон «СМП»

Таблица 7.1.2.2 – Сводная таблица расчетных расходов воды по микрорайону

| Наименова- ние потребителей | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Средне- часовой расход, м3/сут. | Макси-мальный часовой расход, м3/сут. | Макси-мальный суточный расход с учетом полива, м3/сут. | Расход на Внутрен- нее пожароту- шение, л/с | Расход на наруж- ное пожароту шение, л/с | Расчетный расход при пожаре, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Жилые и общественные здания Итого: | 153,89 153,89 | 6,41 6,41 | 19,24 19,24 | 161,86 161,86 |  | 10 10 | 15,34 15,34 |

Проектируемая схема водоснабжения микрорайона «СМП» п. Пуровск предусматривает подачу воды питьевого качества (в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01) от существующего источника водоснабжения магистральных кольцевых сетей, проходящих по территории микрорайона.

Трассировка сетей водопровода произведена с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных сетей.

Схема водоснабжения принимается хозяйственно-противопожарная.

Наружное пожаротушение зданий осуществляется от существующих пожарных гидрантов на существующей водопроводной кольцевой сети и от пожарных гидрантов в колодцах на проектируемой кольцевой сети водопровода.

Расстановка колодцев и пожарных гидрантов предусматривается на следующей стадии проектирования (рабочий проект).

Предлагается подземная прокладка водопровода в зоне влияния тепловых сетей на глубине 1,2 - 1,6 м (совместно с сетями теплоснабжения в пенополиуритановой изоляции) и отдельно с теплоспутником. Водопроводные сети показаны в пределах микрорайона.

Предусматривается установка пожарных гидрантов незамерзающего типа.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение любого здания не менее чем от двух гидрантов.

Микрорайоны «Центральный» и «Новый»

Таблица 7.1.2.3 – Сводная таблица расчетных расходов воды по микрорайону

| Наименование потребителей | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Средне- часовой расход, м3/сут. | Макси-мальный часовой расход, м3/сут. | Макси-мальный суточный расход с учетом полива, м3/сут. | Расход на Внутрен- нее пожароту- шение, л/с | Расход на наружное пожароту шение, л/с | Расчетный Расход при пожаре, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Микрорайон «Центральный» 1. Жилые и общественные здания | 625,21 | 26,05 | 55,33 | 650,02 |  | 10 | 25,37 |
| Микрорайон «Новый» 1. Жилые и общественные здания Итого: | 71,28 696,49 | 4,83 30,88 | 11,58 66,91 | 74,97 724,99 |  | 5 10 | 8,22 33,59 |

Проектируемая схема водоснабжения микрорайонов «Центральный» и «Новый» 
п. Пуровск предусматривает подачу воды питьевого качества (в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01) от существующего источника водоснабжения магистральных кольцевых сетей, проходящих по территории микрорайона.

Трассировка сетей водопровода произведена с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных сетей.

Схема водоснабжения принимается хозяйственно-противопожарная.

Наружное пожаротушение зданий осуществляется от существующих пожарных гидрантов на существующей водопроводной кольцевой сети и от пожарных гидрантов в колодцах на проектируемой кольцевой сети водопровода.

Расстановка колодцев и пожарных гидрантов предусматривается на следующей стадии проектирования (рабочий проект).

Предлагается подземная прокладка водопровода в зоне влияния тепловых сетей на глубине 1,2 - 1,6 м (совместно с сетями теплоснабжения в пенополиуритановой изоляции) и отдельно с теплоспутником. Водопроводные сети показаны в пределах микрорайона.

Предусматривается установка пожарных гидрантов незамерзающего типа.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение любого здания не менее чем от двух гидрантов.

7.2	Водоотведение:

Централизованная система канализации имеется в западном жилом образовании поселка. Сточные воды по сложившейся существующей системе сетей канализации поступают на канализационные насосные станции, после чего подаются на очистные сооружения (КОС400). Очистные сооружения размещаются в южной части поселка, где осуществляется механическая и биологическая очистка.

Протяженность канализационных сетей - 4017,2 м, в том числе самотечных - 
2 105,2 м; напорных - 1 912 м. Износ сетей составляет 50 %.

При проектировании системы канализации принято полное благоустройство новых жилых домов и сохраненных общественных зданий.

Микрорайон «Южный»

Таблица 7.2.2.1 – Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению микрорайона

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Макси- мальный часовой расход, м3/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий расход | Общий расход | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Жилые и общественные здания Итого: | 923 923 | 631,25 631,25 | 180,18 180,18 | 50,05 50,05 |

Микрорайон «СМП»

Таблица 7.2.2.2 – Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению микрорайона

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий расход | Общий расход | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Жилые и общественные здания Итого: | 531 531 | 153,89 153,89 | 19,24 19,24 | 5,34 5,34 |

Микрорайоны «Центральный» и «Новый»

Таблица 7.2.2.2 – Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению микрорайона

| Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий расход | Общий расход | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Микрорайон «Центральный» 1. Жилые и общественные здания Микрорайон «Новый» 1. Жилые и общественные здания Итого: | 1654 246 1900 | 625,21 71,28 696,49 | 55,33 11,58 66,91 | 15,37 3,22 18,59 |

Для решения вопросов канализования вновь запроектированных объектов в микрорайоне «Южный» необходимо:

- строительство новых самотечных сетей от проектируемых зданий до подключения к существующей сети канализации;

- строительство новой КНС в микрорайоне «Южный»;

- реконструкция существующей КНС с учетом принятия стоков от проектируемого микрорайона «Южный».

Для решения вопросов канализования вновь запроектированных объектов в микрорайоне «СМП» необходимо:

- строительство новых самотечных сетей от проектируемых зданий до подключения к существующей сети канализации;

- строительство новых КНС (2 шт) в новом микрорайоне;

- реконструкция существующей КНС с учетом принятия стоков от проектируемого микрорайона «СМП».

Для решения вопросов канализования вновь запроектированных объектов в микрорайонах «Центральный» и «Новый» необходимо:

- строительство новых самотечных сетей от проектируемых зданий до подключения к существующей сети канализации;

- реконструкция существующей КНС с учетом принятия стоков от проектируемых микрорайонов;

- перекладка существующего напорного коллектора, проходящего по территории микрорайона «Новый».

Выбор трассы канализационных сетей и веток присоединений диктовался рельефом местности, застройкой и наличием существующих сетей поселка.

Прокладка магистральных сетей и веток присоединений предусматривается на глубине от – 1,5 м, принятый диаметр самотечных сетей от 160 мм. Трубы пластмассовые по ГОСТ 18599-2001.

7.3	Теплоснабжение:

7.3.1	Микрорайон «Южный»

Теплообеспечение сохраняемой и новой застройки в районе муниципального строительства проектируется от модернизируемой котельной № 3.

Теплоноситель в тепловых сетях - вода с температурой 115о-70оС.

Схема магистральных трубопроводов тепловых сетей принята двухтрубная.

Проектом предусматривается прокладка трубопроводов теплоснабжения в пенополиуретановой изоляции, проложенные выглубленно в железобетонных лотках в гидрофобной изоляции.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилого фонда проектом предлагается осуществлять с использованием автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей. Это позволит осуществлять индивидуальный учет тепла, создаст возможность для более качественного регулирования температуры теплоносителя и перепада давления для систем отопления и вентиляции. Так же использование автоматизированных ИТП позволит использовать для подогрева воды для бытового горячего водоснабжения современные компактные пластинчатые теплообменники типа Alfa Laval непосредственно в здании.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предлагается осуществлять при помощи газовых котлов OLB – 700 GD. Это напольные газовые отопительные котлы с двумя независящими друг от друга системами: отопления и горячего водоснабжения.

Микрорайон «СМП»

Теплообеспечение сохраняемой и новой застройки в районе муниципального строительства проектируется от существующих сетей теплоснабжения.

Теплоноситель в тепловых сетях - вода с температурой 115о-70оС.

Проектом предусматривается перекладка тепловых сетей, проходящих по пятну застройки. Так же предусматривается демонтаж тепловых сетей подключения индивидуальных жилых домов.

Проектом предусматривается прокладка трубопроводов теплоснабжения в пенополиуретановой изоляции, проложенные выглубленно в железобетонных лотках в гидрофобной изоляции.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предлагается осуществлять при помощи газовых котлов OLB – 500 GD. Теплоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов и таунхаусов (поквартирно) предлагается осуществлять при помощи газовых котлов OLB – 700 GD и OLB – 500 GD соответственно. Это напольные газовые отопительные котлы с двумя независящими друг от друга системами: отопления и горячего водоснабжения.

Микрорайоны «Центральный» и «Новый»

Теплообеспечение сохраняемой и новой застройки в районе муниципального строительства проектируется от модернизируемой котельной № 3.

Теплоноситель в тепловых сетях - вода с температурой 115о-70оС.

Схема магистральных трубопроводов тепловых сетей принята двухтрубная.

Проектом предусматривается прокладка трубопроводов теплоснабжения в пенополиуретановой изоляции, проложенные выглубленно в железобетонных лотках в гидрофобной изоляции.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилого фонда проектом предлагается осуществлять с использованием автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей. Это позволит осуществлять индивидуальный учет тепла, создаст возможность для более качественного регулирования температуры теплоносителя и перепада давления для систем отопления и вентиляции. Так же использование автоматизированных ИТП позволит использовать для подогрева воды для бытового горячего водоснабжения современные компактные пластинчатые теплообменники типа Alfa Laval непосредственно в здании.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предлагается осуществлять при помощи газовых котлов OLB – 700 GD. Это напольные газовые отопительные котлы с двумя независящими друг от друга системами: отопления и горячего водоснабжения.

7.4	Электроснабжение:

7.4.1	Микрорайон «Южный»

Электроснабжение микрорайона «Южный» в п. Пуровск осуществляется от существующих ТП 10/0,4 кВ.

Электроснабжение вновь проектируемых зданий и сооружений предусмотрено от существующих ТП 10/0,4 кВ. Подключение зданий микрорайона от ТП проектируется выполнить кабельными линиями. Проектом учтены охранные зоны существующих электрических сетей и ТП 6/0,4 кВ, при необходимости выполнить перенос электрических сетей с соблюдением требований ПУЭ.

Кабель от ТП до потребителей марки АВБбШв проложить в земле на глубину 0,7 м от поверхности земли и на проектируемых опорах ВЛ с подвеской провода СИП. Разработку грунта в траншее для прокладки кабеля АВБбШв выполнять механизированным и ручным способом. Отвалы грунта расположить на противоположных сторонах траншеи. Укладку кабеля в траншею выполнить вручную. После завершения работ траншею засыпать мелким грунтом на уровень 0,2 м по всей длине траншеи, уложить сигнальную ленту ЛСЭ-150 мм по всей траншее и произвести окончательную засыпку грунтом. При пересечении кабеля АВБбШв с коммуникациями и автодорогой, кабель проложить в асбестоцементной трубе БНТ 100, расстояние в свету не менее 350 мм в соответствии с ПУЭ. Длина кабелей должна нарезаться по месту в полевых условиях и иметь достаточный запас на провисание и изгибы в процессе монтажа и эксплуатации.

Общая протяжённость ЛЭП составляет:

-	АВБбШв (0,4 кВ) – 1,9 км;

-	Проводов СИП (0,4 кВ) – 5,8 км.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового строительства проектируемых жилых и общественных зданий составляет 1131,4 кВт.

Микрорайон «СМП»

Электроснабжение микрорайона «СМП» в п. Пуровск осуществляется от существующей ВЛ-10 кВ «К-115» ближайшая опора и от проектируемой ВЛЗ-10 кВ от подстанции «Кирпичная».

Электроснабжение вновь проектируемых зданий и сооружений предусмотрено от одной проектируемой двухтрансформаторной подстанции блочного исполнения 10/0,4 кВ. ТП утеплить панелями типа «сендвич». Подключение ТП от ВЛ и зданий микрорайона от ТП выполнить кабельными линиями. Проектом учтены охранные зоны существующих электрических сетей и ТП 10/0,4кВ, при необходимости выполнить перенос электрических сетей с соблюдением требований ПУЭ.

Кабель от ТП до потребителей марки АВБбШв проложить в земле на глубину 0,7 м от поверхности земли, и на проектируемых опорах ВЛ с подвеской провода СИП. Разработку грунта в траншее для прокладки кабеля АВБбШв выполнять механизированным и ручным способом. Отвалы грунта расположить на противоположных сторонах траншеи. Укладку кабеля в траншею выполнить вручную. После завершения работ траншею засыпать мелким грунтом на уровень 0,2 м по всей длине траншеи, уложить сигнальную ленту ЛСЭ-150 мм по всей траншее и произвести окончательную засыпку грунтом. При пересечении кабеля АВБбШв с коммуникациями и автодорогой, кабель проложить в асбоцементной трубе БНТ 100, расстояние в свету не менее 350 мм в соответствии с ПУЭ. Длина кабелей должна нарезаться по месту в полевых условиях и иметь достаточный запас на провисание и изгибы в процессе монтажа и эксплуатации.

Общая протяжённость ЛЭП составляет:

-	СИП 3 (10 кВ) – 1,6 км;

-	ААБл (10 кВ) – 0,4 км;

-	АВБбШв (0,4 кВ) – 0,1 км;

-	Проводов СИП (0,4 кВ) – 5,7 км.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового строительства проектируемых жилых и общественных зданий микрорайона «СМП» составляет 
706,8 кВт.

Микрорайон «Центральный»

Электроснабжение микрорайона «Центральный» в п. Пуровск осуществляется от существующей ВЛ-10 кВ «Ф-2» и от проектируемой ВЛЗ-10кВ «Ф-11» (ТУ № 1993) от ближайших опор.

Электроснабжение вновь проектируемых зданий и сооружений предусмотрено от одной проектируемой двухтрансформаторной подстанции блочного исполнения 10/0,4 кВ. Проектируемую трансформаторную подстанцию капитального исполнения выполнить из кирпича с двухскатной крышей, предусмотреть утепление дверей помещений камер. Выполнить отделку фасада трансформаторной подстанции сайдингом.

Подключение ТП от ВЛ и зданий микрорайона от ТП выполнить кабельными линиями. Проектом учтены охранные зоны существующих электрических сетей и ТП 10/0,4 кВ, при необходимости выполнить перенос электрических сетей с соблюдением требований ПУЭ.

Кабель от ТП до потребителей марки АВБбШв проложить в земле на глубину 0,7 м от поверхности земли, и на проектируемых опорах ВЛ с подвеской провода СИП. Разработку грунта в траншее для прокладки кабеля АВБбШв выполнить механизированным и ручным способом. Отвалы грунта расположить на противоположных сторонах траншеи. Укладку кабеля в траншею выполнить вручную. После завершения работ траншею засыпать мелким грунтом на уровень 0,2 м по всей длине траншеи, уложить сигнальную ленту ЛСЭ-150 мм по всей траншее и произвести окончательную засыпку грунтом. При пересечении кабеля АВБбШв с коммуникациями и автодорогой, кабель проложить в асбоцементной трубе БНТ 100, расстояние в свету не менее 350 мм в соответствии с ПУЭ. Длина кабелей должна нарезаться по месту в полевых условиях и иметь достаточный запас на провисание и изгибы в процессе монтажа и эксплуатации.

Общая протяжённость ЛЭП составляет:

-	СИП (10 кВ) – 0,8 км;

-	ААБл (10 кВ) – 0,7 км;

-	АВБбШв (0,4 кВ) – 1,4 км;

-	Проводов СИП (0,4 кВ) – 3,6 км.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового строительства проектируемых жилых и общественных зданий микрорайона «Центральный» составляет 856,63 кВт.

Микрорайон «Новый»

Электроснабжение микрорайона «Новый» в п. Пуровск осуществляется от существующей ВЛ-10 кВ «Ф-2» и от проектируемой ВЛЗ-10 кВ «Ф-11» (ТУ № 1993 ТУ 
№ 1994) от ближайших опор.

Электроснабжение вновь проектируемых зданий и сооружений предусмотрено от одной проектируемой двухтрансформаторной подстанции блочного исполнения 10/0,4 кВ. Проектируемую трансформаторную подстанцию капитального исполнения выполнить из кирпича с двухскатной крышей, предусмотреть утепление дверей помещений камер. Выполнить отделку фасада трансформаторной подстанции сайдингом.

Подключение ТП от ВЛ и зданий микрорайона от ТП выполнить кабельными линиями. Проектом учтены охранные зоны существующих электрических сетей и 
ТП 10/0,4 кВ, при необходимости выполнить перенос электрических сетей с соблюдением требований ПУЭ.

Кабель от ТП до потребителей марки АВБбШв проложить в земле на глубину 0,7 м от поверхности земли, и на проектируемых опорах ВЛ с подвеской провода СИП. Разработку грунта в траншее для прокладки кабеля АВБбШв выполнять механизированным и ручным способом. Отвалы грунта расположить на противоположных сторонах траншеи. Укладку кабеля в траншею выполнить вручную. После завершения работ траншею засыпать мелким грунтом на уровень 0,2 м по всей длине траншеи, уложить сигнальную ленту ЛСЭ-150 мм по всей траншее и произвести окончательную засыпку грунтом. При пересечении кабеля АВБбШв с коммуникациями и автодорогой, кабель проложить в асбоцементной трубе БНТ 100, расстояние в свету не менее 350 мм в соответствии с ПУЭ. Длина кабелей должна нарезаться по месту в полевых условиях и иметь достаточный запас на провисание и изгибы в процессе монтажа и эксплуатации.

Общая протяжённость ЛЭП составляет:

-	СИП 3 (10 кВ) – 0,8 км;

-	ААБл (10 кВ) – 0,1 км;

-	АВБбШв (0,4 кВ) – 0,1 км;

-	Проводов СИП (0,4 кВ) – 2,7 км.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового строительства проектируемых жилых и общественных зданий микрорайона «Новый» составляет 
125,68 кВт.

7.4.2 Микрорайон «Южный»

Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками типа РКУ с лампами ДРЛ мощностью 250 Вт, устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная.

Протяжённость наружного освещения микрорайона «Южный» в п. Пуровск 4,7 км, потребляемая мощность 38,75 кВт.

Микрорайон «СМП»

Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками РКУ с лампами ДРЛ мощностью 250 Вт, устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная.

Протяжённость наружного освещения микрорайона «СМП» в п. Пуровск 
2,8 км, потребляемая мощность 18,25 кВт.

Микрорайон «Центральный»

Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками РКУ с лампами ДРЛ мощностью 250 Вт, устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная.

Протяжённость наружного освещения микрорайона «Центральный» в п. Пуровск 3,6 км, потребляемая мощность 23,25 кВт.

Микрорайон «Новый»

Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками РКУ с лампами ДРЛ мощностью 250 Вт, устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная.

Протяжённость наружного освещения микрорайона «Новый» в п. Пуровск 3,6 км, потребляемая мощность 9,25 кВт.

7.5	Газоснабжение:

7.5.1	В настоящее время газоснабжение микрорайонов «Южный», «СМП», «Центральный» и «Новый» отсутствует. Сжиженный газ не используется.

7.5.2	Схема газоснабжения микрорайонов принята тупиковой. Природный газ высокого давления поступает от существующего газопровода к проектируемым ГРП. Необходимость резервного топлива определяется по заданию газоснабжающей организации.

Газопроводы прокладываются в соответствии с СНиП 42-01-2002:

-	по территории микрорайона газопроводы прокладываются подземным способом из стальных труб;

-	подключение коттеджей осуществляется подземным способом из стальных труб.

Микрорайон «Южный»

Для теплоснабжения жилых домов предусматривается установка индивидуальных источников тепла, с установкой газовых котлов. Нагрузка на отопление рассчитана по укрупненным показателям. Расход газа на теплоснабжение одного дома составляет 
6,0 м3/ч.

Для приготовления пищи в жилом доме устанавливаются газовые плиты типа ПГ-4. Расход газа на пищеприготовление составляет 1,19 м3/ч.

Суммарный расход газа составляет 196,56 м3/ч.

Таблица 7.5.2.1 – Технико-экономические показатели

| № п⁄п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Годовые расходы газа Всего: В том числе: - ИЖС | млн. м3/год млн. м3/год | 1,72 1,72 |
| 2 | Часовые расходы газа Всего: В том числе: - ИЖС | м3/час м3/час | 196,56 196,56 |
| 3 | Протяженность газопровода высокого давления в плане: Ду50 | м | 800,4 |
| 4 | Протяженность газопровода низкого давления в плане: труба Ду 150; труба Ду 100; труба Ду 50. | м м м | 102,5 240,3 400,9 |

Микрорайон «СМП»

Для теплоснабжения жилых домов предусматривается установка индивидуальных источников тепла, с установкой газовых котлов. Нагрузка на отопление рассчитана по укрупненным показателям. Расход газа на теплоснабжение одного дома составляет 
7,0 м3/ч.

Для приготовления пищи в жилом доме устанавливаются газовые плиты типа ПГ-4. Расход газа на пищеприготовление составляет 1,19 м3/ч.

Суммарный расход газа составляет 515,97 м3/ч.

Таблица 7.5.2.2 – Технико-экономические показатели

| № п⁄п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Годовые расходы газа Всего: в том числе: - ИЖС | млн. м3/год млн. м3/год | 6,6 4,31 |
| 2 | Часовые расходы газа Всего: в том числе: - ИЖС | м3/час м3/час | 753,48 515,97 |
| 3 | Протяженность газопровода высокого давления в плане: Ду150 Ду100 | м м | 178 62 |
| 4 | Протяженность газопровода низкого давления в плане: труба Ду 200; труба Ду 150; труба Ду 100; труба Ду 50. | м м м м | 150,12 340,58 489,35 125,18 |

Микрорайоны «Центральный» и «Новый»

Для теплоснабжения жилых домов предусматривается установка индивидуальных источников тепла, с установкой газовых котлов. Нагрузка на отопление рассчитана по укрупненным показателям. Расход газа на теплоснабжение одного дома составляет 
6,0 м3/ч.Для приготовления пищи в жилом доме устанавливаются газовые плиты типа 
ПГ-4. Расход газа на пищеприготовление составляет 1,19 м3/ч.Суммарный расход газа составляет 663,39 м3/ч.

Таблица 7.5.2.3 – Технико-экономические показатели

| № п⁄п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Годовые расходы газа Всего: В том числе: - ИЖС | млн. м3/год млн. м3/год | 5,81 5,81 |
| 2 | Часовые расходы газа Всего: В том числе: - ИЖС | м3/час м3/час | 663,39 663,39 |
| 3 | Протяженность газопровода высокого давления в плане: Ду100 Ду50 | м м | 370,0 125,0 |

Окончание таблицы 7.5.2.3

| № п⁄п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Протяженность газопровода низкого давления в плане: труба Ду 200; труба Ду 150; труба Ду 100; труба Ду 80; труба Ду 50. | м м м м м | 80,0 220,4 110,12 321,9 600,4 |

7.6	Телефонная связь

7.6.1	В настоящее время телефонная связь в п. Пуровск осуществляется от автоматической телефонной сети АТС-Si-2000. Население поселка обеспечено телефонной связью на 80 %, предприятия и учреждения – на 100 %. Телефонная сеть поселка воздушно-подземная. Междугородная связь осуществляется по заказным и автоматическим линиям.

Линейные сооружения телефонной сети выполняются по шкафной системе. На магистральных и распределительных участках к зданиям этажностью более 2-х этажей прокладка кабелей связи выполнена в грунте. На распределительных участках к одно- и двухэтажным зданиям подвеска кабелей связи выполнена на опорах воздушных линий связи. Принимая для проекта 100 % обеспечение телефонной связью жилого сектора Nкв = 1000 номеров. Для учережденческого сектора предлагается выделить Nуч = 50 номеров. В случае необходимости дооснастить существующую АТС с учетом роста потребности населения. Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-	установка 6-ти распределительных шкафов (РШ), 4 шт. - емкостью 100х2, 1 шт. - 300х2, 1 шт. - 600х2;

-	строительство новых веток распределительной сети от проектируемых РШ;

-	строительство воздушной линии связи секторе индивидуальной жилой застройки;

-	демонтаж существующей воздушной линии связи, попадающей в зону строительства.

Строительство распределительной сети предусмотрено с использованием деревянных опор на железобетонных приставках, подвешивается кабель марки ТППэп 10х2 на тросу, крепление троса к опорам осуществляется столбовыми консолями. Проектируется магистральная кабельная линия связи с прокладкой кабелей марки ТППэпБ 500х2, 300х2, 100х2 в грунте на глубине 0,7 м от дома связи до проектируемых распределительных шкафов, расположенных в проектируемых зданиях (№ согласно экспликации):

300х2 - № 8, 100х2 - № 4 в микрорайоне «Южный»;

100х2 - № 1 в микрорайоне «Новый»;

600х2 - № 1 в микрорайоне «Центральный»;

100х2 - № 25, 25 в микрорайоне «СМП».

Распределительные сети выполняются кабелем маркой ТПП 50…10х2х0.4. Абонентские сети выполняются проводом ПРППМ 2х0.8…2х1.2, П274

8	Результатом планировки территории микрорайона является баланс территорий, который отражает изменение использования территорий в границах проектирования от современного состояния до перспективного с расчетным сроком.

Микрорайон «Центральный»

Таблица 8.1.1 – Баланс территории в границах проектирования

| № п/п | Показатели | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 7,68 |
| 1.1 | Площадь селитебной территории, в том числе: | 5,15 |
|  | - жилых зон | 5,00 |
|  | из них: - малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 4,91 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания | 0,09 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | 0,15 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | - |
| 2 | Производственные территории | - |
| 3 | Площадь улично-дорожной сети | 2,53 |
| 4 | Площадь лесов и кустарников | - |
| 5 | Площадь, занятая под водой | - |
| 6 | Прочие территории | - |

Таким образом, площадь территории в границах проектирования не изменится и составит 7,68 га, из них жилая застройка займет 5,00 га (65 %).

Проектирование микрорайона «Центральный» предусмотрено за счет освоения прочих территорий, а также за счет территорий, занятых лесом и кустарниками.

Микрорайон «Новый»

Таблица 8.1.2 – Показатели проектного использования территории

| № п/п | Показатели | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 9,65 |
| 1.1 | Площадь селитебной территории, в том числе: | 4,78 |
|  | - жилых зон | 4,68 |
|  | из них: - индивидуальная жилая застройка | 4,68 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания | 0,07 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | 0,03 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | - |
| 2 | Производственные территории | - |
| 3 | Площадь улично-дорожной сети | 2,07 |
| 4 | Площадь лесов и кустарников | - |
| 5 | Площадь, занятая под водой | - |
| 6 | Прочие территории | 2,8 |

Таким образом, площадь территории в границах проектирования не изменится и составит 9,65 га, из них жилая застройка займет 4,68 га (49 %).

Проектирование микрорайона «Новый» предусмотрено за счет освоения прочих территорий, площадь которых к расчетному сроку сократится на 70 %, а также за счет территорий, занятых лесом и кустарниками.

Микрорайон «Южный»

Таблица 8.1.3 – Показатели проектного использования территории

| № п/п | Показатели | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 15,50 |
| 1.1 | Площадь селитебной территории, в том числе: | 10,02 |
|  | - жилых зон | 4,07 |
|  | из них: - индивидуальная жилая застройка - среднеэтажная многоквартирная жилая застройка | 1,50 2,57 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания | 5,19 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | 0,76 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | - |
| 2 | Производственные территории | 0,25 |
| 3 | Площадь улично-дорожной сети | 5,23 |
| 4 | Площадь лесов и кустарников | - |
| 5 | Площадь, занятая под водой | - |
| 6 | Прочие территории | - |

Таким образом, площадь территории в границах проектирования не изменится и составит 15,50 га, из них жилая застройка займет 4,07 га (26 %).

Проектирование микрорайона «Южный» предусмотрено за счет освоения прочих территорий, а также территорий, занятых лесом и кустарниками.

Микрорайон «СМП»

Таблица 8.1.4 – Показатели проектного использования территории

| № п/п | Показатели | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 10,58 |
| 1.1 | Площадь селитебной территории, в том числе: | 7,55 |
|  | - жилых зон | 7,00 |
|  | из них: - индивидуальная жилая застройка - малоэтажная жилая застройка с приквартирными участками - малоэтажная индивидуальная жилая - малоэтажная многоквартирная жилая застройка без приквартирных участков | 4,11 0,90 1,26 0,73 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания | 0,18 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | 0,37 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | - |

Окончание таблицы 8.1.4

| № п/п | Показатели | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Производственные территории | 0,03 |
| 3 | Площадь улично-дорожной сети | 2,16 |
| 4 | Площадь лесов и кустарников | - |
| 5 | Площадь, занятая под водой | - |
| 6 | Прочие территории | 0,84 |

Таким образом, площадь территории в границах проектирования не изменится и составит 10,58  га, из них жилая застройка займет 7,00 га (66 %).

Проектирование микрорайона «СМП» предусмотрено в основном за счет освоения прочих территорий, площадь которых к расчетному сроку сократится на 80 %, а также за счет территорий, занятых лесом и  объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

# 2	Основные технико-экономические показатели проекта

Микрорайон «Центральный»

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории проектирования, всего | га | 7,68 | 7,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилые зоны | га | - | 4,91 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | многоэтажная застройка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1.2 | среднеэтажная застройка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1.3 | малоэтажная застройка | га | - | 4,91 |
|  |  | % | - | 63,9 |
| 1.1.2 | общественно-деловые зоны | га | - | 0,09 |
|  |  | % | - | 1,2 |
| 1.1.3 | производственные зоны | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
| 1.1.4 | зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 0,36 | 2,53 |
|  |  | % | 4,6 | 33,0 |
| 1.1.5 | рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | режимные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | иные зоны | га | 7,32 | 0,15 |
|  |  | % | 95,4 | 1,9 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % | - | 0,210 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % | - | 4284 |
| 1.4 | Коэффициент застройки "нетто" | % | - | 5941 |
| 1.5 | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1 | земли федеральной собственности | га | - | - |
| 1.5.2 | земли региональной собственности | га | - | - |
| 1.5.3 | земли муниципальной собственности | га | - | - |
| 1.5.4 | земли частной собственности | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | - | 1654 |

Продолжение таблицы 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | - | 215 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | - | 18 |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | - | 3 |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 29,175 |
| 3.3.1 | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.3.2 | среднеэтажная застройка | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.3.3 | малоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | 29,175 |
|  |  | % | - | 100,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 19 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в том числе: |  |  | - |
| 3.4.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.5 | Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 29,175 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного фонда | - | 100,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 19 |

Продолжение таблицы 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1 | на свободной территории | тыс. кв. м | - | 29,175 |
|  |  | % | - | 100,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 19 |
| 3.7.2 | за счет реконструкции существующей застройки | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1 | электроснабжением | % | - | 100,0 |
| 3.8.2 | газоснабжением (централизованным) | % | - | - |
| 3.8.3 | теплоснабжением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 3.8.4 | связью | % | - | 100,0 |
| 3.8.5 | водоснабжением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 3.8.6 | водоотведением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 4 | КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1 | детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 4.1.2 | общеобразовательные школы | учащихся | - | - |
| 4.1.3 | учреждения дополнительного образования | мест | - | - |
| 4.1.4 | учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | - |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1 | стационары всех типов | коек | - | - |
| 4.2.2 | амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | - | - |
| 4.2.3 | станции скорой помощи | автомобиль | - | - |
| 4.2.4 | аптеки | объект | - | - |
| 4.2.5 | ФАП | объект | - | - |

Продолжение таблицы 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2.6 | дома-интернаты | мест | - | - |
| 4.2.7 | специальные жилые дома | мест | - | - |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | спортивные залы | кв. м площади пола | - | - |
| 4.3.2 | бассейны | кв. м зеркала воды | - | - |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | клубы | мест | - | - |
| 4.4.2 | библиотеки | тыс. экз. | - | - |
| 4.4.3 | культурно-досуговые центры | пос./смену |  |  |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | магазины | кв. м торговой площади | - | 80,0 |
| 4.5.2 | рыночные комплексы | кв. м торговой площади | - | - |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | объекты общественного питания | мест | - | - |
| 4.7 | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  | - | - |
| 4.7.1 | количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | - |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |  | - | - |
| 4.7.2 | количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | ед. | - | - |

Продолжение таблицы 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3 | количество гостиниц | ед. | - | - |
| 4.7.4 | количество мест в гостиницах | ед. | - | - |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5 | количество бань | ед. | - | - |
| 4.7.6 | количество прачечных | ед. | - | - |
| 4.7.7 | количество химчисток | ед. | - | - |
|  | производительность | кг/в смену | - | - |
| 4.7.8 | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | - |
| 4.7.9 | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.8 | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1 | отделения связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - | - |
| 4.8.2 | отделения Сбербанка | операционное место | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети | км/га | 0,70 / 7,68 | 0,50 / 7,68 |
| 5.2 | протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/га | - | - |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | - | 497 / 300 |
| 5.5 | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | 448 |
| 5.6 | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | 199 |
| 5.7 | количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | - |
| 5.8 | количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | - |
| 5.9 | количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - | 153 |
| 5.10 | количество парковочных мест в подземных автостоянках | машино-мест | - | - |
| 5.11 | количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - | 153 |

Продолжение таблицы 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.12 | протяженность ливневой канализации - закрытой - открытой | м м | - - | - 1,879 |
| 5.13 | количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,650 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,625 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 500 | 245-315 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 500 | 230-300 |
| 6.1.5 | протяженность сетей | км | - | 0,614 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,625 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,625 |
|  | в производственные сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.2.2 | производительность очистные сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.2.3 | протяженность сетей | км | - | 0,821 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./ в год | - | 6,190 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./ в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./ в год | - | 0,700 |

Окончание таблицы 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч | - | 5185,57 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч | - | 583,270 |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | 0,710 |
| 6.3.4 | протяженность сетей | км | - | 1,301 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | тепловые нагрузки - всего | Гкал/год | - | 26484,300 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 26484,300 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 7,130 |
| 6.4.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 5,740 |
| 6.4.4 | протяженность сетей | км | - | 1,173 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100,0 | 100,0 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км | 0,677 | 4,866 |
| 6.5.3 | объекты связи | шт. | - | 1 |
| 6.5.4 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | 514 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | расход газа | млн. м3 / год | - | - |
| 6.6.2 | Протяженность сетей | км | - | - |

# Микрорайон «Новый»

Таблица 2.2 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории проектирования, всего | га | 9,65 | 9,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилые зоны | га | - | 4,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | многоэтажная застройка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1.2 | среднеэтажная застройка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1.3 | малоэтажная застройка | га | - | 4,68 |
|  |  | % | - | 48,5 |
| 1.1.2 | общественно-деловые зоны | га | - | 0,07 |
|  |  | % | - | 0,7 |
| 1.1.3 | производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.4 | зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 0,28 | 2,07 |
|  |  | % | 2,9 | 21,5 |
| 1.1.5 | рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | режимные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | иные зоны | га | 9,37 | 2,83 |
|  |  | % | 97,1 | 29,3 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % | - | 0,119 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % | - | 2111 |
| 1.4 | Коэффициент застройки "нетто" | % | - | 3245 |
| 1.5 | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1 | земли федеральной собственности | га | - | - |
| 1.5.2 | земли региональной собственности | га | - | - |
| 1.5.3 | земли муниципальной собственности | га | - | - |
| 1.5.4 | земли частной собственности | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | - | 260 |

Продолжение таблицы 2.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | - | 27 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | - | 78 |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | - | 2 |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 20,250 |
| 3.3.1 | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.3.2 | среднеэтажная застройка | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.3.3 | малоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | 20,250 |
|  |  | % | - | 100,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 81 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в том числе: |  |  | - |
| 3.4.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.5 | Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 20,250 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного фонда | - | 100,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 81 |

Продолжение таблицы 2.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1 | на свободной территории | тыс. кв. м | - | 20,250 |
|  |  | % | - | 100,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 81 |
| 3.7.2 | за счет реконструкции существующей застройки | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1 | электроснабжением | % | - | 100,0 |
| 3.8.2 | газоснабжением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 3.8.3 | теплоснабжением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 3.8.4 | связью | % | - | 100,0 |
| 3.8.5 | водоснабжением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 3.8.6 | водоотведением (централизованным) | % | - | 100,0 |
| 4 | КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1 | детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 4.1.2 | общеобразовательные школы | учащихся | - | - |
| 4.1.3 | учреждения дополнительного образования | мест | - | - |
| 4.1.4 | учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | - |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1 | стационары всех типов | коек | - | - |
| 4.2.2 | амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | - | - |
| 4.2.3 | станции скорой помощи | автомобиль | - | - |
| 4.2.4 | аптеки | объект | - | - |
| 4.2.5 | ФАП | объект | - | - |

Продолжение таблицы 2.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2.6 | дома-интернаты | мест | - | - |
| 4.2.7 | специальные жилые дома | мест | - | - |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | спортивные залы | кв. м площади пола | - | - |
| 4.3.2 | бассейны | кв. м зеркала воды | - | - |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | клубы | мест | - | - |
| 4.4.2 | библиотеки | тыс. экз. | - | - |
| 4.4.3 | культурно-досуговые центры | пос./смену | - | - |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | магазины | кв. м торговой площади | - | 79,0 |
| 4.5.2 | рыночные комплексы | кв. м торговой площади | - | - |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | объекты общественного питания | мест | - | - |
| 4.7 | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  | - | - |
| 4.7.1 | количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | - |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |  | - | - |
| 4.7.2 | количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | ед. | - | - |

Продолжение таблицы 2.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3 | количество гостиниц | ед. | - | - |
| 4.7.4 | количество мест в гостиницах | ед. | - | - |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5 | количество бань | ед. | - | - |
| 4.7.6 | количество прачечных | ед. | - | - |
| 4.7.7 | количество химчисток | ед. | - | - |
|  | производительность | кг/в смену | - | - |
| 4.7.8 | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | - |
| 4.7.9 | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.8 | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1 | отделения связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - | - |
| 4.8.2 | отделения Сбербанка | операционное место | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети | км/га | 0,87 / 9,65 | 1,47 / 9,65 |
| 5.2 | протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/га | - | - |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | - | 78 / 300 |
| 5.5 | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | 71 |
| 5.6 | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | 32 |
| 5.7 | количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | - | 81 |
| 5.8 | количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | - |
| 5.9 | количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - | 10 |
| 5.10 | количество парковочных мест в подземных автостоянках | машино-мест | - | - |
| 5.11 | количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - | - |

Продолжение таблицы 2.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.12 | протяженность ливневой канализации - закрытой - открытой | м м | - - | - 2,039 |
| 5.13 | количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,072 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,071 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 500 | 245-315 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 500 | 230-300 |
| 6.1.5 | протяженность сетей | км | - | 1,521 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,071 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,071 |
|  | в производственные сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.2.2 | производительность очистные сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки | 0,400 | 0,400 |
| 6.2.3 | протяженность сетей | км | 0,157 | 1,673 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./ в год | - | 1,100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./ в год | - | 1,100 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./ в год | - | 0,250 |

Окончание таблицы 2.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч | - | 4475,430 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч | - | 1032,680 |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | 0,130 |
| 6.3.4 | протяженность сетей | км | 0,749 | 3,826 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | тепловые нагрузки - всего | Гкал/год | - | 26484,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 26484,3 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 7,130 |
| 6.4.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 5,740 |
| 6.4.4 | протяженность сетей | км | - | 0,232 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100,0 | 100,0 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км | - | 2,161 |
| 6.5.3 | объекты связи | шт. | - | 1 |
| 6.5.4 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | 82 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | расход газа | млн. м3 / год | - | 5,810 |
| 6.6.2 | Протяженность сетей | км | - | - |

Микрорайон «Южный»

Таблица 2.3 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории проектирования, всего | га | 15,50 | 15,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилые зоны | га | 0,30 | 4,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | многоэтажная застройка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1.2 | среднеэтажная застройка | га | - | 2,57 |
|  |  | % | - | 16,6 |
| 1.1.1.3 | малоэтажная застройка | га | 0,30 | 1,50 |
|  |  | % | 1,9 | 9,7 |
| 1.1.2 | общественно-деловые зоны | га | - | 5,19 |
|  |  | % | - | 33,5 |
| 1.1.3 | производственные зоны | га | 0,16 | 0,25 |
|  |  | % | 1,0 | 1,6 |
| 1.1.4 | зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 0,15 | 5,23 |
|  |  | % | 1,0 | 33,7 |
| 1.1.5 | рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | режимные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | иные зоны | га | 14,89 | 0,76 |
|  |  | % | 96,1 | 4,9 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % | 0,031 | 0,181 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % | 534 | 3251 |
| 1.4 | Коэффициент застройки "нетто" | % | 3125 | 3053 |
| 1.5 | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1 | земли федеральной собственности | га | - | - |
| 1.5.2 | земли региональной собственности | га | - | - |
| 1.5.3 | земли муниципальной собственности | га | - | - |
| 1.5.4 | земли частной собственности | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 16 | 907 |

Продолжение таблицы 2.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 1 | 59 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 78 | 28 |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 2 | 2-3 |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 1,250 | 23,935 |
| 3.3.1 | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.3.2 | среднеэтажная застройка | тыс. кв. м | - | 17,935 |
|  |  | % | - | 74,9 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
| 3.3.3 | малоэтажная застройка | тыс. кв. м | 1,250 | 6,000 |
|  |  | % | 100,0 | 25,1 |
|  |  | кол-во домов | 5 | 24 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в том числе: |  |  | - |
| 3.4.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.5 | Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 1,250 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 100,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 5 |
| 3.6 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 22,685 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного фонда | - | 94,8 |
|  |  | кол-во домов | - | 27 |

Продолжение таблицы 2.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1 | на свободной территории | тыс. кв. м | - | 22,685 |
|  |  | % | - | 100,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 27 |
| 3.7.2 | за счет реконструкции существующей застройки | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1 | электроснабжением | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.8.2 | газоснабжением (централизованным) | % | 0,0 | 100,0 |
| 3.8.3 | теплоснабжением (централизованным) | % | 0,0 | 100,0 |
| 3.8.4 | связью | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.8.5 | водоснабжением (централизованным) | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.8.6 | водоотведением (централизованным) | % | 100,0 | 100,0 |
| 4 | КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1 | детские дошкольные учреждения | мест | - | 160 |
| 4.1.2 | общеобразовательные школы | учащихся | 500 | 500 |
| 4.1.3 | учреждения дополнительного образования | мест | - | 272 |
| 4.1.4 | учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | - |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1 | стационары всех типов | коек | - | - |
| 4.2.2 | амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | - | - |
| 4.2.3 | станции скорой помощи | автомобиль | - | - |
| 4.2.4 | аптеки | объект | - | - |
| 4.2.5 | ФАП | объект | - | - |

Продолжение таблицы 2.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2.6 | дома-интернаты | мест | - | - |
| 4.2.7 | специальные жилые дома | мест | - | - |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | спортивные залы | кв. м площади пола | - | - |
| 4.3.2 | бассейны | кв. м зеркала воды | - | 275,0 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | клубы | мест | - | 80 |
| 4.4.2 | библиотеки | тыс. экз. | - | 40,0 |
| 4.4.3 | культурно-досуговые центры | пос./смену | - | - |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | магазины | кв. м торговой площади | - | 1304,8 |
| 4.5.2 | рыночные комплексы | кв. м торговой площади | - | - |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | объекты общественного питания | мест | - | 8 |
| 4.7 | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  | - | - |
| 4.7.1 | количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | - |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |  | - | - |
| 4.7.2 | количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | ед. | - | - |

Продолжение таблицы 2.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3 | количество гостиниц | ед. | - | 1 |
| 4.7.4 | количество мест в гостиницах | ед. | - | 30 |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5 | количество бань | ед. | - | - |
| 4.7.6 | количество прачечных | ед. | - | - |
| 4.7.7 | количество химчисток | ед. | - | - |
|  | производительность | кг/в смену | - | - |
| 4.7.8 | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | - |
| 4.7.9 | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.8 | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1 | отделения связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - | - |
| 4.8.2 | отделения Сбербанка | операционное место | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети | км/га | - / 15,50 | - / 15,50 |
| 5.2 | протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/га | - | - |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | - | 272 / 300 |
| 5.5 | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | 245 |
| 5.6 | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | 109 |
| 5.7 | количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | 20 | 76 |
| 5.8 | количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | - |
| 5.9 | количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - | 171 |
| 5.10 | количество парковочных мест в подземных автостоянках | машино-мест | - | - |
| 5.11 | количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - | 171 |

Продолжение таблицы 2.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.12 | протяженность ливневой канализации - закрытой - открытой | м м | - - | - 3,839 |
| 5.13 | количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,645 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,631 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 500 | 245-315 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 500 | 230-300 |
| 6.1.5 | протяженность сетей | км | 0,206 | 1,298 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,631 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,631 |
|  | в производственные сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.2.2 | производительность очистные сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки | 0,400 | 0,400 |
| 6.2.3 | протяженность сетей | км | 0,178 | 1,670 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./ в год | 1,320 | 11,230 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./ в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./ в год | 1,320 | 6,860 |

Окончание таблицы 2.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч | - | 12170,990 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч | - | 7432,330 |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | 0,151 | 1,280 |
| 6.3.4 | протяженность сетей | км | 0,592 | 1,571 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | тепловые нагрузки - всего | Гкал/год | - | 22106,120 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 22106,120 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 6,530 |
| 6.4.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,680 |
| 6.4.4 | протяженность сетей | км | 0,080 | 1,577 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100,0 | 100,0 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км | 0,027 | 1,807 |
| 6.5.3 | объекты связи | шт. | - | 2 |
| 6.5.4 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | 290 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | расход газа | млн. м3 / год | - | 1,720 |
| 6.6.2 | Протяженность сетей | км | - | 0,938 |

Микрорайон «СМП»

Таблица 2.4 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории проектирования, всего | га | 10,58 | 10,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилые зоны | га | 2,93 | 7,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1 | многоэтажная застройка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1.2 | среднеэтажная застройка | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.1.3 | малоэтажная застройка | га | 2,93 | 7,00 |
|  |  | % | 27,7 | 66,2 |
| 1.1.2 | общественно-деловые зоны | га | 1,22 | 0,18 |
|  |  | % | 11,5 | 1,7 |
| 1.1.3 | производственные зоны | га | 0,04 | 0,03 |
|  |  | % | 0,4 | 0,3 |
| 1.1.4 | зоны транспортной и инженерной инфраструктур | га | 0,74 | 2,16 |
|  |  | % | 7,0 | 20,4 |
| 1.1.5 | рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.8 | режимные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | иные зоны | га | 5,65 | 1,21 |
|  |  | % | 53,4 | 11,4 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % | 0,107 | 0,116 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки "брутто" | % | 435 | 2297 |
| 1.4 | Коэффициент застройки "нетто" | % | 1046 | 2173 |
| 1.5 | Из общей территории: |  |  |  |
| 1.5.1 | земли федеральной собственности | га | - | - |
| 1.5.2 | земли региональной собственности | га | - | - |
| 1.5.3 | земли муниципальной собственности | га | - | - |
| 1.5.4 | земли частной собственности | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 286 | 531 |

Продолжение таблицы 2.4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 27 | 51 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 14 | 39 |
| 3.2. | Средняя этажность застройки | этаж | 1 | 1-3 |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 4,219 | 20,867 |
| 3.3.1 | многоэтажная застройка | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.3.2 | среднеэтажная застройка | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.3.3 | малоэтажная застройка | тыс. кв. м | 4,219 | 20,867 |
|  |  | % | 100,0 | 100 |
|  |  | кол-во домов | 21 | 78 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 1,809 |
|  |  | % от общего объема убыли жилищного фонда | - | 100,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 4 |
|  | в том числе: |  |  | - |
| 3.4.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | 1,819 |
|  |  | % | - | 100,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 4 |
| 3.4.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.4.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.5 | Общий объем существующего сохраняемого жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 2,410 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 57,1 |
|  |  | кол-во домов | - | 21 |
| 3.6 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 18,457 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного фонда | - | 88,5 |
|  |  | кол-во домов | - | 57 |

Продолжение таблицы 2.4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.6.1 | по техническому состоянию | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.2 | по реконструкции | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.6.3 | по другим причинам | тыс. кв. м | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3.7 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| 3.7.1 | на свободной территории | тыс. кв. м | - | 16,648 |
|  |  | % | - | 90,2 |
|  |  | кол-во домов | - | 53 |
| 3.7.2 | за счет реконструкции существующей застройки | тыс. кв. м | - | 1,809 |
|  |  | % | - | 9,8 |
|  |  | кол-во домов | - | 4 |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 3.8.1 | электроснабжением | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.8.2 | газоснабжением (централизованным) | % | 0,0 | 100,0 |
| 3.8.3 | теплоснабжением (централизованным) | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.8.4 | связью | % | 100,0 | 100,0 |
| 3.8.5 | водоснабжением (централизованным) | % | 0,0 | 100,0 |
| 3.8.6 | водоотведением (централизованным) | % | 0,0 | 100,0 |
| 4 | КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1 | детские дошкольные учреждения | объект | 1 | - |
| 4.1.2 | общеобразовательные школы | учащихся | - | - |
| 4.1.3 | учреждения дополнительного образования | мест | - | - |
| 4.1.4 | учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | - | - |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1 | стационары всех типов | коек | - | - |
| 4.2.2 | амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | - | - |
| 4.2.3 | станции скорой помощи | автомобиль | - | - |
| 4.2.4 | аптеки | объект | - | - |
| 4.2.5 | ФАП | объект | - | - |

Продолжение таблицы 2.4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.2.6 | дома-интернаты | мест | - | - |
| 4.2.7 | специальные жилые дома | мест | - | - |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | спортивные залы | кв. м площади пола | - | - |
| 4.3.2 | бассейны | кв. м зеркала воды | - | - |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | клубы | мест | - | - |
| 4.4.2 | библиотеки | тыс. экз. | - | - |
| 4.4.3 | культурно-досуговые центры | пос./смену | - | - |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | магазины | кв. м торговой площади | 15,0 | 155,0 |
| 4.5.2 | рыночные комплексы | кв. м торговой площади | - | - |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | объекты общественного питания | мест | - | - |
| 4.7 | Организации, предоставляющие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
|  | в том числе по видам деятельности: |  |  |  |
|  | Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  | - | - |
| 4.7.1 | количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах | ед. | - | - |
|  | Производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |  | - | - |
| 4.7.2 | количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | ед. | - | - |

Продолжение таблицы 2.4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гостиничное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.3 | количество гостиниц | ед. | - | - |
| 4.7.4 | количество мест в гостиницах | ед. | - | - |
|  | Банно-прачечное хозяйство |  |  |  |
| 4.7.5 | количество бань | ед. | - | - |
| 4.7.6 | количество прачечных | ед. | - | - |
| 4.7.7 | количество химчисток | ед. | - | - |
|  | производительность | кг/в смену | - | - |
| 4.7.8 | Ритуальные услуги |  |  |  |
|  | количество организаций, оказывающих ритуальные услуги | ед. | - | - |
| 4.7.9 | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.7.10 | Механизированная уборка территорий и озеленение |  |  |  |
|  | количество организаций | ед. | - | - |
| 4.8 | Объекты связи и финансового обслуживания |  |  |  |
| 4.8.1 | отделения связи (почта, телефон, телеграф) | объект | - | - |
| 4.8.2 | отделения Сбербанка | операционное место | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети | км/га | - / 10,58 | 0,11 / 10,58 |
| 5.2 | протяженность автомобильных дорог муниципального значения вне поселений | км/га | - | - |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей/ тыс. жителей | - | 160 / 300 |
| 5.5 | норма обеспеченности гаражами | машино-мест | - | 144 |
| 5.6 | норма обеспеченности парковочными местами | машино-мест | - | 30 |
| 5.7 | количество мест в индивидуальных гаражах | машино-мест | 12 | 69 |
| 5.8 | количество мест в многоуровневых гаражах | машино-мест | - | - |
| 5.9 | количество парковочных мест на открытых автостоянках | машино-мест | - | 40 |
| 5.10 | количество парковочных мест в подземных автостоянках | машино-мест | - | - |
| 5.11 | количество парковочных мест вдоль внутриквартальных проездов | машино-мест | - | 40 |

Продолжение таблицы 2.4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.12 | протяженность ливневой канализации - закрытой - открытой | м м | - - | - 1,917 |
| 5.13 | количество очистных сооружений поверхностного стока | штук | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,162 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,154 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 500 | 245-315 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 500 | 230-300 |
| 6.1.5 | протяженность сетей | км | 0,156 | 1,950 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,154 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | 0,154 |
|  | в производственные сточные воды | тыс. куб. м/ в сутки | - | - |
| 6.2.2 | производительность очистные сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки | 0,400 | 0,400 |
| 6.2.3 | протяженность сетей | км | 0,363 | 1,649 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт ч./ в год | - | 2,250 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт ч./ в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч./ в год | - | 0,510 |

Окончание таблицы 2.4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт ч | - | 4241,420 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт ч | - | 969,210 |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок | МВт | - | 0,260 |
| 6.3.4 | протяженность сетей | км | 2,394 | 4,064 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | тепловые нагрузки - всего | Гкал/год | - | 12316,000 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 12316,000 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 6,500 |
| 6.4.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 5,620 |
| 6.4.4 | протяженность сетей | км | 1,714 | 1,103 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100,0 | 100,0 |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км | 0,399 | 1,756 |
| 6.5.3 | объекты связи | шт. | - | 2 |
| 6.5.4 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | тел./1000 чел. | - | 164 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | расход газа | млн. м3 / год | - | 6,600 |
| 6.6.2 | Протяженность сетей | км | 0,136 | 0,136 |