ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Объект: поселение Пуровское Пуровского района ЯНАО

Шифр: муниципальный контракт

№02/04-08//0190300001313000738

от 26 августа 2013 г.

Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территорий поселения Пуровское

Пуровского района

Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания

Генеральный директор                                                             Н.Б. Михайлова

Директор по производству,

первый заместитель генерального директора                     Н.М. Сидоренко

Руководитель проекта,

начальник отдела градостроительной экологии

и территориального проектирования                                       И.Б. Евплова

2014

Состав  материалов по обоснованию проекта планировки и

проекта межевания

- Пояснительная записка

- Материалы в графической форме:

| №№ п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки |  |
|  | Схема расположения элемента планировочной структуры | б/м |
|  | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:1000 |
|  | Схема архитектурно-планировочной организации территории | 1:1000 |
|  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта микрорайона | 1:1000 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 |
|  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 |
|  | Разбивочный чертеж красных линий | 1:500 |
|  | Схема благоустройства и озеленения | 1:1000 |
|  | Эскизные предложения по объёмно планировочному решению | б/м |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 1:1000 |
|  | Проект межевания |  |
|  | Опорный план межевания территории | 1:1000 |
|  | Чертеж межевания территории | 1:1000 |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

Главный архитектор института                                                                              С.Д. Митягин

Эксперт градостроительства                                                                                 Л.П. Молитвин

Отдел градостроительной экологии и территориального проектирования

Начальник отдела                                                                                                      И.Б. Евплова

Главный архитектор проекта                                                                                  М.Ю. Кормин

Главный инженер-экономист                                                                              Т.А. Салангина

Главный специалист  по экологии                                                                       Н.В. Чистякова

Инженер по градостроительному кадастру                                                       Ю.А. Смирнова

Отдел проектирования инженерной инфраструктуры

Начальник отдела                                                                                                     А.Н. Ерецкий

Инженер по транспорту и вертикальной планировке                                          Д.В. Морозов

Инженер по водоснабжению и водоотведению                                                  Д.А. Васильева

Инженер по электроснабжению                                                                            Н.И. Соболева

Инженер по теплоснабжению                                                                                   О.Н. Харина

Инженер по связи                                                                                                Д.С. Поддубный

Группа ИТМ ГОЧС

Инженер ИТМ ГОЧС                                                                                              А.В. Акуратов

Содержание

Введение	5

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	9

1.	Общие сведения о территории проектирования	9

2.	Природные условия	9

2.1. Климатическая характеристика	9

2.2. Гидрологическая характеристика	12

2.3. Рельеф	15

2.4. Геологическая характеристика	15

2.5. Инженерно-геологическая характеристика	16

3.	Современное использование территории	18

4.	Эскизные архитектурно-планировочные предложения	19

5.	Архитектурно-планировочное решение	23

6.	Жилищный фонд	27

7.	Население	30

8.	Культурно-бытовое обслуживание	30

9.	Организация транспортного обслуживания территории	33

9.1. Внешний транспорт	33

9.2. Улично-дорожная сеть	34

10.	Инженерная инфраструктура	40

10.1. Водоснабжение	40

10.2. Хозяйственно-бытовая и дождевая канализация	43

10.3. Теплоснабжение	47

10.4. Газоснабжение	53

10.5. Электроснабжение	56

10.6. Информатизация и связь	58

10.7. Вертикальная планировка. Инженерная подготовка территории	61

11.	Озеленение	62

12.	Санитарная очистка	64

13.	Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	66

14.	Зоны с особыми условиями использования территории	71

15.	Охрана окружающей среды	72

16.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	74

17.	Основные технико-экономические показатели проекта планировки	90

II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	95

1.	Нормативная документация	95

2.	Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию и перераспределению земельных участков	95

3.	Обоснование проектных решений по формированию земельных участков	97

4.	Основные технико-экономические показатели проекта межевания	115

Приложение	116

# Введение

Проект планировки, проект межевания, градостроительные планы земельных участков территорий поселения Пуровское Пуровского района выполнены в соответствии с муниципальным контрактом №02/04-08//0190300001313000738 от 26 августа 2013 г. между Администрацией Пуровского муниципального района ЯНАО и открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (ОАО «НИИПГрадостроительства»).

В основу разработки проекта положены законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты ЯНАО, нормативные правовые акты Пуровского района и поселения Пуровское, технические регламенты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон  от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденные Постановлением Администрации ЯНАО  от 10 января  2008 г. № 4-А;

- Постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 апреля 2009 г. № 150-А «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, документов территориального планирования муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- Районная долгосрочная целевая программа «Строительство объектов для комплексного развития территории Пуровского района на 2013 - 2016 годы», утверждена постановлением администрации района от 12  декабря 2012 г. № 402-ПГ;

- Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Пуровское, утвержденные Собранием депутатов муниципального образования Пуровское 29 января 2010 года № 136;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- СП	31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП	10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации на территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (с изменением № 1, от 24 декабря 2002 г. № 164, введенным в действие с 1 января 2003 г);

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- Правила устройства электроустановок. ПУЭ. Издание 7;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети. Нормы технологического проектирования»;

- «Пособие по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования»;

- СанПиН 2.11.564-96 «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.);

- СанПиН «Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 42-128-4433-87 «Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Разработка проекта планировки осуществлялась с учетом положений документов территориального планирования:

- Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации ЯНАО от 16 июня 2009 г. № 343-А;

- Схемы территориального планирования Пуровского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Пуровского муниципального района от 22 апреля 2010 г. № 433.

- Корректировки генерального плана сельского поселения Пуровское Пуровского района, разработанной институтом Урбанистики, Санкт-Петербург, 2012 год;

Проект планировки разработан на цифровых топографических планах масштаба 1:2000, выполненных ООО «Аэрогеофот» (г. Новосибирск) в 2003 г.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в формате файлов (таблиц)  MapInfo Professional. Каждая таблица MapInfo соответствует одному тематическому слою.

# I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

## Общие сведения о территории проектирования

Территория проектируемого микрорайона «Центральный» расположена в юго-западной части поселка Пуровск, в Центральном планировочном районе. В южной части микрорайон пересекает улица Монтажников,  объединяющая «Западный» и «Восточный» жилые районы.

К северу от проектируемой территории проходит железнодорожная магистраль Сургут – Новый Уренгой, к северо-западу расположены массив гаражей и хозяйственные постройки. Проектируемая территория ограничена на западе улицей Новая, на востоке - районом индивидуальной жилой застройки и производственной зоной, на юге - поймой реки Пяко-Пур.

Площадь в границах проектирования составляет 53 га.

В период подготовки проекта планировки территория микрорайона «Центральный» свободна от застройки, население отсутствует.

Ограничения на использование территории по природоохранным и санитарным требованиям, а также по условиям охраны объектов культурного наследия отсутствуют.

## Природные условия

### 2.1. Климатическая характеристика

Климат поселения резко-континентальный с очень продолжительной суровой зимой и коротким, прохладным и пасмурным летом.

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России поселение Пуровское приурочено к району - I, подрайону - I Д.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции Тарко-Сале на основании СНиП 23-01-99 в таблицах 2.1-1, 2.1-2, 2.1-3.

Таблица 2.1-1 - Климатическая характеристика по метеостанции Тарко-Сале

| Параметры, единицы измерения | Показатели |
| --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |
| 1.1 Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -53 -50 |
| 1.2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -48 -46 |
| 1.3 Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,94 | -30 |
| 1.4 Абсолютная минимальная температура, 0С, | -55 |
| 1.5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С, | 9,9 |
| 1.6 Продолжительность (сут) и средняя температура воздуха ((С) периода со средней суточной температурой воздуха ( 0 0С, | 228 (-15,8 |
| ( 8 0С, | 278 -12,2 |
| ( 10 0С, | 294 -11 |
| 1.7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 79 |
| 1.8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее холодного месяца, % | 79 |
| 1.9 Количество осадков за ноябрь-март, мм | 123 |
| 1.10 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| 1.11 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5 |
| 1.12 Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха (8 0С, | 3,7 |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |
| 2.1 Барометрическое давление, гПа | 1000 |
| 2.2 Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 18,8 23,1 |
| 2.3 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | 21,2 |
| 2.4 Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С | 36 |
| 2.5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 0С | 10,5 |
| 2.6 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 69 |
| 2.7 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 56 |
| 2.8 Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 375 |
| 2.9 Суточный максимум осадков, мм | 86 |
| 2.10 Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |
| 2.11 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

По данным метеостанции Тарко-Сале средняя за многолетний период годовая температура воздуха имеет отрицательное значение – 6,5 0С (таблица 2.1-2). Самый холодный месяц в году – январь со средней температурой воздуха минус 25,1 0С. Абсолютный минимум января равен минус 55 0С. Абсолютный максимум температуры воздуха (плюс 36 0С) зарегистрирован в июне и июле.

Таблица 2.1-2 -  Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С)

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -25,1 | -24,4 | -18,0 | -8,1 | -0,7 | 9,8 | 15,8 | 12,0 | 6,0 | -5,0 | -16,8 | -23,1 | -6,5 |

Рассматриваемая территория в холодное время года находится под влиянием сибирского антициклона и циклонов, перемещающихся с Атлантики вдоль северных широт в восточном направлении. Над территорией района расположения поселения Пуровское зимой господствуют ветры южные и юго-западные, повторяемость их составляет 24–27 %. К концу зимы мощность антициклона ослабевает и в мае южные и юго-западные ветры становятся менее постоянными. С июня по август повсеместно преобладают северо-западные ветры повторяемостью до 26 %. Средняя годовая скорость ветра на высоте 10 м (высота флюгера) составляет 3,7 м/с. Наибольшая повторяемость (до 49 % случаев) в течение года приходится на скорость 2–5 м/с. Наибольшие среднемесячные скорости ветра отмечаются весной (4,1–3,4 м/с) и осенью (3,4–4,0 м/с). Штилевая погода наблюдается редко, повторяемость штилей 15 %. Даже при небольших среднегодовых скоростях в отдельные дни возможны очень большие скорости ветра. Один раз в году скорость ветра может достигать 20 м/с, один раз в 5 лет – 24 м/с, один раз в 20 лет – 27 м/с. Скорость ветра 5 % 15 повторяемостью составляет 8 м/с.

Таблица 2.1.-3 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| Метеостанция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарко-Сале | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 3,2 | 3,7 |

Таблица 2.1.-4 - Повторяемость направлений ветра и штилей, %, (по метеостанции Тарко-Сале)

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 3 | 7 | 17 | 27 | 22 | 11 | 8 | 21 |
| II | 7 | 8 | 8 | 17 | 21 | 18 | 9 | 12 | 18 |
| III | 7 | 7 | 8 | 14 | 20 | 13 | 11 | 20 | 19 |
| IV | 10 | 8 | 6 | 12 | 18 | 12 | 11 | 23 | 12 |
| V | 17 | 9 | 7 | 11 | 12 | 8 | 10 | 26 | 8 |
| VI | 19 | 12 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 26 | 9 |
| VII | 24 | 15 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 21 | 14 |
| VIII | 19 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 23 | 16 |
| IX | 11 | 10 | 7 | 14 | 17 | 14 | 13 | 14 | 16 |
| X | 10 | 6 | 7 | 10 | 20 | 19 | 14 | 14 | 12 |
| XI | 9 | 5 | 4 | 13 | 21 | 20 | 13 | 15 | 16 |
| XII | 7 | 4 | 9 | 14 | 24 | 17 | 13 | 12 | 22 |
| Год | 12 | 8 | 7 | 12 | 17 | 14 | 11 | 19 | 15 |

Средняя годовая относительная влажность на рассматриваемой территории составляет 77 %. В течение года изменения относительной влажности невелики, амплитуда среднемесячных колебаний не более 8 %.

Среднемноголетняя годовая сумма осадков по данным метеостанции Тарко-Сале составляет 498 мм. Внутригодовой ход осадков относится к континентальному типу. Зимний сезон относительно сухой. На холодный период года (XI-III) приходится 26 % годовой суммы осадков. Большая часть зимних осадков выпадает в первые месяцы зимы. Годовой минимум отмечается в феврале и составляет 24 мм. В марте – апреле месячные суммы увеличиваются незначительно, начиная с мая – весьма интенсивно. Июньская норма составляет 72 мм. Максимальное за год количество осадков выпадает в сентябре (78 мм).

Среднемноголетняя дата появления первого снега (3 октября) близка к дате перехода температуры воздуха через 0 0С (2 октября). Среднемноголетняя дата установления снежного покрова 12 октября. Максимальной высоты снежный покров достигает в третьей декаде марта. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 86 см, максимальная из наибольших высот достигает 115 см. Число дней со снежным покровом составляет для района 224 дня.

В холодный период года при наличии снежного покрова усиление ветра часто сопровождается метелью. Метели наблюдаются с октября по май. Среднее годовое число дней с метелью – 40. Характерными для метелей являются скорости ветра 6-9 м/с. Средняя продолжительность метели в день с метелью колеблется от 6 до 8 часов. Повторяемость метели продолжительностью более суток не менее 2 %.

### 2.2. Гидрологическая характеристика

Поселок Пуровск расположен на левом берегу реки Пяку-Пур. Ориентировочная длина основного русла р. Пяку-Пур от истока до створа Пуровск составляет 528 км при площади водосбора в 30800 км2.

Долина реки неясно выраженная. Склоны ее пологие, сложены песчано-глинистыми грунтами. Пойма двухсторонняя, шириной 9-11 км, заболоченная, изрезана старицами, протоками, озерами, поросшая кустарником и хвойным лесом. Обширная пойма заливается весенними водами на долгий срок. Русло реки песчаное, деформирующееся.

Левый берег в районе п. Пуровск пологий, правый – обрывистый. Ширина реки колеблется от 200 до 500 м. Преобладающие глубины на плесовых участках – до 4 м, максимальные до – 10 м. Наименьшая глубина на перекатах – 1,2 м.

Слабый уклон водосбора, извилистость русла обуславливают медленное течение воды. В межень скорость уменьшается до 0,3-0,5 м/с на плесах и до 0,6-0,8 м/с – на перекатах. Во время половодья или дождевых паводков скорости течения на р. Пяку-Пур возрастают до 1,2-1,6 м/с. В эти периоды река вырабатывает новые протоки, увеличивает изгибы меандр.

Ранняя и суровая зима способствует тому, что реки района рано покрываются льдом, который держится очень долго. Средняя дата замерзания рек приходится на конец октября. Началу осеннего ледохода (13 октября) предшествует образование заберегов, или прибрежной кромки льда; наросший лед срывается течением и образует основную массу плывущего льда. Осенний ледоход продолжается обычно в течение 8 дней. Средняя продолжительность ледостава составляет для реки 222 дня. Наибольшая толщина льда наблюдается в конце апреля – начале мая. Река вскрывается, в среднем, 4 июня. Весенний спад уровней начинается в конце июня, но иногда затягивается до конца июля и начала августа. Весной лед при вскрытии проходит сразу, и повторные ледоходы не наблюдаются. Весенний ледоход продолжается 3-10 дней и часто сопровождается заторами льда.

Питание рек носит смешанный характер с преобладанием снегового (50-60% годового). Дождевой сток формирует около 10-20 % годового стока. На долю грунтового питания приходится до 25 % годового стока.

По характеру водного режима реки Пяку-Пур принадлежит к западносибирскому типу с сильно растянутым весенним половодьем и повышенными уровнями и расходами воды летом и осенью. Плоский рельеф местности, ее малые уклоны, обширная пойма, обилие болот и озер вызывают замедление процессов стока, вследствие чего весеннее половодье и дождевые паводки сильно распластываются. В зимний период питание реки обеспечено грунтовыми водами.

Распределение стока в году находится в соответствии с особенностями водного режима и условиями питания реки. Доля стока весеннего периода (апрель-июнь), вследствие растянутости весеннего половодья и значительного запаздывания процессов снеготаяния, составляет не более 50 %. На сток летне-осеннего периода (июль-сентябрь) приходится 40 %. Сток зимнего периода (декабрь-март) – до 10 % годового стока. Территория поселения расположена в зоне избыточного увлажнения. Обильные атмосферные осадки, малые потери на испарение обеспечивают здесь относительно повышенный поверхностный сток. Значение годового стока достигает 280 мм. Среднемноголетний годовой водный баланс территории характеризуется следующими значениями: осадки – 600 мм (18,5 км3/год), сток 280 мм (8,6 км3/год), испарение с поверхности водосбора – 320 (9,9 км3/год).

Средний годовой расход воды реки Пяку-Пур в створе п.Пуровск, рассчитанный по данным наблюдений за 1954–2000 г. в створе г. Тарко-Сале, с учетом площади водосбора, равен 303 м3/с (9,3 л/с км2). Изменчивость годового стока незначительна, коэффициент вариации годового стока равен 0,14. Средние годовые расходы воды 1%, 50%, 95% вероятности превышения соответственно равны 409, 301, 236 м3/с.

Наиболее многоводным периодом на реке Пяку-Пур является весенне-летнее половодье, которое начинается в первой половине мая. Максимальные расходы и уровни наблюдаются в начале июня, заканчивается половодье в конце июля, иногда даже августа. Продолжительность весенне-летнего половодья от 50 до 98 дней, за это время по реке проходит 40–70 % годового стока. Весеннее половодье по объему и значению максимальных расходов превышает дождевые паводки. Обычно половодье одновершинное, растянутое по времени. Значительная протяженность половодья обусловлена регулированием стока болотами, лесом, а также выпадением осадков на спаде половодья. Наибольший расход наблюдается в течение 1–5 дней.

Рассчитанный максимальный расход весеннего половодья реки Пяку-Пур в створе п. Пуровск составил 2960 м3/с. Максимальный расход весеннего половодья 1 % вероятности превышения равен 3040 м3/с (99 л/с км2).

Дождевые паводки наблюдаются почти ежегодно. Объем суммарного стока наибольших дождевых паводков составляет 5–40 %, в отдельные годы – до 73 % объема весеннего стока. Максимальные расходы дождевых паводков достигают 10–50 % значения весенних максимумов. Рассчитанный средний за многолетний период максимальный расход дождевого паводка реки Пяку-Пур составил 730 м3/с (24 % максимума половодья).

Дождевой максимум 1 % вероятности превышения равен 969 м3/с (32 л/с км2). Достаточно высока для этого района многолетняя изменчивость максимальных расходов, коэффициент вариации равен 0,45.

Периоды низкого стока характерны для летне-осенней и зимней межени. Средние даты начала и окончания летне-осенней межени на реках – 27.07 и 22.09. Средняя продолжительность 58 дней. Водность в летнюю межень составляет 8,63 л/с км2. Повышенная летняя межень связана с разгрузкой в речной долине под мерзлотных и межмерзлотных вод.

Зимняя межень устойчивая и продолжительная (в среднем 202 дня), более низкая по водности, чем летняя. Средняя дата начала зимней межени на реках – 21.10, окончания зимней межени - 10.05. Средний многолетний модуль стока зимней межени равен 4,2 л/с км2.

Уровенный режим реки Пяку-Пур имеет ряд особенностей, связанных с наличием многолетнемерзлых пород и большой заболоченностью территории. Половодье характеризуется быстрым подъемом уровня воды нередко еще при ледоставе и медленным плавным спадом. Подъемы уровня половодья (над предпаводочным) колеблются в пределах 200–500 см. Среднее суточное приращение уровня на подъеме половодья 5–20 см. Интенсивность спада 5–15 см в сутки. Во время половодья наблюдаются большие разливы реки, которым способствуют широкая долина и слабоврезанное русло. Особенно высокие уровни формируются при дружной весне, вследствие быстрого стока талых вод по не успевающим значительно оттаять мерзлым грунтам, препятствующим фильтрации.

Для летне-осеннего периода характерны подъемы уровня при прохождении дождевых паводков. Эти подъемы значительно меньше, чем в половодье и не превышают 100-200 см над предпаводочными уровнями. Они не вызывают значительных затоплений и подтоплений, характерных для половодья, хотя возможны выходы воды на пойму. Во время осеннего ледохода, независимо от изменений водности, уровни могут падать под влиянием потерь воды на ледообразование и повышаться в результате стеснения русла льдом. В период ледостава уровень воды устойчивый. Максимальная мощность льда на реках колеблется от 50 до 100 см. Покрытая льдом река служит транспортным путем (зимником). Вскрытие реки начинается вскоре после перехода средней суточной температуры воздуха через 0 0С. Вскрытие реки ото льда, ледоход проходят при повышенных уровнях. Повышение уровня возможно при образовании заторов на излучинах, как правило, на перекатах.

Максимальные расчетные уровни весеннего половодья р. Пяку–Пур различной вероятности превышения в районе п. Пуровск составляют:

- 1% - ной вероятности превышения ---27,2 м Б.С.

- 5% ------------------------------------------26,8 м Б.С.

- 10% -----------------------------------------26,3 м Б.С.

### 2.3. Рельеф

Территория поселка Пуровск, находится в пределах Пуровской низменности, расположенной в центральной части Западно-Сибирской низменности, которая представляет собой плоскую слабонаклонную от Сибирских Увалов к долине р. Оби поверхность, образованную в период приледникового стока и сложенную с поверхности песками.

Поселок Пуровск расположен на левобережной пойме р. Пяку-Пур в междуречье рек Хыльмигяха и Пяку-Пур.

Рельеф проектируемой территории микрорайона «Центральный» представляет преимущественно ровную поверхность с общим уклоном к долине р.Пяку-Пур. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 32,7 – 44,23 м.

### 2.4. Геологическая характеристика

В геологическом отношении рассматриваемая территория представляет собой молодую (послегерцинскую) платформу, покрытую мощной толщей четвертичных отложений. В геологическом строении принимают участие палеогеновые, четвертичные и современные аллювиальные и озерно-аллювиальные песчаные отложения речных долин со сквозными таликами.

Четвертичные образования залегают на палеогеновых олигоцен – миоценовых отложениях корликовской свиты (Pg2 – N1kr), представленных песками кварцевыми разнозернистыми, каолинизированными с прослоями глин и остатками обугленной органики. Мощность палеогеновых отложений составляет около 150 м.

Четвертичные образования, являющиеся основаниями фундаментов зданий и сооружений, представлены на глубину до 20 м следующими грунтами (сверху вниз):

- насыпные грунты – строительный мусор, заполнитель - песок серый, неоднородный, насыщенный водой, мощностью до 4,5-6,2 м;

- пески мелкие, средней плотности, водонасыщенные, с примесью органических веществ, мощностью до 5,6-13,5 м;

- пески средней крупности, средней плотности, водонасыщенные, с примесью органических веществ, вскрытая мощность до 3,5м.

Характерной особенностью четвертичных отложений является обилие песков, указывающее на значительное участие в формировании толщи отложений текущих и озерных вод.

Близкое залегание к поверхности многолетнемерзлых грунтов, являющихся относительным водоупором, переувлажнение верхнего горизонта (большое количество осадков и их малая испаряемость), затрудненный сток поверхностных вод, высокие паводки - все это приводит к заболачиванию территории.

В районе п. Пуровск заболоченность достигает 45 %. Заболоченные участки представлены кочкарными и мочажинными комплексами торфяников. Крупные кочкарники и мелкие кочки с мочажинами, открытые мочажины с протоками сменяют друг друга. Все это осложнено плоскими буграми пучения высотой до 0,5 – 1,0 м. Мощность торфа болот и заболоченных участков колеблется от 0,4 до 1,0 м, на отдельных участках низкой поймы до 1,5 м. Торф слабо и средне разложившийся, осоково-моховой и торфяно-пушицево-сфагновый. В мерзлом состоянии текстура торфов массивная, микролинзовидная, порфировая. Объемный вес мерзлого торфа достигает 0,85 г/см3. На участках распространения плоскобугристых мочажинных торфяников с хорошо развитыми многолетнемерзлыми породами взаимно переслаивающиеся прослои супесей и суглинков образуют супесчано-суглинистую толщу мощностью 1,0-5,0 м. Нижняя часть аллювия с глубины 10-15 м сложена песками мелкой и средней крупности, иногда с примесью гравия.

Территория проектирования расположена в зоне распространения многолетнемерзлых пород, в области разобщенного залегания современной и древней вечной мерзлоты. В разрезе имеют место два слоя вечной мерзлоты, из которой верхний (современный) залегает от поверхности (иногда несколько глубже – от 10-15 м) до небольшой глубины, а нижний слой (реликтовый), никак не связанный с поверхностью, - на значительной глубине. Температура грунтов составляет 0 – 0,2° С. Вечная мерзлота распространена на всех элементах рельефа в минеральных и органогенных породах. Сплошность мерзлоты в плане нарушается таликами, приуроченными к водотокам и песчаным грунтам.

### 2.5. Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологическая характеристика территории приведена по материалам изысканий ООО «ТюменьПромИзыскания» (отчет по инженерно-геологическим изысканиям «Станция очистки воды в поселке Пуровск», Тюмень, 2007 год) и ООО ПСК «ТЕХЭНЕРГОПРОМ» (рабочий проект «Сети водоснабжения п. Пуровск», Омск, 2008 год).

Площадки изысканий расположены на II надпойменной террасе с абсолютными отметками 43,28 – 43,69 м и 33,45 – 42,80 м соответственно, в разрезе (до глубины 15 м) которой вскрываются современные и верхнечетвертичные супесчаные и песчаные отложения озерно-аллювиального генезиса.

Верхняя часть площадки до глубины 0,5 – 0,7 м сложена современными техногенными отложениями – насыпными грунтами. Насыпные грунты представлены песком пылеватым и мелким с включениями строительного и бытового мусора.

Под насыпными грунтами залегают супесчаные отложения. Супеси имеют пластичную консистенцию. В них отмечаются редкие прослойки суглинков. Мощность супесей изменяется от 3,7 до 4,0 м.

Средняя часть вскрытого разреза сложена песками пылеватыми. По коэффициенту пористости они характеризуются, как грунты средней плотности. Пески имеют среднюю степень водонасыщения. Подошва слоя залегает на глубине 8,2 – 8,6 м.

Нижнюю часть разреза слагают также пески пылеватые, имеющие среднюю плотность. Они находятся ниже уровня подземных вод в насыщенном водой состоянии. Вскрытая мощность этих песков на площадке достигает 6,8 м. В этих песках зафиксированы прослойки супесей. Подошва слоя скважинами не вскрыта.

Геокриологические условия площадки характеризуются ежегодным появлением в зимнее время сезонно-мерзлого слоя. Нормативная глубина промерзания по СНиП 2.02.04-88 и метеоданным по СНиП 23-01-99 составляет для супеси и песка пылеватого 3,08 м. На момент бурения грунты находились в талом состоянии.

При производстве буровых работ во всех скважинах на площадке зафиксировано наличие подземных вод.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды залегают на глубине 8,2 - 8,6 м с абсолютными отметками 35,00 – 35,25 м (ноябрь 2007 г). Уровень подземных вод понижается в северо-восточном направлении, подвержен сезонным колебаниям с минимальными отметками в конце зимы и максимальным подъемом в весенне-летний период.

Водовмещающими грунтами являются пески пылеватые.

Водоупором для подземных вод служат, по всей видимости, ниже залегающие глинистые грунты, однако в процессе бурения они не были вскрыты.

Коэффициенты фильтрации для песков пылеватых составляют 1,3 - 2,2 м/сут.

Горизонт безнапорный. Питание этого горизонта водой происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – в близлежащий водоток.

По химическому составу воды  гидрокарбонатные натриево-калиевые и гидрокарбонатные магниево-кальциевые. По степени агрессивного воздействия на бетон нормальной проницаемости W4 вода является среднеагрессивной (согласно СНиП 2.03.11-85 таблица 5), по степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций – неагрессивной (согласно СНиП 2.03.11-85, таблица 7), по содержанию НСО3 — слабоагрессивной. Согласно ГОСТ 9.602-2005 таблицы 3.5 грунтовая вода по отношению к свинцовым оболочкам кабеля обладает низкой степенью агрессивности, по отношению к алюминиевым оболочкам — средней степенью агрессивности. Коррозионная агрессивность грунтов согласно ГОСТ 9.602-2005 таблица 1 - по отношению к углеродистой и низколегированной стали — низкая. Степень агрессивного воздействия грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля - согласно ГОСТ 9.602-2005 - средняя, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля — высокая.

Для водоснабжения населенных пунктов используется, как правило, межмерзлотный водоносный горизонт. Отличительной особенностью подземных вод ЯНАО является их ультрапресная минерализация, редко превышающая 100 мг/дм3. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые магниевые, pH – слабокислая, минимальная жесткость – 0,08 мг-экв/л, воды относятся к «очень мягким». Воды кремниевые, с содержанием SiO2 – 22 мг/дм3 (при ПДК – до 10 мг/дм3). Воды обладают повышенной окисляемостью (в пределах от 0,3 до 7,7 мг/дм3 O2, при средних значениях – до 2.5 мг/дм3), что является косвенным признаком наличия большого количества органики.

Свойства грунтов. По результатам бурения и лабораторных исследований на основании пространственной изменчивости частных значений показателей физических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях и в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-96, СНиП 2.02.01-83, ГОСТ 25100-95 в разрезе выделены 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

| ИГЭ-1 | супесь пластичная; |
| --- | --- |
| ИГЭ-2 | песок пылеватый, средней плотности, средней степени водонасыщения; |
| ИГЭ-3 | песок пылеватый, средней плотности, насыщенный водой. |

Супесь пластичная (ИГЭ-1) по относительной деформации пучения относится к среднепучинистой (εfn = 0,035-0,07).

Анализ лабораторных испытаний показывает, что супеси пластичные обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали.

## Современное использование территории

Территория проектируемого микрорайона  «Центральный» расположена в юго-западной части поселка Пуровск. В южной части микрорайон пересекает улица Монтажников,  объединяющая «Западный» и «Восточный» жилые районы и выходящая на автомобильную дорогу, ведущую в г. Тарко-Сале – административный центр Пуровского района.

К северу от проектируемой территории на расстоянии 150 м проходит железнодорожная магистраль Тюмень – Сургут - Новый Уренгой, к северо-западу расположены массив гаражей и хозяйственные постройки. На западе граница проектируемой территории проходит по улице Новая и примыкает к существующей жилой застройке, на востоке проектируемая территория граничит с районом индивидуальной жилой застройки, а также  с производственной и коммунально-складской зоной. К югу от  рассматриваемой территории расположена свободная от застройки заболоченная и залесенная пойма реки Пяко-Пур.

Рельеф территории в границах проектирования относительно спокойный, с небольшим уклоном в южном направлении.

Транспортные связи в границах проектирования представлены ул. Монтажников, проходящей через весь поселок от железнодорожного  вокзала до автодороги на г. Тарко-Сале, а также пешеходными грунтовыми дорожками в основном рекреационного назначения.

Через западную часть проектируемой территории вдоль улицы Новая проходят линии электропередач 110 кВ и 10 кВ, через восточную часть - линии электропередач 0,4 кВ и 10 кВ. Помимо этого, вдоль сложившейся прогулочной дорожки размещены объекты освещения (фонарные столбы) и подземный кабель связи.

## Эскизные архитектурно-планировочные предложения

В целях градостроительного обоснования решений проекта планировки и проекта межевания в процессе проектирования были разработаны несколько вариантов эскизных архитектурно-планировочных предложений, которые представлены ниже (рис. 1 - 4).

Эскизы выполнены с учетом генерального плана и  предложений Заказчика, при этом отличаются планировочной структурой и планируемым размещением зон объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

По согласованию с Заказчиком (протокол рабочего совещания от 28.10.13 № 26) в качестве основного выбран 4 вариант.

Рис. 1 – эскиз проекта планировки № 1

Рис. 2 – эскиз проекта планировки № 2

Рис. 3 – эскиз проекта планировки № 3

Рис. 4 – эскиз проекта планировки № 4

## Архитектурно-планировочное решение

Проект планировки микрорайона «Центральный», расположенного в юго-западной части поселка Пуровск, является одним из мероприятий, направленных на реализацию генерального плана. Представляя собой более детальную проработку территории, проект планировки выявляет уровень ее современного пространственного развития и определяет основные направления ее дальнейшего функционирования в системе общей структуры поселка как такового, а так же сложившейся агломерации Пуровск – Тарко-Сале в целом.

Развитие пространственной структуры микрорайона нацелено на следующее:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека в границах проектирования и на прилегающих территориях;

- оптимальное использование территориального потенциала с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры, как самого микрорайона, так и территории поселка в целом;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности микрорайона и прилегающих к нему территорий, освоение свободных от застройки участков и развитие инфраструктуры;

- максимальное сохранение и использование архитектурно-ландшафтного потенциала территории.

Предложения проекта планировки базируются на функциональном зонировании, определенным генеральным планом поселка Пуровск,  сложившейся транспортной инфраструктуре и существующей застройке прилегающей территории, учитывают имеющиеся ограничения градостроительной деятельности. Проектом планировки сохраняются тип застройки и планировочная структура микрорайона, установленные генеральным планом.

Формирование пространственной структуры микрорайона «Центральный» выполнено на основе индивидуальных особенностей местности, своеобразия ландшафтной структуры. При построении планировочной структуры учитывалась трассировка инженерных сетей и границы земельных участков, на которых они расположены, а так же границы участка улицы Монтажников.

Проектными решениями территория проектирования разделяется на несколько планировочных массивов. Юго-восточный  планировочный массив расположен к юго-востоку от улицы Монтажников – в нем предусмотрена зона малоэтажной секционной жилой застройки и зона размещения объектов спортивного назначения. Центральный планировочный массив, расположенный к северо-западу от ул. Монтажников, планируется под рекреационную зону, создаваемую на базе существующих зеленых насаждений, а так же зону размещения объектов общественно-делового назначения. К северо-западу от центрального массива предусмотрена зона малоэтажной секционной жилой застройки и зоны размещения объектов общественно-делового назначения. Северо-западнее кварталов малоэтажной секционной жилой застройки запроектирована зона индивидуальной жилой застройки. Вдоль северо-восточной границы проектируемой территории предлагается разместить объекты торгового назначения, вдоль юго-западной границы по улице Новая проектом предложены автомобильные стоянки.

Основными осями, определяющими пространственное развитие территории проектирования, остаются улица Монтажников и улица Новая. Проектируемые транспортные связи подчиняются им и создают четкую планировочную структуру. Проектом предусмотрены параллельные и перпендикулярные по отношению к улице Монтажников транспортные связи, формирующие главные дороги, отделяющие зону рекреационного назначения – от зоны малоэтажной секционной жилой застройки, и зону малоэтажной секционной застройки – от зоны индивидуальной жилой застройки. Помимо этого, вдоль северной границы проектирования предлагается строительство новой дороги, идущей периметрально относительно проектируемой застройки.

Внутриквартальные проезды обусловлены общей структурой развития территории, принцип их построения определяется созданием комфортной среды для проживания населения в микрорайоне, особенностями рельефа и расположением проектируемых зданий.

В центральной и юго-восточной частях микрорайона размещаются малоэтажные секционные дома до трех этажей. Обрамляя территорию проектируемой рекреационной парковой зоны, малоэтажная секционная жилая застройка будет способствовать созданию визуального эффекта, подчеркивающего значимость улиц, идущих вдоль парка. В некоторых домах, ориентированных фасадами на проектируемый парк, предлагается размещение объектов торгового и бытового назначения. В цокольных этажах трехэтажных жилых домов запланировано размещение гаражей.

Зона индивидуальной жилой застройки планируется в северо-западной части проектируемой территории. Размер участков под размещение индивидуальных жилых домов – 0,09 – 0,1 га. По торцевой стороне участков предусмотрены коммуникационные коридоры шириной 4 метра для размещения инженерных сетей.

В общей сложности в границах проектирования предлагается разместить 14 секционных трехэтажных жилых домов с гаражами в цокольном этаже, 13 секционных двухэтажных жилых домов и 22 секционных одноэтажных жилых дома, причем в 4 из них, расположенных в месте создания композиционных акцентов застройки, как уже было сказано выше, предлагается организация дополнительных площадей под объекты общественно-делового назначения. В соответствии с проектными решениями в зоне индивидуальной жилой застройки размещается 86 домов.

Зона планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения формируется из ряда проектируемых объектов, при размещении которых учитывались как пожелания заказчика, так и ранее разработанная градостроительная документация, а так же существующие градостроительные нормативы (СНиП 2.07.01-89*). Зоны размещения объектов общественно-делового назначения сосредоточены в юго-западной и северо-восточной части проектируемой территории.

У юго-западной границы микрорайона «Центральный», в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрена зона размещения объектов общественно-делового назначения. В центре этой зоны планируется размещение здания администрации сельского поселения с площадью для проведения массовых мероприятий, уровень благоустройства которой должен соответствовать статусу центральной площади сельского поселения (фонтан, малые архитектурные формы, мощение). К северу от здания администрации планируется культурно-досуговый центр, к югу - крытый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и открытыми площадными сооружениями.

Вдоль северо-восточной границы проектирования планируется зона размещения объектов торговли. В ней предусмотрен крытый рынок и ряд торговых павильонов, формирующих единое коммерческое пространство вдоль идущей по периметру застройки автомобильной дороги, имеющей выход на улицу Магистральная. Помимо этого, здесь же планируется ряд крытых торговых павильонов анфиладного типа, заканчивающийся зданием, в котором размещаются комбинат бытового обслуживания и объект общественного питания.

В северной части проектируемой территории, в массиве индивидуальной жилой застройки, запланировано размещение детского сада.

Для решения существующей в настоящее время в поселке проблемы, связанной с нехваткой мест для временного хранения автомобильного транспорта на фоне повышения общей автомобилизации населения, проект планировки предусматривает размещение гостевых автомобильных стоянок в непосредственной близости к новому жилью и новым объектам общественно-делового назначения с соблюдением санитарных нормативов. Помимо этого на территориях, прилегающих к магистральным автодорогам, имеющим выход на внешние автомобильные магистрали, предлагается организация автостоянок для длительного хранения личного автотранспорта.

Рекреационная зона в границах проектирования представлена парком, расположенным в центральной части микрорайона. Парк условно делится на три части. Благоустройство центральной части парка призвано подчеркнуть планировочное единство территорий, идущих севернее и южнее улицы Монтажников. С этой целью выделяется пешеходные дорожки, частично дублирующих друг друга, которые идут перпендикулярно улице Монтажников. В восточной части парка располагается церковь с благоустроенной территорией (в соответствии с СП 31-103-99). В западной части парка предлагается организация детских площадок и площадок для отдыха взрослого населения. В соответствии с заданием на проектирование, при планировании рекреационной зоны была учтена строящаяся пешеходная зона вдоль улицы Монтажников, пешеходный мост и площадка для размещения архитектурной композиции. Создание визуальной оси «церковь - архитектурная композиция», наиболее полно раскрывающейся со стороны проектируемой пешеходной зоны, призвано образно обогатить пространство всей центральной части микрорайона.

Помимо этого, в целях обеспечения жителей микрорайона необходимыми объектами для организованного отдыха населения в границах проекта планировки  предусмотрен ряд придворовых площадок, а так же благоустройство территорий в непосредственной близости от вновь возводимых капитальных объектов.

Проектом планировки предусмотрены зоны  планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры:

- трех трансформаторных подстанций, рассредоточенных по территории проектирования;

- котельной в восточной части микрорайона;

- канализационной насосной станции в юго-западной части микрорайона;

- газораспределительного пункта в северо-восточной части микрорайона.

Помимо этого, в восточной и юго-западной частях территории выделяются специальные коридоры для линейных инженерных объектов – как существующих (линии электропередач, кабели связи, канализационные сети), так и проектируемых (линия электроснабжения пункта подогрева нефти трубопроводной системы «Заполярье – НПС «Пур-Пе»»). Их конфигурация и размеры обусловлены трассировкой существующих и проектируемых сетей, земельных отводов под эти сети, а так же соблюдением санитарных норм.

Для обеспечения населения возможностью организованного удаления мусора с территории микрорайонов проектом планировки предусмотрены специальные контейнерные площадки для сбора и кратковременного хранения бытовых отходов. Размещение контейнерных площадок, количество и объем контейнеров обусловлены действующими нормативами. Контейнерные площадки располагаются в кварталах малоэтажной секционной жилой застройки жилой застройки, индивидуальной жилой застройки, а так же в непосредственной близости от проектируемого крытого рынка.

Наиболее рациональным путем создания уникального архитектурного облика территории микрорайона в комплексе застройки поселка является определение единого стиля при оформлении жилых и общественных зданий, созданного на основе специально разработанных проектов. Необходимым условием является придание, по возможности, единообразия в определении цветового решения фасадов, элементов декора и деталей строящихся объектов, использование энергосберегающих технологий при освещении и строительстве. Немаловажным фактором при реализации проектных решений микрорайона «Центральный» является так же применение различных по структуре и методу исполнения видов мощения, малых архитектурных форм, разнообразие видового состава декоративной растительности с учетом типа климатического районирования при выполнении благоустройства территории парка.

## Жилищный фонд

В настоящее время территория проектирования жилыми домами не застроена.

Проектом планировки в соответствии с планировочными решениями предлагается размещение жилых домов двух типов:

- индивидуальных жилых домов, общая площадь которых для укрупненных расчетов принимается условно около 80-100 м2 один дом;

- малоэтажных секционных жилых домов (1-3 этажа).

В соответствии с планировочными решениями территория проектирования делится на три основных жилых массива:

1. массив индивидуальной жилой застройки на северо-западе территории проектирования;

2. массив малоэтажной секционной жилой застройки в центральной части территории проектирования к северо-западу от ул. Монтажников и планируемой парковой зоны;

3. массив малоэтажной секционной жилой застройки в юго-восточной части территории проектирования к юго-востоку от ул. Монтажников.

Титульный список жилищного фонда представлен ниже в таблице 6-1.

Таблица 6-1 – Титульный список жилищного фонда

| № на плане | Наименование | Показатели на 1 дом | Кол-во домов | Показатели по всем домам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь тыс. м2 | Кол-во квартир, ед. |  | Общая площадь, тыс. м2 | Кол-во квартир, ед. |  |
| Массив индивидуальной жилой застройки |
|  | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | 0,1 | 1 | 86 | 8 | 86 |  |
|  | Итого по жилищному фонду нового строительства | - | - | 86 | 8 | 86 |  |
| Северо-западный массив застройки малоэтажными секционными жилыми домами |
|  | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 этажный секционный жилой дом | 0,25 | 5 | 5 | 1,25 | 25 |  |
| 1 | 1 этажный секционный жилой дом | 0,6 | 10 | 2 | 1,2 | 20 |  |
| 1 | 1 этажный секционный жилой дом | 0,5 | 8 | 1 | 0,5 | 8 |  |
| 1 | 1 этажный секционный жилой дом | 0,4 | 7 | 1 | 0,4 | 7 |  |
| 1 | 1 этажный секционный жилой дом | 0,6 | 10 | 1 | 0,6 | 10 |  |
| 1 | 1 этажный секционный жилой дом | 0,35 | 6 | 2 | 0,7 | 12 |  |
| 2 | 2 этажный секционный жилой дом | 0,3 | 5 | 2 | 0,6 | 10 | размещение нежилых помещений на 1 этажах |
| 2 | 2 этажный секционный жилой дом | 0,45 | 8 | 3 | 1,35 | 24 |  |
| 2 | 2 этажный секционный жилой дом | 0,4 | 7 | 2 | 0,8 | 14 |  |
| 3 | 3 этажный секционный жилой дом | 1,25 | 20 | 8 | 10,0 | 160 |  |
|  | Итого по жилищному фонду нового строительства | - | - | 27 | 17,4 | 290 |  |
| Юго-восточный массив застройки малоэтажными секционными жилыми домами |
|  | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 этажный секционный жилой дом | 0,25 | 5 | 6 | 1,5 | 30 |  |
| 1 | 1 этажный секционный жилой дом | 0,35 | 6 | 2 | 0,7 | 12 |  |
| 1 | 1 этажный секционный жилой дом | 0,55 | 9 | 2 | 1,1 | 18 |  |
| 2 | 2 этажный секционный жилой дом | 0,3 | 5 | 2 | 0,6 | 10 | размещение нежилых помещений на 1 этажах |
| 2 | 2 этажный секционный жилой дом | 0,8 | 12 | 4 | 3,2 | 48 |  |
| 3 | 3 этажный секционный жилой дом | 1,25 | 20 | 6 | 7,5 | 120 |  |
|  | Итого по жилищному фонду нового строительства | - | - | 22 | 14,6 | 238 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 137 | 40,0 | 616 |  |

В соответствии с планировочными решениями проекта планировки на территории проектирования разместится около 40 тыс. м2 общей площади жилищного фонда, из них:

- в индивидуальных жилых домах - 8 тыс. м2 (около 86 земельных участков);

- в малоэтажных секционных жилых домах около 32 тыс. м2 (одноэтажных – 7,95 тыс. м2, двухэтажных – 6,55 тыс. м2, трехэтажных – 17,5 тыс. м2).

Коэффициент застройки территории жилых кварталов на конец реализации проекта планировки составит 14 %. Застроенность зоны размещения индивидуальных жилых домов составит 10 %, малоэтажных жилых домов – около 16,7 %.

Плотность застройки «нетто» в среднем всей территории проектирования за исключением зон размещения объектов общепоселкового значения составит 1380 м2/га. При этом в зоне индивидуальной жилой застройки – 545 м2/га, в зоне малоэтажной секционной жилой застройки - 2250 м2/га.

Плотность застройки «брутто» в среднем всей территории проектирования за исключением зон размещения объектов общепоселкового значения составит 1360 м2/га, в зоне индивидуальной жилой застройки – 540 м2/га, в зоне малоэтажной секционной жилой застройки - 2250 м2/га.

При этом показатели плотности застройки не превышают максимальные показатели, указанные в рекомендуемых нормативах градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа.

## Население

С учетом планируемого показателя жилищной обеспеченности в размере 26,9 м2 на одного жителя, заложенного в генеральном плане Пуровского сельского поселения Пуровского муниципального района, численность населения территории проектирования составит около 1,5 тыс. человек. При этом в индивидуальной жилой застройке будет расселено около 300 человек, остальные 1200 чел. планируется расселить в малоэтажной секционной жилой застройке (290 чел. – в одноэтажных, 240 чел. – в двухэтажных, 670 чел. – в трехэтажных жилых домах).

Плотность населения в жилых кварталах территории проектирования составит около 50 чел./га, при этом в зоне индивидуальной жилой застройки этот показатель будет равен 10 чел./га, в зоне малоэтажной жилой застройки – 83 чел./га.

## Культурно-бытовое обслуживание

Расчет необходимых объемов размещаемых на территории объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения произведен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными постановлением администрации Ямало-Ненецкого автономного круга от 10 января 2008 года № 4-А.

Расчетная численность населения составляет 1,5 тыс. чел.

Таблица 8-1 – Расчет необходимой емкости учреждений обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерений на 1000 жителей | Минимальная обеспеченность | Расчетная емкость учреждений обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 61 | 95 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 118 | 180 |
| 3 | Врачебная амбулатория | посещений в смену | 18,97 | 30 |
| 4 | Больничные учреждения | коек | 8,16 | 12 |
| 5 | Учреждения клубного типа | мест | 150 | 225 |
| 6 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 6 | 10 |
| 7 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,195 | 0,3 |
| 8 | Закрытые спортивные сооружения | м2 площади пола | 200 | 300 |
| 9 | Бассейн | м2 зеркала воды | 100 | 150 |
| 10 | Продовольственные магазины | м2 торговой площади | 100 | 150 |
| 11 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | м2 торговой площади | 200 | 300 |
| 12 | Рынки | м2 торговой площади | 24-40 | 60 |
| 13 | Предприятие общественного питания | объект | 40 | 60 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские) | раб. мест на 1000 жителей | 9 | 15 |
| 15 | Бани | мест на 1000 жителей | 10 | 15 |
| 16 | Отделение Сберегательного банка | 1 операц. окно на 1-2 тыс. чел. | 1 | 2 |

В соответствии с проведенными расчетами, а также предложениями  генерального плана пос. Пуровский на территории проектирования планируется размещение следующих объектов:

- Здания администрации с гаражом на 2 автомобиля и 1 автобус и закрытой стоянкой на 20 машиномест;

- Детского сада на 95 мест, предназначенного для использования населением застраиваемой территории;

- Культурно-досугового центра емкостью 500 мест с библиотекой, предназначенного как для использования населением территории проектирования, так и населением прилегающих территорий существующей жилой застройки поселка;

- Крытого спортивно-оздоровительного комплекса поселкового значения емкостью около 650 м2 площади залов и бассейном на 4 дорожки по 25 метров;

- Открытого стадиона поселкового значения площадью около 0,3 га с игровыми площадками;

- Комбината бытового обслуживания на 15 рабочих мест;

- Рыночного комплекса поселкового значения размером около 150 м2 торговой площади;

- Учреждений торговли емкостью около 450 м2 торговой площади;

- Учреждений общественного питания на 60 посадочных мест;

- Православной церкви на территории парковой зоны.

Остальные учреждения, необходимые для обслуживания населения территории проектирования, такие как школы, поликлиники, стационары, аптеки, отделения банков и прочие, в соответствии с генеральным планом поселка Пуровский располагаются на смежных территориях.

Таблица 8-2 – Титульный список учреждений обслуживания нового строительства

| № на плане | Наименование | Единица измерения | Емкость | Кубатура, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание администрации | объект | 1 | 9,5 |
| 2 | Культурно-досуговый центр с библиотекой | мест | 500 | 16 |
| 3 | Спортивно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола, м2 зеркала воды | 650 150 | 17,5 |
| 4 | Детский сад | мест | 95 | 3 |
| 5 | Церковь | объект | 1 | 3,5 |
| 6 | Кафе/комбинат бытового обслуживания | посадочных мест рабочих мест | 60 15 | 2,5 |
| 7 | Торговый павильон анфиладного типа | м2 торговой площади | 80 | 1 |
| 7 | Торговый павильон анфиладного типа | м2 торговой площади | 80 | 1 |
| 7 | Торговый павильон анфиладного типа | м2 торговой площади | 80 | 1 |
| 8 | Торговый павильон | м2 торговой площади | 21 | 0,3 |
| 8 | Торговый павильон | м2 торговой площади | 21 | 0,3 |
| 8 | Торговый павильон | м2 торговой площади | 21 | 0,3 |
| 8 | Торговый павильон | м2 торговой площади | 21 | 0,3 |
| 8 | Торговый павильон | м2 торговой площади | 21 | 0,3 |
| 8 | Торговый павильон | м2 торговой площади | 21 | 0,3 |
| 8 | Торговый павильон | м2 торговой площади | 21 | 0,3 |
| 8 | Торговый павильон | м2 торговой площади | 21 | 0,3 |
| 8 | Торговый павильон | м2 торговой площади | 21 | 0,3 |
| 8 | Торговый павильон | м2 торговой площади | 21 | 0,3 |
| 9 | Крытый рынок | м2 торговой площади | 150 | 2 |
|  |  |  |  | 60 |

Ориентировочный строительный объем объектов общественно-делового и коммерческого назначения нового строительства составит около 60 тыс.м3.

Предложенные параметры проектируемых учреждений обслуживания должны быть конкретизированы на стадии архитектурно-строительного проектирования.

## Организация транспортного обслуживания территории

### 9.1. Внешний транспорт

Существующее положение

Территория проектирования расположена в п. Пуровск. Внешние транспортные связи поселка осуществляются автомобильным, железнодорожным и речным транспортом.

Поселок Пуровск связан с районным центром г. Тарко-Сале автодорогой местного значения (автодорога муниципального района) с асфальтобетонным покрытием.

Ближайшая железнодорожная станция Пуровск примыкает к поселку и расположена на железнодорожной магистрали МПС Тюмень – Сургут - Новый Уренгой (железнодорожная магистраль однопутная, неэлектрифицированная).

Речным транспортом, а также автобусами осуществляется перевозка пассажиров по маршруту Пуровск – Тарко-Сале.

Ближайший аэропорт находится в г. Тарко-Сале. Аэропорт, принимающий все типы самолетов, расположен в г. Ноябрьске (около 240 км от Пуровска по автомобильной дороге).

В поселке имеется одна вертолетная площадка, с которой осуществляется ежедневно 3-4 рейса. В период распутицы вертолет используется для грузовых перевозок. В зимнее время значительная часть грузов перевозится автомобильным транспортом.

Проектные предложения

Согласно разработанному в 2012 г. генеральному плану сельского поселения Пуровское Пуровского района в п. Пуровск сохранится ведущая роль железнодорожного и автомобильного транспорта. При этом предусматривается их развитие и усовершенствование.

### 9.2. Улично-дорожная сеть

Существующее положение

В настоящее время улично-дорожная сеть проектируемой территории представлена улицей Монтажников, имеющей твердое покрытие. Тротуары для движения пешеходов отсутствуют. Обеспечение нужд в пассажирских перевозках осуществляет автобусный маршрут, проходящий по улице Монтажников.

Проектные предложения

На территории проектирования предусматривается создание прямоугольной схемы улично-дорожной сети, конфигурация которой была принята в увязке с существующей улицей Монтажников. Деление улично-дорожной сети по категориям выполнено в соответствии с разработанным в 2012 г. генеральным планом сельского поселения Пуровское Пуровского района.  Основными улицами, проходящими по проектируемой территории, являются - улица Монтажников и проектируемая улица, проходящая в северной части застраиваемой территории. Для обеспечения связи с основными улицами проектом предусматривается сеть жилых улиц и проездов.

Основные геометрические параметры улично-дорожной сети приняты в соответствии с нормативной документацией.

Для основных и жилых улиц ширина проезжей части составляет 7 метров. По обе стороны от проезжей части улиц предусматривается наличие тротуаров шириной по 1,5 метра. Радиус закругления на пересечении проезжих частей улично-дорожной сети принят 6 метров.

Ширина проезжей части проездов составляет 6 метров. На внутриквартальной территории тротуары примыкают к проездам и предусматриваются шириной 1,5 метра.

Покрытие улично-дорожной сети предлагается выполнить из автодорожных плит. Примыкания проезжих частей проектом предлагается выполнить с помощью автодорожных плит и заливкой бетоном пустот до закруглений радиусом 6 метров.

В центральной части территории проектирования проектом предусматривается пешеходно - парковая зона с выходом пешеходных дорожек на тротуары улично-дорожной сети.

Организация уличного движения осуществляется техническими средствами (установка дорожных знаков, нанесение разметки и т.д.).

Вблизи основных общественных и административных зданий запроектированы гостевые автостоянки и разгрузочные площадки обслуживающего транспорта.

Хранение индивидуального автотранспорта в зоне малоэтажной секционной застройки предлагается осуществлять на первом этаже, а также  на организованных стоянках, расположенных на внутриквартальной территории и в западной части территории проектирования. В зоне индивидуальной застройки хранение транспорта предлагается осуществлять на приусадебных участках. Общая численность гостевых стоянок составляет  904 машино- места (без учета стоянок на индивидуальных участках и в первых этажах малоэтажной застройки), что при расчетной автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей полностью обеспечивает нужды в автостоянках.

Для обеспечения возросших нужд в пассажирских перевозках проектом предлагается разработка дополнительного маршрута общественного транспорта и обустройство двух дополнительных остановочных пунктов - по улице Монтажников и по проектируемой улице, расположенной между индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной застройкой.

Основные показатели по организации транспортной инфраструктуры сведены в таблицу 9.2-1. Поперечные профили проектируемых основных и жилых улиц представлены на рис.1.

Таблица 9.2-1 - Основные показатели по организации транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | 9,2 |
| 2 | Протяженность основных улиц, км | 2,03 |
| 3 | Протяженность жилых улиц, км | 4,46 |
| 3 | Протяженность проездов, км | 2,71 |
| 4 | Вместимость гостевых стоянок, машино-мест | 904 |

Рис.5. Поперечные профили проектируемых основных и жилых улиц

## Инженерная инфраструктура

### 10.1. Водоснабжение

Существующее положение

Территория в границах проектирования не застроена. По ее западной окраине с севера на юг проходит стальной водовод диаметром 108 мм, по которому подается вода на канализационные очистные сооружения и на вахтовый жилой комплекс ООО "НОВАТЭК-Пуровский ЗПК".

С запада на восток по ул. Монтажников проходит недействующий стальной водовод диаметром 100 мм, который подлежит демонтажу.

Проектные предложения

В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 10.1-1) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и региональными нормативами градостроительного проектирования ЯНАО от 10 января 2008 г.

В проектируемой малоэтажной секционной и индивидуальной застройке и общественно-бытовых зданиях предусматривается полное санитарно-техническое благоустройство с внутренним водопроводом и канализацией. Горячее водоснабжение малоэтажной застройки и общественно-бытовых зданий осуществляется централизованно, индивидуальный жилищный фонд оборудуется местными водонагревателями.

Норма удельного среднесуточного водопотребления для малоэтажной секционной застройки принимается равной 230 л/сут на 1 жителя, для индивидуальной застройки 180 л/сут на 1 жителя.

Таблица 10.1-1 – Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление | Максимальное водопотребле-ние, К=1,2 |
| 1 | Малоэтажная секционная жилая застройка | 1200 | 230 | 276,00 | 331,20 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 300 | 180 | 54,00 | 64,80 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 1500 | 50 | 75,00 | 75,00 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 33,00 | 39,60 |
| Всего: | 438,00 | 510,60 |
| Всего, включая объекты общественно-социального назначения: | 488,75 | 571,49 |

Расчетные расходы воды для объектов культурно-бытового назначения указаны в таблице 10.1-2.

Таблица 10.1-2 – Расчетные расходы воды объектов культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Емкость | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание администрации | мест | 50 | 0,60 |
| 2 | Детский сад | мест | 95 | 7,13 |
| 3 | Культурно-досуговый центр с библиотекой | мест | 500 | 4,30 |
| 4 | Крытый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном | м2 | 650 | 23,40 |
| 5 | Комбинат бытового обслуживания | рабочих мест | 15 | 0,84 |
| 6 | Учреждение торговли | м2 торг. площ. | 450 | 8,00 |
| 7 | Учреждение общественного питания | мест | 60 | 6,48 |
| Итого: | 50,75 |

Расход воды на внутреннее пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84* и отображены в таблице 10.1-3.

Таблица 10.1-3 – Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров

| Проектный срок | Население, чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, ч | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды на пожаротушение, м3 | Расход воды на пожаротушение с учетом расхода воды на хоз-питьевые нужды во время тушения пожара, м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 1500 | 1 | 3 | 1(10 + 5 | 162 | 233 |

Хранение аварийно-противопожарного запаса предусматривается в резервуарах чистой воды на водозаборе.

Система и схема водоснабжения

Источником водоснабжения п. Пуровск являются подземные воды Куртамышского водоносного горизонта, для обеспечения водой потребителей МУП «ПКС» эксплуатирует 3 артезианские скважины с суммарным дебитом 60 м3/час. Водоочистные сооружения в п. Пуровск отсутствуют, вода подается потребителям без очистки. Основным показателем состава воды, не отвечающим требованиям СанПин 2.1.4.1074-01  является железо, содержание которого в исходной воде составляет от 4 до 7 мг/л.

В соответствии с данными, предоставленными эксплуатирующей организацией МУП «ПКС», возможность подключения намечаемых к строительству объектов по существующему резерву мощности артезианских скважин имеется. Однако возникнет необходимость бурения дополнительной скважины для создания резерва.

Таким образом, в связи с большими расчетными расходами водопотребления нового жилого микрорайона, для водоснабжения проектируемой застройки предусматривается строительство новой скважины в районе существующего водозабора, а также строительство магистрального водовода диаметром 160 мм от источника водоснабжения до жилого микрорайона.

Система водоснабжения микрорайона принята объединенная хозяйственно-питьевая-противопожарная, низкого давления.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø110-160 мм согласно ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия».

В местах присоединения ввода к наружной сети устанавливается запорная арматура бесколодезным способом (шток в ковере). На вводе в каждое здание устанавливается водомерный узел. В точке врезки необходимо предусмотреть стальную запорную арматуру согласно п.15.73 СНиП 2.04.02-84 в исполнении, обеспечивающем устойчивость к промерзанию.

Для обеспечения противопожарных мероприятий должны быть установлены пожарные гидранты незамерзающего типа, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 2.04.02-84. Установка пожарных гидрантов производится вдоль жилых улиц на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

Недействующий стальной водовод диаметром 100 мм по ул. Монтажников подлежит демонтажу.

### 10.2. Хозяйственно-бытовая и дождевая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация

Существующее положение

По западной окраине территории проектирования с севера на юг проходит стальной напорный канализационный коллектор в две нитки ø 219 мм, который отводит стоки от капитальной застройки у железнодорожной станции Пуровск на КОС. На территории проектирования находится действующая канализационная насосная станция (КНС), которая перекачивает стоки от вахтового жилого комплекса. Данная КНС подлежит демонтажу вследствие своего расположения на проектируемой дороге, а стоки от общежития предусматривается перевести на новую проектируемую КНС.

Проектные предложения

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод

Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета поливочных нужд (таблица 10.2-1).

Таблица 10.2-1– Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Норма водоотведения, л/сут | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесуточное водоотведение | Максимальное водоотведение, К=1,2 |
| 1 | Малоэтажная секционная жилая застройка | 1200 | 230 | 276,00 | 331,20 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 300 | 180 | 54,00 | 64,80 |
| 3 | Объекты общественно-бытового назначения |  |  | 50,75 | 60,89 |
| 4 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 16,50 | 19,80 |
| Всего: | 397,25 | 476,69 |

Система и схема хозяйственно-бытовой канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Территория проектирования представляет собой единый бассейн канализования.

Канализационные сети прокладываются самотечными, в сторону пониженной части бассейна канализования (юго-западная окраина проектируемого жилого района), где будет размещена КНС.

На данную КНС предусматривается также перевод стоков от вахтового жилого комплекса (ВЖК), расположенного к западу от жилого района. Действующую КНС, перекачивающую в настоящее время стоки от ВЖК, предлагается демонтировать, в связи с ее расположением на проектируемой дороге.

Стоки от КНС под напором будут подаваться на реконструируемые (вновь возводимые) КОС, расположенные в 400 м к юго-западу от территории проектирования.

Проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации предлагается выполнить из полипропиленовых труб ø160- 200 мм согласно ТУ 2248-001-83855058-2009.

В соответствии с данными, предоставленными эксплуатирующей организацией МУП «ПКС», для очистки стоков от проектируемого жилого микрорайона, а также от существующей застройки п. Пуровск необходима полная реконструкция действующих КОС (новое строительство), которые в настоящее время не обеспечивают нормативную очистку стоков, имеют физический износ 100%, а также сбрасывают очищенные стоки на рельеф.

Очищенные стоки будут сбрасываться в ближайший водоем – реку Пяку-Пур по водоотводному коллектору.

Дождевая канализация

Существующее положение

Дождевая канализация на всей территории п. Пуровск отсутствует.

Проектные предложения

Расчетный расход дождевых вод qr с территории определяется по методу предельных интенсивностей согласно СНиП 2.04.03-85.

В соответствии с п.2.20 СНиП 2.04.03-85 на очистку отправляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, т.е. расход от мало интенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности 0.05-0.10 года, что составляет примерно 70% годового стока.

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод производится в соответствии с рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты ФГУП «НИИ ВОДГЕО».

В таблице 10.2-2 приведены основные параметры для расчета расходов, производительности очистных сооружений и среднегодовых объемов дождевых стоков.

Таблица 10.2-2 - Параметры для расчета дождевой канализации

| Наименование | Обозначение, расчетная формула | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетные расходы дождевых вод |
| Площадь бассейна водосбора | F | га | 47,65 |
| Коэффициент стока (п. 2.17, табл.9, 10 СНиП 2.04.03-85) | zmid | - | 0,09 |
| Интенсивность дождя при T=20 мин, Р=1год (черт.1 СНиП 2.04.03-85) |  | л/с∙га |  |
|  | q20 |  | 45,0 |
| Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (табл.5 СНиП 2.04.03-85) | P | - | 0,5 |
| Расчетные параметры (табл.4 СНиП 2.04.03-85) |  |  |  |
| - показатель степени | n | - | 0,48 |
| - показатель степени | γ | - | 1,33 |
| - среднее количество дождей | mr | год | 120 |
| Параметр А (п. 2.12 СНиП 2.04.03-85) |  | - | 153,95 |
| Расчетная продолжительность дождя (п.п. 2.15, 2.16 СНиП 2.04.03-85) | tr | мин. | 20 |
| Расход дождевых вод |  | л/с | 1063,71 |
| Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод |
| Слой осадков за теплый период года, СНиП 23-01-99* |  | мм | 375 |
| Слой осадков за холодный период года, СНиП 23-01-99* |  | мм | 123 |
| Общий коэффициент стока дождевых вод (п. 5.1.4 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО») |  | - | 0,3 |
| Общий коэффициент стока талых вод (п.5.1.5 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО») |  | - | 0,6 |
| Коэффициент стока поливомоечных вод (п.5.1.6 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО») |  | - | 0,5 |
| Удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий (п.5.1.6 рекомендаций ФГУП «НИИ ВОДГЕО») |  | л/м2 | 1,2 |
| Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке |  | га | 8,48 |
| Среднее количество моек в году |  | раз | 100 |
| Среднегодовой объем дождевых вод |  | м3/год | 53606,3 |
| Среднегодовой объем талых вод |  | м3/год | 35165,7 |
| Годовой объем поливомоечных вод |  | м3/год | 5088,0 |
| Среднегодовой объем поверхностных сточных вод |  | м3/год | 93860,0 |

Система и схема дождевой канализации

Прогнозируемый поверхностный сток, подлежащий отведению и очистке, формируется атмосферными осадками и расходами воды на полив дорожных покрытий.

Поверхностный сток со всей территории проектируемого микрорайона собирается на его юго-западной и юго-восточной окраинах.

Отведение поверхностного стока, в соответствии с разработанным в 2012 г. Генеральным планом сельского поселения Пуровское Пуровского района, предполагается осуществлять самотеком по открытым лоткам на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации в юго-восточной части поселка.

Очищенный поверхностный сток будет сбрасываться в  р. Пяку-Пур.

### 10.3. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время на территории проектируемого микрорайона «Центральный» жилая застройка отсутствует. Источников централизованного теплоснабжения в границах проектирования нет.

Проектные предложения

Настоящий раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при использовании материалов заказчика.

Климатологические данные:

- расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 46 °С;

- продолжительность отопительного периода – 278 суток;

- средняя температура воздуха за отопительный период – минус 12,8 °С.

Проектом планировки на территории микрорайона «Центральный» предлагается строительство индивидуальных жилых домов, малоэтажных секционных жилых домов (до 3 этажей), а так же зданий социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Проектом предусматривается обеспечение качественным теплоснабжением жилищно-коммунального сектора по всем видам теплопотребления - отопление, вентиляция и горячее водоснабжение.

Обеспечение тепловой энергией потребителей малоэтажных секционных жилых домов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения предлагается за счёт строительства автоматизированной котельной блочно - модульного исполнения повышенной заводской готовности, с применением водогрейных котлов.

В качестве основного топлива для котельной предусматривается использование природного газа.

Систему водяного отопления и вентиляции зданий предлагается осуществить по  независимой схеме присоединения к тепловым сетям.

Присоединение системы горячего водоснабжения (ГВС) зданий предлагается осуществлять по  закрытой схеме теплоснабжения.

Прокладка тепловых сетей от котельной принята – 4-х трубная, тупиковая. Теплоноситель для радиаторного отопления – горячая вода с параметрами 115 °С (95-70 °С). Параметры теплоносителя в системе ГВС– горячая вода с температурой Т = 70ºС.

Тепловые сети проектируются двумя кольцами, что обеспечивает высокую надежность и бесперебойность работы системы теплоснабжения подключаемых потребителей.

Прокладка теплосетей в селитебной территории – подземная, вне селитьбы – надземная.

При прокладке трубопроводов тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро восстанавливаемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (соответствующих требованиям ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98).

В качестве материалов трубопроводов рекомендуются к применению: для стояков – трубы из нержавеющей стали импортного производства, для разводящих теплопроводов по помещениям - металлопластиковые трубы.

Для компенсации тепловых удлинений и защиты трубопроводов от динамических и статических нагрузок, которые могут возникнуть из-за гидроудара, вибрации или деформации рекомендуются к применению сильфонные компенсаторы, устанавливаемые на тепловых сетях.

В местах ответвлений на теплосети необходима установка теплофикационных камер, где расположена регулирующая, запорная и спускная арматура.

Индивидуальный жилищный фонд предлагается обеспечить тепловой энергией децентрализованно по всем видам теплопотребления (отопление и бытовое горячее водоснабжение). Теплообеспечение необходимо предусмотреть от автономных газовых теплогенераторов с естественной циркуляцией теплоносителя – индивидуальных водогрейных двухконтурных котлов, оборудованных низкоэммисионными горелками, осуществляющими «дожиг» уходящих газов. Для производства тепла на нужды ГВС необходима установка емкостных водонагревателей (пластинчатых теплообменников) накопительного типа, использующих в качестве топлива природный газ.

Эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Удельные нормы теплопотребления приняты:

- по укрупненным показателям – удельным отопительным и вентиляционным характеристикам для жилых и общественных зданий в Вт/ кв.м*град. С (Справочное пособие «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», М., 2003г.);

- по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий);

- по укрупненным показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение.

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий этажностью 1-2 на 1 м2 общей площади принят - 179,0 ккал (0,63 Гкал/год).

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых 3-этажных зданий на 1 м2 общей площади принят - 106,0 ккал (0,37 Гкал/год).

Удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение принята в 376 Вт/чел.

Обоснованием для определения тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора являются исходные данные по численности населения, жилищному фонду и перспективному строительству.

Подсчет потребного количества тепла для жилых и общественных зданий, выполненный по удельным тепловым характеристикам зданий с учетом применения эффективных по теплофизическим свойствам ограждающих строительных конструкций, приведен в таблицах 10.3-1, 10.3-2.

Таблица 10.3-1 - Расчетные расходы тепла на нужды жилищно-коммунального сектора

| Жилая зона | Насе-ле- ние, чел. | Жилищ-ный фонд, тыс.м2 | Расход тепла, МВт/час | Годовая выработка тепла, МВт/год | Годовая выработ-ка тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле-ние | ГВС | Итого | Отопле-ние | ГВС | Итого |  |
| Жилищный фонд нового строительства |
| Массив индивидуальной жилой застройки |
| Индивидуальный жилой дом (86 домов) | 300 | 8,0 | 2,07 | 0,11 | 2,18 | 6862,7 | 877,35 | 7740,0 | 6672,46 |
| Итого (86 домов) | 300 | 8,0 | 2,07 | 0,11 | 2,18 | 6862,7 | 877,35 | 7740,0 | 6672,46 |
| Северо-западный массив застройки малоэтажными секционными жилыми домами |
| 1 этажный секционный жилой дом (5 домов) | 45 | 1,25 | 0,32 | 0,02 | 0,34 | 1072,3 | 131,60 | 1203,9 | 1037,84 |
| 1 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 45 | 1,2 | 0,31 | 0,02 | 0,33 | 1029,4 | 131,60 | 1161,0 | 1000,87 |
| 1 этажный секционный жилой дом (1 дом) | 20 | 0,5 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 428,92 | 58,49 | 487,41 | 420,18 |
| 1 этажный секционный жилой дом (1 дом) | 15 | 0,4 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 343,14 | 43,87 | 387,00 | 333,62 |
| 1 этажный секционный жилой дом (1 дом) | 20 | 0,6 | 0,16 | 0,01 | 0,16 | 514,70 | 58,49 | 573,19 | 494,13 |
| 1 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 25 | 0,7 | 0,18 | 0,01 | 0,19 | 600,49 | 73,11 | 673,60 | 580,69 |
| 2 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 20 | 0,6 | 0,16 | 0,01 | 0,16 | 514,70 | 58,49 | 573,19 | 494,13 |
| 2 этажный секционный жилой дом (3 дома) | 50 | 1,35 | 0,35 | 0,02 | 0,37 | 1158,0 | 146,22 | 1304,3 | 1124,40 |
| 2 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 30 | 0,8 | 0,21 | 0,01 | 0,22 | 686,27 | 87,73 | 774,01 | 667,25 |
| 3 этажный секционный жилой дом (8 домов) | 385 | 10,0 | 1,53 | 0,14 | 1,67 | 5055,8 | 1125,9 | 6181,7 | 5329,13 |
| Итого (27 домов) | 655 | 17,4 | 3,44 | 0,25 | 3,69 | 11403,8 | 1915,5 | 13319,41 | 11482,25 |
| Юго-восточный массив застройки малоэтажными секционными жилыми домами |
| 1 этажный секционный жилой дом (6 домов) | 55 | 1,5 | 0,39 | 0,02 | 0,41 | 1286,76 | 160,85 | 1447,6 | 1247,94 |
| 1 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 25 | 0,7 | 0,18 | 0,01 | 0,19 | 600,49 | 73,11 | 673,60 | 580,69 |
| 1 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 40 | 1,1 | 0,28 | 0,02 | 0,30 | 943,62 | 116,98 | 1060,60 | 914,31 |
| 2 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 20 | 0,6 | 0,16 | 0,01 | 0,16 | 514,70 | 58,49 | 573,19 | 494,13 |
| 2 этажный секционный жилой дом (4 дома) | 120 | 3,2 | 0,83 | 0,05 | 0,87 | 2745,08 | 350,94 | 3096,02 | 2668,98 |
| 3 этажный секционный жилой дом (6 домов) | 285 | 7,5 | 1,14 | 0,11 | 1,25 | 3791,89 | 833,48 | 4625,38 | 3987,39 |
| Итого (22 дома) | 545 | 14,6 | 2,98 | 0,20 | 3,19 | 9882,54 | 1593,8 | 11476,40 | 9893,45 |
| Всего по микрорайону (137 домов) | 1500 | 40,0 | 8,49/ 2,07 | 0,56/ 0,11 | 9,05/ 2,18 | 28149,1/ 6862,7 | 4386,7/877,3 | 32535,86/ 7740,0 | 28048,15/6672,46 |

Примечание:

- под чертой, в том числе расход тепла на индивидуальный жилищный фонд;

- индивидуальный жилищный фонд обеспечивается тепловой энергией на отопление децентрализовано - от автономных теплогенераторов. Горячее водоснабжение осуществляется от газовых водонагревателей.

Таблица 10.3-2 - Расчетный расход тепла на проектируемые объекты культурно-бытового обслуживания

| Объект | Кубатура тыс.м³. | Расход тепла, МВт/час | Годовая выработка тепла, МВт/год | Годовая выработ-ка тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопле-ние | Вентиляция | ГВС | Итого | Отопле-ние | Вентиляция | ГВС | Итого |  |
| Здание администра-ции | 9,5 | 0,251 | 0,177 | 0,107 | 0,534 | 831,4 | 390,5 | 831,2 | 2053,2 | 1770,0 |
| Культурно-досуговый центр с библиотекой | 16 | 0,422 | 0,298 | 0,180 | 0,900 | 1400,3 | 657,7 | 1400,0 | 3458,1 | 2981,1 |
| Спортивно-оздоровительный комплекс | 17,5 | 0,462 | 0,326 | 0,197 | 0,984 | 1531,6 | 719,4 | 1531,2 | 3782,3 | 3260,6 |
| Детский сад | 3 | 0,079 | 0,056 | 0,034 | 0,169 | 262,5 | 123,3 | 262,5 | 648,4 | 558,9 |
| Церковь | 3,5 | 0,092 | 0,065 | 0,039 | 0,197 | 306,3 | 143,8 | 306,2 | 756,4 | 652,1 |
| Кафе/комби-нат бытового обслужива-ния | 2,5 | 0,066 | 0,047 | 0,028 | 0,141 | 218,8 | 102,7 | 218,7 | 540,3 | 465,8 |
| Крытый рынок | 2 | 0,053 | 0,037 | 0,023 | 0,113 | 175,0 | 82,2 | 175,0 | 432,2 | 372,6 |
| Итого | 54 | 1,426 | 1,004 | 0,608 | 3,038 | 4726,3 | 2219,9 | 4725,0 | 11671,3 | 10061,5 |

Ориентировочная расчётная производительность котельной составляет 11 МВт.

Мощность котельной рассчитана с учетом расхода тепла на нужды вентиляции, отопления и ГВС малоэтажных секционных жилых домов и объектов культурно-бытового обслуживания, а также с учетом теплопотерь в тепловых сетях.

Коэффициент  полезного  действия котельной принят  90 %.

Оборудование проектируемой котельной выбирается на последующих стадиях проектирования.

### 10.4. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время на территории проектируемого микрорайона «Центральный» жилая застройка отсутствует, система газоснабжения природным сетевым газом не развита.

Проектные предложения

Настоящий раздел выполнен на основании технико-экономических показателей. При разработке учтены требования СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы, СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», а также использованы исполнительные чертежи магистралей и сооружений, предоставленные заказчиком.

На всей территории проектируемого микрорайона «Центральный» проектом предусматривается использование единого энергоносителя – сетевого сеноманского газа месторождения «Береговое» с низшей теплотой сгорания 50045,7 кДж/кг (7980 ккал/куб.нм) и плотностью 0,67 кг/куб.м.

Природный газ подается от существующего магистрального газопровода высокого давления I категории (рабочее давление – 0,6 Мпа - 1,2 Мпа), к газораспределительной станции (ГРС), расположенной за границами проектирования.

Для газификации микрорайона «Центральный» потребуется прокладка газопроводов высокого, среднего и низкого давления, а так же установка газорегуляторного пункта (ГРП) в отдельно стоящем здании, с двумя линиями редуцирования, поддерживающего на выходе среднее и низкое давление газа. В ГРП устанавливается технологическое оборудование с регулирующей предохранительной и контрольно-измерительной аппаратурой.

Система газоснабжения по давлению принята 3-х ступенчатая. От газораспределительной станции природный газ подаётся по газопроводу высокого давления II-й категории (давление 0,3 МПа - 0,6 МПа) к проектируемому газорегуляторному пункту (ГРП). В ГРП газ редуцируется до параметров среднего давления (0,3 МПа) и низкого давления (0,005 МПа), после чего по проектируемым газопроводам среднего давления подаётся на котельную и по распределительным газопроводам низкого давления на жилые дома.

Схема газопроводов представляет собой закольцованную систему, в связи с чем обеспечивается высокая надежность и бесперебойность газоснабжения.

Прокладка распределительных газопроводов низкого давления подземная, с тупиковыми пофасадными наружными участками по дворовым участкам домов.

Для участков газораспределительных сетей рекомендуются к применению полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 "Трубы из полиэтилена для газопроводов", характеризующиеся износостойким воздействием к внутренним факторам и окружающей среде, коррозионностойкие и не подвергаются деформации, что обеспечивает более высокую надежность и долговечность в эксплуатации, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие устройства.

В границах проектирования использование природного газа предусматривается для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления (для жилых зданий). Предусматривается полный охват жилого сектора снабжением природным газом на нужды пищеприготовления. Использование природного газа в качестве энергоносителя для проектируемого источника тепла, а также как единого энергоносителя (для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения) в индивидуальном жилищном фонде.

Направление использования природного газа по категориям потребителей:

- блок – модульная котельная;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

- автономные теплогенераторы.

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Ориентировочные прогнозируемые расходы газа для газификации жилищного фонда определены в соответствии с нормами на основании требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Нормы удельного коммунально-бытового потребления приняты в соответствии с СП 42-101-2003 и составят 300 нм3/год на человека, проживающего в индивидуальной застройке, при установке газовой плиты и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей, 120 нм3/год на человека при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения от котельных установок.

Перспективные расчетные объемы расхода газа для нужд жилищно-коммунального сектора и суммарные прогнозируемые расходы газа по потребителям приведены в таблицах 10.4-1, 10.4-2.

Таблица 10.4-1 - Расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Жилая зона | Население, чел. | Расход природного газа в год, млн. нм3 |
| --- | --- | --- |
| Массив индивидуальной жилой застройки |
| Индивидуальный жилой дом (86 домов) | 300 | 0,09 |
| Итого (86 домов) | 300 | 0,09 |
| Северо-западный массив застройки малоэтажными секционными жилыми домами |
| 1 этажный секционный жилой дом (5 домов) | 45 | 0,0054 |
| 1 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 45 | 0,0054 |
| 1 этажный секционный жилой дом (1 дом) | 20 | 0,0024 |
| 1 этажный секционный жилой дом (1 дом) | 15 | 0,0018 |
| 1 этажный секционный жилой дом (1 дом) | 20 | 0,0024 |
| 1 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 25 | 0,0030 |
| 2 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 20 | 0,0024 |
| 2 этажный секционный жилой дом (3 дома) | 50 | 0,0060 |
| 2 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 30 | 0,0036 |
| 3 этажный секционный жилой дом (8 домов) | 385 | 0,0462 |
| Итого (27 домов) | 655 | 0,0786 |
| Юго-восточный массив застройки малоэтажными секционными жилыми домами |
| 1 этажный секционный жилой дом (6 домов) | 55 | 0,0066 |
| 1 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 25 | 0,003 |
| 1 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 40 | 0,0048 |
| 2 этажный секционный жилой дом (2 дома) | 20 | 0,0024 |
| 2 этажный секционный жилой дом (4 дома) | 120 | 0,0144 |
| 3 этажный секционный жилой дом (6 домов) | 285 | 0,0342 |
| Итого (22 дома) | 545 | 0,0654 |
| Всего по микрорайону (137 домов) | 1500 | 0,234 |

Примечание:

- для индивидуальных жилых домов расчёт выполнен при условии наличия газовой плиты в кухне и газового водонагревателя.

- для малоэтажных секционных жилых домов (до 3 этажей) расчёт выполнен  при условии наличия газовой плиты в кухне и централизованного горячего водоснабжения от котельной.

Таблица 10.4-2 - Суммарные прогнозируемые расходы газа по потребителям

| № п/п | Потребитель | Ед. изм. | Расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-бытовые нужды населения | млн. нм3/год | 0,234 |
| 2. | Автономные источники тепла | млн. нм3/год | 0,870 |
| 3. | Котельная (БМК) | млн. нм3/год | 4,366 |
| 4. | Всего | млн. нм3/год | 5,470 |

### 10.5. Электроснабжение

Электроснабжение микрорайона «Центральный» Пуровского сельского поселения осуществляться в соответствии с техническими условиями, выданными МУП «Пуровские электрические сети» от 18.11.2013 г. Электроснабжение проектируемой застройки осуществляться: ввод №1 - ВЛ-10 кВ «Ф-2», ближайшая опора; ввод №2 - ВЛ-10 кВ «Ф-11», ближайшая опора, от ПС «Айваседопур» 110/10 кВ, ввод №3 - ВЛ-10 кВ «Ф-115», ближайшая опора, от ПС «Кирпичная» 110/10 кВ.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются жилые и общественные здания, наружное освещение.

По степени надежности электроснабжения потребители проектируемой жилой и общественной застройки относятся к потребителям II, III и частично I категории (административное здание, противопожарные устройства, охранная сигнализация) надежности электроснабжения.

Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999г.) с учетом пищеприготовления на газе (для жилых домов 1-3 этажа включительно).

Таблица 10.5-1 - Расчет электрических нагрузок

| №№ п/п | Наименование | Един. изм. | Колич. | Р уд. кВт/ ед. изм. | Рр, кВт | cosφ | S р, кВА | К-т уч. в max | Нагрузка на шинах ТП,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформаторная подстанция № 1 |
| 1 | Инд. жилые дома с пищеприготовлением на газе и эл. сауной мощн. до 12 кВт | шт. | 86 | 5,1 кВт/ коттедж | 439 | 0,97 | 453 | 1,0 | 453 |
| 2 | Детский сад-ясли | мест | 95 | 0,46 кВт/ место | 44 | 0,97 | 45 | 0,4 | 18 |
| 3 | Торговый павильон (10 шт.) | м²/ торг. площ. | 10х21 | 0,14 кВт/м² торг. площ. | 30 | 0,92 | 32 | 0,8 | 26 |
| 4 | Торговый павильон анфиладного типа (2 шт.) | м²/ торг. площ. | 2х80 | 0,14 кВт/м² торг. площ. | 22 | 0,92 | 24 | 0,8 | 19 |
| 5 | Крытый рынок | м²/ торг. площ. | 150 | 0,23 кВт/м² торг. площ. | 35 | 0,82 | 42 | 0,8 | 34 |
| 6 | Наружное освещение |  | --- | --- | 5 | 0,96 | 5,2 | 1,0 | 5,2 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 555 |
|  | Трансформаторные подстанции № 2, 3 |
| 6 | Жилищный фонд нового строительства в домах 1-3 этажа (на газе) | тыс. м² | 17,4 | 0,0155 кВт/м² | 270 | 0,96 | 280 | 1,0 | 280 |
| 7 | Торговый павильон анфиладного типа (1 шт.) | м²/ торг. площ. | 80 | 0,14 кВт/м² торг. площ. | 11 | 0,9 | 12 | 0,8 | 10 |
| 8 | Здание администрации | м²/общей площ. | 3200 | 0,054 кВт/м² | 173 | 0,87 | 198 | 0,4 | 80 |
| 9 | Кафе/комбинат бытового обслуживания | посадоч-ных мест рабочих мест | 60 15 | 1,04 кВт/мест 0,5 кВт/ раб.мест | 62,4 7,5 | 0,98 0,9 | 64 8,5 | 0,7 0,5 | 47 4,3 |
| 10 | Церковь | объект | 1 | --- | 20 | 0,96 | 21 | 0,4 | 8,5 |
| 11 | Культурно-досуговый центр с библиотекой | мест | 500 | 0,46 кВт/мест | 230 | 0,92 | 250 | 0,7 | 175 |
| 12 | Котельная (по паспорту «Блочно-модульной котельной МЗКУ-9,0» ЗАО «Уралэнергострой» | объект | 1 | --- | 80 | 0,9 | 89 | 1,0 | 89 |
| 13 | Наружное освещение |  | --- | --- | 7 | 0,96 | 7,3 | 1,0 | 7,3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 701 |
|  | Трансформаторная подстанция № 4 |
| 1 | Жилищный фонд нового строительства в домах 1-3 этажа (на газе) | тыс. м² | 40,0 |  | 226 | 0,96 | 235 | 1,0 | 235 |
| 2 | Спортивно-оздоровительный комплекс | объект | 1 | --- | 200 | 0,92 | 217 | 0,8 | 174 |
|  | КНС | объект | 1 | --- | 14 | 0,8 | 18 | 1,0 | 18 |
| 3 | Наружное освещение | --- | --- | --- | 5 | 0,96 | 5,2 | 1,0 | 5,2 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 432 |

Для обеспечения электроэнергией потребителей проектируемой застройки потребуется строительство 4-х новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на два трансформатора.

Таблица 10.5-2 - Объем работ

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж трансформаторной подстанции на 2 трансформатора мощностью 250 кВА каждый (ТП №№2,3) | ТП | 2 |
| 2 | Монтаж трансформаторной подстанции на 2 трансформатора мощностью 400 кВА каждый (ТП №№1,4) | ТП | 2 |
| 3 | Монтаж ВЛ-10 кВ | м | 149,5 |
| 4 | Монтаж КЛ-10 кВ | м | 1530 |

### 10.6. Информатизация и связь

Существующее положение

В настоящее время территория микрорайона «Центральный» не имеет телефонно-кабельной связи.

На территории проектируемого микрорайона «Центральный» проходит подземная магистральная кабельная линия связи ёмкостью 400 пар, и ВОЛС.

Проектируемая территория попадает в поле действия подвижной сотовой связи оператов: «МТС», «Мегафон», «Beeline».

Проектные предложения

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети. Нормы технологического проектирования»,  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приложения к нему «Пособие по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Местные нормативы градостроительного проектирования межселенных территорий Пуровского муниципального района.

Проектом принята 100 % телефонизация.

Таблица 10.6-1 – Расчетная потребность в количестве номеров стационарной связи по жилому фонду

| Наименование | Кол-во квартир в доме | Кол-во домов | Кол-во телефонных номеров |
| --- | --- | --- | --- |
| Массив индивидуальной жилой застройки |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 86 | 86 |
| Северо-западный массив застройки малоэтажными секционными жилыми домами |
| 1 этажный секционный жилой дом | 5 | 5 | 25 |
| 1 этажный секционный жилой дом | 10 | 2 | 20 |
| 1 этажный секционный жилой дом | 8 | 1 | 8 |
| 1 этажный секционный жилой дом | 7 | 1 | 7 |
| 1 этажный секционный жилой дом | 10 | 1 | 10 |
| 1 этажный секционный жилой дом | 6 | 2 | 12 |
| 2 этажный секционный жилой дом | 5 | 2 | 10 |
| 2 этажный секционный жилой дом | 8 | 3 | 24 |
| 2 этажный секционный жилой дом | 7 | 2 | 14 |
| 3 этажный секционный жилой дом | 20 | 8 | 160 |
| Юго-восточный массив застройки малоэтажными секционными жилыми домами |
| 1 этажный секционный жилой дом | 5 | 6 | 30 |
| 1 этажный секционный жилой дом | 6 | 2 | 12 |
| 1 этажный секционный жилой дом | 9 | 2 | 18 |
| 2 этажный секционный жилой дом | 5 | 2 | 10 |
| 2 этажный секционный жилой дом | 12 | 4 | 48 |
| 3 этажный секционный жилой дом | 20 | 6 | 120 |
| ИТОГО по жилому фонду нового строительства | - | - | 614 |

Таблица 10.6-2 – Расчетная потребность в количестве номеров стационарной связи по культурно-бытовому обслуживанию

| Наименование | Размерность | Ёмкость | Кол-во телефонных номеров |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание администрации | объект | 1 | 60 |
| Культурно-досуговый центр с библиотекой | мест | 500 | 10 |
| Спортивно-оздоровительный комплекс | м2 | 650 | 6 |
| Детский сад | мест | 95 | 6 |
| Церковь | объект | 1 | 5 |
| Кафе/комбинат бытового обслуживания | раб. Места | 15 | 5 |
| Торговый павильон анфиладного типа | м2 | 80 | 1 |
| Торговый павильон анфиладного типа | м2 | 80 | 1 |
| Торговый павильон анфиладного типа | м2 | 80 | 1 |
| Торговый павильон | м2 | 21 | 1 |
| Торговый павильон | м2 | 21 | 1 |
| Торговый павильон | м2 | 21 | 1 |
| Торговый павильон | м2 | 21 | 1 |
| Торговый павильон | м2 | 21 | 1 |
| Торговый павильон | м2 | 21 | 1 |
| Торговый павильон | м2 | 21 | 1 |
| Торговый павильон | м2 | 21 | 1 |
| Торговый павильон | м2 | 21 | 1 |
| Торговый павильон | м2 | 21 | 1 |
| Крытый рынок | м2 | 150 | 3 |
| ИТОГО по культурно-бытовому обслуживанию | - | - | 108 |

Общее количество номеров стационарной связи составит – 722 номера.

Предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля в каждое здание.

Участок подключения проектируется за границами проектирования. Предусматривается прокладка воздушных кабельных линий по опорам, обеспечивающим размещение светильников уличного освещения. Предусматривается развертывание оптических и симметричных абонентских линий для административных, торговых зданий, а также для комбината бытового обслуживания. Предусмотрены самонесущие комплексные кабели связи, включающие в общей оболочке стальной трос для подвески на столбы, медный и волоконно-оптический кабель.

Предусматривается перенос линии связи – подземная магистральная кабельная линия связи ёмкостью 400 пар и ВОЛС, проходящей по территории проектируемого микрорайона «Центральный.

Таблица 10.6-3 – Ориентировочный объем работ по телефонизации проектируемой территории

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перенос линии связи (подземная магистральная кабельная линия связи ёмкостью 400 пар и ВОЛС) | 800 м |
| 2 | Прокладка проектируемой сети связи | 2250 м |
| 3 | Определение порядка подведения линий связи к зданиям | По документации последующих этапов проектирования |
| 4 | Прокладка кабеля к зданиям | По документации последующих этапов проектирования |
| 5 | Обеспечение электроснабжения оборудования | По документации последующих этапов проектирования |

### 10.7. Вертикальная планировка. Инженерная подготовка территории

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории п. Пуровск решена на топографической основе масштаба 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 1,0 м и отметками нарушенного рельефа. Абсолютные отметки рельефа в границах проектирования 31,70÷57,40 м. 	На схеме вертикальной планировки показаны существующие и проектные отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей, определены продольные уклоны (которые находятся в пределах 3,0÷70,0 промилле), решено направление стока поверхностных вод.

Методами вертикальной планировки территории созданы необходимые условия для осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройства проездов и тротуаров с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

Высотное положение проектируемой улично-дорожной сети определяет решение по вертикальной планировке существующей улицы и запроектировано с учетом реставрации дорожного покрытия. Вновь проектируемые улицы решены в основном в насыпи.

В проектируемом микрорайоне необходимо методом вертикальной планировки провести мероприятия по благоустройству территории, придать уклон поверхности и направить воду в уличные лотки. На заболоченных участках до начала строительства предусмотрены значительные земляные работы по подсыпке территории. Работы по подсыпке следует проводить по промерзшему грунту в зимнее время. Нижние слои рекомендуется отсыпать из крупнообломочных грунтов. Небольшие понижения рельефа в микрорайоне также подлежат засыпке. Подсыпка территории создаст условия для обеспечения стока воды по поверхности к лоткам. Во всех случаях планировки сопряжение подсыпанной территории с естественным рельефом осуществляется откосами 1:3, укрепленными засевом трав.

Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной территории к лоткам открытой водоотводной сети, расположенной в газонах вдоль проезжей части. По системе лотков вода поступает в заниженные места к водопропускным железобетонным трубам. Собранные поверхностные воды подаются на очистные сооружения дождевой канализации с последующим сбросом в ближайшие водоемы.

Водоотводные лотки проектируются из сборных железобетонных элементов. В местах пересечения лотков с проезжими частями улиц, въездами в микрорайоны и тротуарами предусмотрена укладка железобетонных труб.

Разбивочный чертеж осей и красных линий улиц и проездов

Для разбивки на местности осей улиц и красных линий регулирования застройки выполнен разбивочный чертеж красных линий. Расчеты координат выполнены в системе, принятой для данной местности. На разбивочном чертеже показаны размеры красных линий и осей улиц и проездов, габариты улиц и проездов, координаты точек пересечения осей и красных линий улиц и проездов. Положение красных линий определяется шириной улиц и проездов в зависимости от их назначения 17,0÷31,0 м. В местах поворота прямые участки сопрягаются кривыми с радиусами 50÷500 м. Все данные о кривых приведены на чертеже в таблице «Ведомости элементов кривых».

## Озеленение

Зеленые насаждения играют важную градостроительную, экологическую и эстетическую роль в формировании городской среды. Являясь органичной частью планировочной структуры населенного пункта, они выполняют рекреационные, декоративно-планировочные и санитарно-гигиенические функции.

По функциональному назначению все объекты озеленения подразделяются:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для отдыха всего населения (парки, сады, скверы, бульвары).

- зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории микрорайонов, школ, детских садов, медицинских учреждений и т.п.

- зеленые насаждения специального назначения, к которым относятся посадки вдоль улиц, на территориях санитарно-защитных зон, водоохранных зон и т.п.

Проектом предлагается формирование системы зеленых насаждений на  рассматриваемой территории.

Зеленые насаждения общего пользования в границах микрорайона «Центральный» представлены парком площадью 7,8 га, который формируется в его центральной части на базе естественных зеленых насаждений. Парк планируется как основное место отдыха жителей поселка. Его территория условно делится на три части: западная часть, примыкающая к зданию администрации и главной площади поселка, предназначена для активного отдыха и включает детские площадки и площадки для отдыха взрослого населения; центральная часть планируется как прогулочная зона и восточная часть за планируемой церковью, предназначена для тихого отдыха. Для южной части парка уже разработан проект пешеходной зоны вдоль улицы Монтажников с пешеходным мостом и площадкой для размещения архитектурной композиции.

Кроме того планируется благоустройство и озеленение территорий планируемых объектов общественно-делового назначения: культурно-досугового центра, спортивно-оздоровительного комплекса, объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания.

Новые объекты озеленения должны создаваться на основании соответствующей проектно-сметной документации. Это необходимо для формирования более устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений. Большое значение имеет правильное функциональное зонирование территории и организация дорожно-тропиночной сети, что позволяет более рационально распределять рекреационную нагрузку, снижая тем самым негативное  антропогенное воздействие на насаждения. В посадках должны преобладать закрытые и полуоткрытые ландшафты, обеспечивающие защиту от солнца в жаркий период года и от ветра - в холодный. Рекомендуется использование пород местной флоры и хорошо переносящие данные природно-климатические условия интродуценты и т.д. Для озеленения участков общественно-деловой застройки и объектов обслуживания используется широкий ассортимент декоративных пород деревьев и кустарников, в оформлении широко используются различные виды цветников.

Зеленые насаждения ограниченного пользования предназначены для повседневного отдыха вблизи жилья. Придомовые территории оформляются низкими посадками (кустарники в живых изгородях и группах, низкорослые деревья одиночно или небольшими группами на фоне газона). У входов в здания разбиваются цветники и высаживаются красивоцветущие кустарники. Во дворах жилых групп насаждения структурируют пространство и обеспечивают разделение функциональных зон. Деревья и кустарники высаживаются  преимущественно свободными группами. Рядовые посадки деревьев и живые изгороди используются для изоляции спортивных площадок или хозяйственных зон. Транзитные дорожки оформляются аллеями. В посадках преобладают декоративные породы, не требующие специального ухода.

В северной части проектируемой территории, в массиве индивидуальной жилой застройки, запланировано размещение детского сада. При озеленении участков детских учреждений приоритет отдается формированию открытых и полуоткрытых пространств, учитывая необходимость создания условий для  активного отдыха и занятий спортом. Так как зеленые насаждения на этих территориях выполняют еще и познавательную функцию, в посадках следует использовать максимально широкий ассортимент растений (за исключением ядовитых).

Зеленые насаждения специального назначения. Зеленые насаждения специального назначения на улицах предназначены для защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, а также ветра и снеговых заносов. Для данного вида насаждений рекомендуется использование многоярусных полупроницаемых конструкций посадок из газоустойчивых пород (лиственница, боярышник, кизильник). При этом следует учитывать направление преобладающих ветров и возможности складирования снега на разделительных полосах.

Озеленение санитарно-защитных зон выполняется в виде системы зеленых коридоров, образуемых древесно-кустарниковыми полосами сложной многоярусной конструкции из газоустойчивых пород.

## Санитарная очистка

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест»;

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003.

Проектом предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов и необходимую сортировку, сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций жилого микрорайона, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание всех видов отходов и использование вторичных ресурсов. Согласно Генеральному плану, вывоз бытовых отходов предусматривается на полигон ТБО, расположенный в 11 км от поселка Пуровск в г. Тарко-Сале.

Норма накопления отходов на 1 человека для расчета образуемых объемов бытовых отходов принимается на основании «Корректировки Генерального плана сельского поселения Пуровское Пуровского района» в размере 1,5 м3 год.

В состав ТБО входят крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3. Исходя из нормативных показателей, КГО составят 5 % от общего объема ТБО.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,013 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Территория проектирования условно делится на северный массив индивидуальной жилой застройки и два массива малоэтажной секционной жилой застройки – южный и центральный. Исходные данные для расчетов и общее количество бытовых отходов приведены в таблице 12-1.

Таблица 12-1 - Годовой объем отходов

| № | Население, чел. | ТБО, м3 | из них КГО, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 300 | 555 | 28 |
| Малоэтажная секционная жилая застройка | 1200 | 2210 | 110 |
| Всего | 1500 | 2765 | 138 |

Годовой объем вывозимых отходов составит 2765 м3.

Отходы от объектов обслуживания рассчитаны по укрупненным показателям и включены в общий объем ТБО.

Следует предусматривать раздельный сбор ТБО (макулатура и др.). Зона размещения контейнеров устанавливается по действующим санитарным нормам. Места размещения контейнеров для организованного временного хранения отходов намечены с учетом: не менее 20 м до окон жилых и общественных зданий, площадок для отдыха населения. Контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и пр.), ограждение, озеленение по периметру, удобные подъезды, площадки для маневрирования мусоровозного транспорта, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%.

Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

В проекте предусматриваются современные контейнеры объемом 0,75 м3, сгруппированные по 2 шт. на площадку. Площадки размещены с учетом обеспечения каждого секционного дома или жилой группы индивидуальным местом сбора ТБО в радиусе пешеходной доступности.

Таблица 12-2 – Расчет номинального количества контейнеров

| № | Объем ТБО, м3год | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 555 | 3 |
| Малоэтажная секционная жилая застройка | 2210 | 11 |
| Всего | 2765 | 14 |

Для удобства пешеходного подхода и обеспечения шаговой доступности в массиве индивидуальной жилой застройки количество контейнеров превышает расчетное: предусмотрено 4 площадки по 2 контейнера на каждой. В данном случае необходимое количество контейнеров было получено из расчета 1шт. на 10 домов при радиусе доступности 150 м.

В массивах малоэтажной секционной жилой застройки расположены 4 площадки для сбора и временного хранения ТБО с размещением по 4 и 2 контейнера в зависимости от размеров обслуживаемой жилой группы.

Общее фактическое количество контейнеров составит 16 шт.

На контейнерной площадке рекомендуется предусматривать 10 м2 (ориентировочно) асфальтированного покрытия для сбора крупногабаритных отходов (упаковочный материал, пластмасса, линолеум, фаянсовые битые санитарно-технические изделия, холодильники, велосипеды, трубы, радиаторы и пр.). Вывоз КГО с территории микрорайонов целесообразно предусмотреть позвонковый по мере накопления с последующим вывозом отдельно от ТБО в места сортировки и последующей утилизации. Необходимо организовать график сбора таким образом, чтобы исключить образование стихийных свалок.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обезвреживания в срок, определенный администрацией.

Проектом предусматривается планово-регулярная уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время осуществляются с учетом развития и модернизации парка спецмашин. Согласно исходным данным, норма накопления смета с улиц и проездов с усовершенствованным покрытием принята 0,013 м3 с 1 м2 площади. По расчету уличный смет с 84,5 тыс.м2 усовершенствованных покрытий на всей территории проектирования составит 1098 м3год.

## Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды выполняется с целью обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания. Оценка базируется на данных «Схемы территориального планирования муниципального образования Пуровский район», «Корректировки генерального плана сельского поселения Пуровское Пуровского района», доклада «Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2012 году».

Атмосферный воздух. Территория проектируемого микрорайона «Центральный» на востоке граничит с производственной зоной, где расположены площадки промышленных и коммунально-складских объектов: «Пурнефтегазгеология» - трубная база и база материально-технического обслуживания с установкой по переработке углеводородов; «Пурдорспецстрой», «Пурстроймонтаж», «Пургеолстрой», «ПурГазАгро», «Пурнефтепродукт», ЖКХ (склад и пилорама). На северо-востоке от проектируемого микрорайона расположены производственные базы УКСа, ООО «Универсалтехкомплект», электроподстанция, котельная. К северу от микрорайона «Центральный» проходит железнодорожная магистраль и расположена ГРС.

Наибольший вклад в загрязнение воздуха вносят котельные (1979-1985 г. постройки) и дизельные электростанции. Процент износа котельных находится в интервале 30-60-100 %.

При работе котельных и дизельных электростанций в воздух поступают оксиды и диоксиды азота, оксиды углерода, диоксиды серы, сажа, пары керосина, бенз(а)пирен и др.

В производственной зоне при работе механических мастерских в атмосферу выделяются оксид железа, оксид марганца, абразивная и металлическая пыль. От автотранспорта воздух загрязняется диоксидами серы, свинцом, оксидом углерода и др. В теплый период года от стихийных свалок твердых бытовых отходов выделяется в атмосферу сероводород, аммиак, метан.

Контроль за состоянием атмосферного воздуха в поселении не проводится.

По данным «Схемы территориального планирования муниципального образования Пуровский район» в настоящее время загрязненность воздушных масс в Пуровском районе невелика. Ориентировочное значение суммарной величины концентрации загрязненности воздуха ниже 0,7 ПДК.

Подземные воды. В настоящее время снабжение п. Пуровск питьевой водой осуществляется из артезианской скважины. Вода характеризуется повышенным содержанием аммиака, железа и высокими органолептическими показателями. Станция водоочистки, расположенная возле водонапорной башни (у ст. Пуровск), обеспечивает подачу в водопроводные сети очищенной воды, пригодной к потреблению.

По данным доклада «Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2012 году» несмотря на техногенную нагрузку, в настоящее время гидрохимическую обстановку на территории автономного округа в основном определяют природные факторы, о чем свидетельствуют проведенные многолетние наблюдения. Экологическое состояние подземных вод можно признать относительно удовлетворительным.

Поверхностные воды. Основными объектами хозяйственной деятельности, оказывающими влияние на состав и качество природных вод в Пуровском районе, являются: нефтегазодобывающая отрасль, коммунальное хозяйство, неорганизованные свалки хозяйственно-бытовых стоков и отходов.

Основными факторами хозяйственной деятельности, оказывающими негативное воздействие на химический состав природных вод п. Пуровск, являются:

- коммунальное хозяйство;

- свалки бытовых и промышленных отходов;

- поверхностный сток (ливневые воды, воды снеготаяния)

По данным доклада «Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2012 году»  наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляются ФГБУ «Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Для оценки качества поверхностных вод использованы комплексные показатели степени загрязненности, которые позволяют оценить загрязненность воды одновременно по широкому перечню ингредиентов и показателей качества воды, классифицировать воду по степени загрязненности:

- Кк – коэффициент комплексности загрязненности вод (отношение числа загрязняющих веществ, содержание которых превышает принятые в РФ предельно допустимые концентрации, к общему числу нормируемых веществ, он увеличивается от 1 до 100% по мере ухудшения качества воды);

- Квк – коэффициент комплексности высокой загрязненности вод;

- Кэвк – коэффициент комплексности экстремально высокой загрязненности вод;

- УКИЗВ – условно комбинаторный индекс загрязнения вод.

Классификация качества воды, проведенная на основе значений УКИЗВ, позволяет разделять поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их загрязненности. Большему значению индекса соответствует худшее качество воды и больший номер класса качества.

Критические показатели загрязненности водных объектов в сравнении с прошлым годом представлены в таблице 13-1.

Таблица 13-1 - Критические показатели загрязненности р. Пяку-Пур за 2011-2012 годы

| Водный объект, пункт, створ | Год | Ингредиенты и показатели качества воды | Среднегодовая концентрация | Комплексные показатели | Тенденция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/л | доля ПДК | Кк | Квз | Кэвз | УКИЗВ | Класс качества |  |
| р. Пяку-Пур – 0,7 км ниже пгт. Тарко-Сале | 2011 | железо* марганец* нефтепродукты* | 2,57 0,168 0,932 | 26 17 19 | 41,9 | 5,8 | 3,9 | 4,95 | 4Б | стабилизация |
|  | 2012 | железо* марганец* | 1,79 0,205 | 18 21 | 46,1 | 1,1 | 0,6 | 4,43 | 4Б |  |

*  ингредиенты, выделяемые при комплексной оценке, как критические показатели загрязнения

Критическими показателями загрязненности водных объектов автономного округа в 2012 году являлись растворенный в воде кислород, соединения железа, марганца и нефтепродукты.

Случаи экстремально высокого уровня загрязнения поверхностных вод за 2012 год представлены в таблице 13-2.

Таблица 13.2 - Случаи экстремально высокого уровня загрязнения р. Пяку-Пур за 2012 год

| Водный объект | Пункт, створ | Дата отбора пробы | Ингредиенты и показатели качества воды, мг/л | Причина загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.Пяку-Пур | пгт.Тарко-Сале, 0,7 км ниже пгт.Тарко-Сале | 01.03.2012 | Железо | 3,17 | Природный фактор |

По результатам наблюдений Росгидромета за качеством поверхностных вод установлено, что среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водных объектах реки Пяку-Пур превышали ПДК по нефтепродуктам в 19 раз, ПДК по железу в 18–26 раз, ПДК по марганцу в 17-21 раза ПДК и оценивалось как «грязные»  4Б класса качества. Критического уровня загрязнения достигли показатели соединений железа.

Значительное содержание в поверхностных водных объектах железа, цинка и марганца является характерным для поверхностных вод севера Западной Сибири. Вода реки Пяку-Пур в естественных условиях пригодна для промышленного, бытового водоснабжения и народнохозяйственных нужд.

Загрязнение почв. В штатной ситуации жизнедеятельности поселения основными видами воздействия на почву являются:

- механическое уничтожение почв транспортом и др.;

- запыление;

- осаждение газообразных химически активных соединений;

- загрязнение твердыми бытовыми и промышленными отходами, захламление земель;

- химическое загрязнение почв твердыми и жидкими отходами (ТБО, ПО, септики, сточные воды и т.д.).

Мониторинг состояния почв в районе п. Пуровск не проводится.

По данным доклада «Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2012 году» работы по определению динамики химических показателей по программе почвенно-экологического мониторинга, начатого в 2010 году, в 2012 году были продолжены.

Анализ результатов количественного определения тяжелых металлов, нефтепродуктов, бенз(а)пирена, АПАВ, фенолов в почвах выявил единичные случаи превышения содержания определяемых веществ над установленными нормативами. Почвы Пуровского района характеризуются как «чистые» либо относятся к категории «допустимого загрязнения».

Акустическое загрязнение. Источниками акустического загрязнения на рассматриваемой территории является автомобильный и железнодорожный транспорт. Однако он не создает зон акустического дискомфорта на рассматриваемой территории. Допустимый уровень шума (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»), создаваемого средствами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного) для зданий, обращенных в сторону источника шума, составляет 75 дБА для новых проектируемых жилых районов.

Железнодорожная линия, проходящей через поселок, удалена от жилой застройки на расстояние 150 м и не создаст значительных по уровню и времени воздействия шумовых зон.

Максимальная интенсивность движения автотранспорта наблюдается на ул. Монтажников, на которую выходит планируемая малоэтажная секционная застройка южной части микрорайона. В час «пик» интенсивность движения не превышает 300 единиц. Создаваемый этим транспортным потоком шум не превысит 70 дБА, что соответствует нормативным требованиям.

Таким образом, уровень шума на территории проектирования соответствует нормативным требованиям.

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории автономного округа в 2012 году, по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу, оценена как удовлетворительная и находится на протяжении последних 5 лет на стабильном уровне.

Средний уровень естественного гамма-излучения, измеряемый на стационарных точках, а также при проведении автомобильной и пешеходной гамма-съёмки в автономном округе находится на стабильном уровне и по итогам отчётного периода составил 10,2 мкР/час. Данные исследования уровня гамма-излучения свидетельствуют об отсутствии на территории автономного округа локальных участков загрязнений радионуклидами и аномальных участков.

Электромагнитное загрязнение. Наиболее мощными источниками электромагнитного излучения являются теле -и радиостанции, промышленное технологическое оборудование, радиолокационные установки, линии высоковольтных передач. Основу электромагнитного излучения составляют электроволны различных частот. Источники электромагнитного загрязнения создают вокруг себя электромагнитные поля, которые могут быть круговыми (мачты приема-передачи, антенные поля и т.д.) и линейными (ЛЭП и т.д.). Сила воздействия электромагнитного поля напрямую зависит от его напряжения.

Напряженность электромагнитных полей, создаваемых теле -и радиопередающими станциями за пределами выделенных им территорий, как правило, не превышает норму (10 мкрВт/см2). Для примера, электромагнитные замеры, выполненные ЦГСН в г. Салехарде показали, что напряженность электромагнитных полей на удалении 5-20 м от теле -радиопередающей станции составила 2,6-0,7 мкрВт/см2.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

## Зоны с особыми условиями использования территории

На территории проектируемого микрорайона «Центральный» зоны с особыми условиями использования территории представлены только охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Проектируемая территория расположена за пределами водоохраной зоны р. Пяку-Пур, не подвергается затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности, не перекрывается санитарно-защитными зонами предприятий и объектов, расположенных на смежных территориях. В границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры. Охранная зона устанавливается вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.  Размеры зон устанавливаются согласно действующим нормам и правилам. Через западную часть проектируемой территории вдоль улицы Новая проходят линии электропередач 110 кВ и 10 кВ, через восточную часть - линии электропередач 0,4 кВ и 10 кВ.

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- напряжение до 1 кВ – 2 м;

- напряжение 1-20 кВ – 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенными в границах населенных пунктов);

- напряжение 110 кВ – 20 м.

## Охрана окружающей среды

Проектные предложения проекта планировки направлены на обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по планировке территории достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Проектные предложения разработаны с учетом зон с особыми условиями использования территории и установленных для них регламентов и оценки санитарно-экологического состояния окружающей среды.

Территория проектирования с точки зрения обеспечения экологической безопасности является благоприятной для развития жилой застройки, т.к. удалена на достаточное расстояние от источников негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Размещение новых производственных предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, не предусматривается.

Проектом предлагается формирование системы зеленых насаждений на территории микрорайона, которая включает зеленые насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования представлены парком, занимающим  центральную часть микрорайона, его площадь составляет 7,8 га или 15 % от общей площади микрорайона.

Объекты зеленого строительства, объединенные в непрерывную систему, включаются в структуру экологического каркаса поселка, наряду с водными объектами, существующими и вновь создаваемыми зелеными насаждениями, озеленением санитарно-защитных зон, что в целом способствует поддержанию экологического равновесия и созданию благоприятной среды обитания.

Жилая застройка запроектирована с учетом санитарных разрывов между зданиями, требованиями к инсоляции, и возможностью размещения инфраструктурных элементов – площадок для спорта и отдыха, мусоросборников и т.д.

Для решения проблемы, связанной с нехваткой мест для временного хранения автомобильного транспорта на фоне повышения общей автомобилизации населения, проект планировки предусматривает размещение гостевых автомобильных стоянок в непосредственной близости от объектов общественно-делового назначения и на придворовых территориях многоквартирных жилых домов с соблюдением санитарных нормативов.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития инженерной инфраструктуры. Снижению загрязненности почв, поверхностных и подземных вод  будет способствовать проектные решения по канализованию микрорайона «Центральный», организации и очистки поверхностного (ливневого) стока.

Для обеспечения санитарных требований проектом предложена система мусороудаления для всех жилых зданий, учреждений и элементов транспортной инфраструктуры, размещенных в границах проектирования.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

16.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов проектируемой территории и жизнедеятельность населения

На проектируемой территории источником чрезвычайных ситуаций могут быть техногенные и природные воздействия, а также воздействие современных средств поражения.

16.1.1. Результаты возможных последствий воздействия современных средств поражения

Территория поселения Пуровское Пуровского района к группам территорий по гражданской обороне не отнесена (Постановление Правительства РФ от 03.10.98 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»).

К современным средствам поражения относятся:

- оружие массового поражения (ОМП);

- высокоточное оружие;

- обычные средства поражения.

Также опасность могут представлять диверсии (террористические акты). Особенно уязвимы при совершении террористических актов общественные и торговые, жилые здания, потенциально опасные объекты, в которых находится значительное количество жителей.

Определение границ возможной опасности проектируемой территории

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» территория поселения Пуровское Пуровского района расположена вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения.

Также для проектируемой территории, согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», нет необходимости обеспечения режима светомаскировки.

16.1.2. Результаты возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЧС техногенного характера

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера на проектируемой территории рассматриваются:

- пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях;

- аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах.

Ниже представлены наиболее вероятные ЧС техногенного характера на проектируемой территории.

Пожары и аварии на взрывопожароопасном объекте

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

В соответствии с требованиями федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций», к потенциально опасным объектам, аварии на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории, следует отнести АЗС, котельные и газопровод.

Таблица 16.1.2-1 – Перечень пожароопасных производственных объектов п.Пуровск

| № п/п | Наименование объекта, юридического, физического лица | Адрес объекта | Тип опасных веществ | Общий объем опасных веществ | Расстояние до жилого сектора, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 Мощность 8 Гкал | п. Пуровск Восточное | Природный газ газоконденсат | расход 7,26 тыс. м³ в сутки; 100 м³ | 110 |
| 2 | Котельная № 2 Мощность 6,4 Гкал | п.Пуровск Центральн. образ. | Природный газ газоконденсат | расход 6,45 тыс. м³ в сутки, 60 м³ | 50 |
| 3 | Котельная № 3 Мощность 13,6 Гкал | п. Пуровск Западное образ. | Природный газ газоконденсат | расход 7,6 тыс. м³ в сутки 60 м³ | 175 |
| 5 | АЗС «Роснефтегаз» | п. Пуровск пром. зона | Дизельное топливо бензин | суммарная емкость 192 м³ | 700 |

Аварии на АЗС

АЗС представляет собой комплекс по приему, хранению и отпуску нефтепродуктов. Аварии на АЗС, причиной которых могут быть опасные природные явления, технологические происшествия, диверсии или ошибки персонала, будут носить преимущественно локальный характер. Т.е. непосредственное воздействие поражающих факторов будет в пределах территории опасного объекта. Для населения угроза может состоять лишь в нарушении условий жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду. Санитарно-защитная зона от АЗС – 50 м.

Аварии на котельной

В результате разрушения газопроводов и технологического оборудования с горючими веществами возможен их выброс внутрь здания котельной или на открытую площадку с образованием газопаровоздушной смеси (ГПВС). Серьезную опасность для персонала, и технологического оборудования представляет взрыв образовавшейся ГПВС. Взрывы на котельной можно разделить на две группы - в открытом пространстве и производственном помещении.

В случае сценария утечки газа без взрыва смеси в следствии того, что природный газ не токсичен, но газ не пригоден для дыхания, он может представлять опасность для персонала внутри помещения котельной. Возможно поражение обслуживающего персонала. Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте

Анализ опасности на рассматриваемой территории потенциально опасных промышленных объектов и объектов транспорта показал, что к потенциально опасным объектам аварии, на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории, следует отнести участки автомобильных и железных дорог.

По территории сельского поселения Пуровское проходят маршруты транспортировки опасных грузов. Это связанно с доставкой топлива по автомобильной трассе Сургут-Салехард и железной дороге. По статистическим данным ж/д транспортом перевозится 40%, а автотранспортом - 60% опасных грузов, среднее расстояние перевозок для бензовозов составляет 45 км.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на автомобильном транспорте, с указанием применяемых для этого методик расчетов

При транспортировке ЛВЖ автотранспортом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- розлив ЛВЖ без возгорания;

- розлив ЛВЖ с последующим их возгоранием;

- розлив ЛВЖ с последующим взрывом паров.

К основным поражающим факторам рассматриваемых ЧС относится тепловое излучение горящих разлитии и воздушная ударная волна при взрывах топливовоздушных смесей (ТВС).

Прогнозирование возможных последствий производилось с использованием методик ГОСТ Р 12 3 047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования»:

- метода расчета интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ.

- метода расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве

- метода расчета параметров испарения горючих ненагретых жидкостей и  сжиженных углеводородных газов.

В качестве сценариев аварийных ситуаций и возможных вариантов их развития, выбраны следующие:

Сценарий № 1.3.1: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объемом 30 м3 (100 %) → образование пролива ЛВЖ→  испарение ЛВЖ без возгорания.

Сценарий № 1.3.2: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объемом 30 м3 (100 %) → образование пролива ЛВЖ + наличие источника зажигания -> пожар пролива.

Сценарий № 1.3.3: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объемом 30 м3 (100 %) → образование пролива ЛВЖ → испарение ЛВЖ с поверхности пролива → образование взрывоопасной паровоздушной смеси + наличие источника зажигания → взрыв.

Сценарии с частичным выбросом вещества 10% и 30 % аналогичны рассматриваемым.

Справочные данные и модели расчетов приведены в указанных выше методиках.

Таблица 16.1.2-2 – Зоны теплового поражения

| Сценарий 1.3.2. |
| --- |
| Характеристика поражения | Интенсивность теплового излучения кВт/м2 | Граница зоны, м |
| Условный радиус пролива, м | - | 13,8 |
| Ожоги первой степени через 6-8 с, м | 10,5 | 20,1 |
| Ожоги второй степени через 15-20 с, м | 7,0 | 24,7 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 50,2 |

Таблица 16.1.2-3 – Результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов

| № п/п | Параметр | Пожар пролива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бензин (25м) |
| Пожар пролива |
| 1 | Разрушение соседних емкостей, зона безвозвратных потерь, м | 11 |
| 2 | Воспламенение деревянных конструкций (зона санитарных потерь), м | 13 |
| 3 | Безопасное для объектов расстояние (зона косвенных поражений персонала), м | 22 |
| Взрыв вторичного облака ГПВС (зоны поражения ударной волной, м) |
| 4 | Зона полных разрушений (безвозвратных потерь) | 53 |
| 5 | Зона сильных разрушений (безвозвратных потерь) | 64 |
| 6 | Зона средних разрушений (безвозвратных потерь) | 108 |
| 7 | Зона слабых разрушений (санитарных потерь) | 172 |
| 8 | Зона расстекления (косвенных потерь) | 862 |

Результаты расчетов представлены на «Схеме границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схеме инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на железнодорожном транспорте, с указанием применяемых для этого методик расчетов

Определение поражающих факторов проводилось в соответствии с методиками:

- «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» ГОСТ Р 12.3.047-98;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

- «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» РД 03-409-01.

При оценке возможной обстановки приняты наихудшие (максимально возможные) последствия аварий. Ниже рассмотрены возможные аварийные ситуации, при которых происходит истечение опасного вещества вследствие полного разрушения единичной емкости транспортировки.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на железнодорожном транспорте рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) или СУГ в результате воздействия статического электричества или разгерметизации емкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) или СУГ при разгерметизации емкости транспортировки.

Основными причинами, приводящими к разгерметизации емкостей транспортировки могут стать:

- нарушение прочности;

- внешнее механическое повреждение;

- ошибка персонала;

- воздействие природно-климатических факторов.

Нарушение прочности может быть вызвано заводскими дефектами, хрупкостью металла, физическим износом, температурной деформацией, коррозионными процессами.

Внешние механические повреждения возможны вследствие удара, опрокидывания и воздействия поражающих факторов техногенных аварий.

К воздействиям природного характера можно отнести: грозовые разряды и разряды статического электричества; гололед, снежные заносы, аномальное понижение (повышение) температуры воздуха.

На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих исход аварий, учитывая особенности технологических процессов, свойства и периодичность транспортировки опасных веществ, можно выделить следующие типовые сценарии аварии:

Сценарий 1 (С1) - горение пролива:

разгерметизация емкости транспортировки → выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ → возгорание пролива при наличии источника инициирования → горение пролива → поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2) - горение пролива и взрыв емкости:

разгерметизация емкости транспортировки → выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ→возгорание пролива при наличии источника инициирования →горение пролива →взрыв паров в емкости транспортировки → поражение объектов и людей тепловым излучением и ударной волной.

Помимо сценариев С1 и С2, исходя из условий транспортировки опасных грузов, при оценке возможной обстановки на железнодорожных линиях, рассматривается сценарий развития аварии с эффектом «ДОМИНО».

Сценарий 3 (СЗ) - разрушение рядом расположенных емкостей (эффект ДОМИНО):

нагрев содержимого емкости транспортировки в результате пожара→  выброс перегретого вещества → взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости с образованием огненного шара → поражение объектов и людей тепловым излучением и ударной волной.

Масса опасных веществ способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, возможных на железнодорожном транспорте, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с опасными жидкостями. При расчетах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварий, в котором участвует наибольшее количество веществ.

I. Разгерметизация емкостей транспортировки ЛВ/К (ГЖ)

С1. Пожар пролива - из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 100% опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в сторону железобетонных лотков по обеим сторонам путей.

С2. Взрыв ТВС	- из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 80% опасного вещества При нахождении емкости в очаге пожара возможен взрыв 20% ЛВЖ (ГЖ); оставшейся в емкости. Притом во взрыве участвует от 10% до 30 % оставшейся ЛВЖ (ГЖ).

II.  Развитие аварии с эффектом «ДОМИНО»

СЗ	- замкнутая емкость транспортировки находится в очаге пожара пролива, возникшего в результате разгерметизации соседней емкости. При воздействии теплового излучения пожара пролива происходит нагрев содержимого до температуры, существенно превышающей нормальную температуру кипения, с соответствующим повышением давления. За счет нагрева емкости транспортировки уменьшается предел прочности материала стенок цистерны. В результате происходит разрыв резервуара с образованием огненного шара и возникновением волн давления. Наиболее опасной аварией считается, авария с находящейся в очаге пожара емкости транспортировки СУГ.

Таблица 16.1.2-4 – Параметры зон поражения при авариях с ЛВЖ (ГЖ) и СУГ

| Наименование вещества ЛВЖ (ГЖ) | Количество, т | Горение пролива (сценарий 1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь растекания, м2 | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, (м) | Ожог 1-ой степени через 6-8 сек., м |
| Бензин | 52 | 975 | 35 | 28 |
| Дизтопливо | 52 | 975 | 32 | 23 |
| СУГ (пропан) | 24 | 440 | 32 | 20 |

Таблица 16.1.2-5 – Параметры зон поражения при развитии аварии с эффектом «ДОМИНО» (сценарий 3)

| Параметр | Пропан, 24 т |
| --- | --- |
|  | огненный шар | волна давления |
| Диаметр огненного шара, м | 159 |  |
| Время существования огненного шара, с | 110 |  |
| Диаметр очага пожара, м | 238 |  |
| Площадь очага пожара, м² | 44 455 |  |
| Периметр очага пожара, м | 747 |  |
| Радиус зоны получения ожога III степени, м | 304 |  |
| Радиус зоны получения ожога II степени, м | 570 |  |
| Зона полных разрушений (безвозвратных потерь) |  | 195 |
| Зона сильных разрушений (безвозвратных потерь) |  | 230 |
| Зона средних разрушений (безвозвратных потерь) |  | 280 |
| Зона слабых разрушений (санитарных потерь) |  | 291 |
| Зона расстекления (косвенных потерь) |  | 1 000 |

Результаты расчетов представлены на «Схеме границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схеме инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Аварии на инженерных коммуникациях: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

На прилегающей территории расположены следующие потенциально опасные объекты: «Пурнефтегазгеология» - трубная база и база материально-технического обслуживания с установкой по переработке углеводородов; «ПурГазАгро», «Пурнефтепродукт». Данные по количеству опасных веществ и способу их хранения на данных предприятиях отсутствуют. Ввиду этого оценить потенциальный риск ЧС и рассчитать зоны возможного поражения не представляется возможным.

ЧС природного характера

Анализ территории сельского поселения Пуровское с точки зрения вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций показал, что основными природными опасностями будут:

- метеорологические (сильные ветра, сильные метели, сильные морозы, гололед, интенсивные осадки и сильные снегопады,;

- лесные пожары.

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера распространяются на всю территорию поселения.

Сильные ветра

На территории сельского поселения Пуровское существует высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 20 м/с и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э.Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение лёгких построек и, таким образом, создавать угрозу возникновения ЧС. В Госкомгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным - более 20 м/с.

Сильные метели

В зимнее время на территории поселения возможно возникновения сильных метелей со скоростями ветра свыше 15 м/сек, которые вызывают следующие опасные явления:

- заносы на дорогах, которые могут достигать значительной величины и накрывать участки дороги большой протяженностью, что в свою очередь приводит к прекращению движения автомобильного транспорта на дороге Сургут-Салехард;

- заносы внутриквартальных подъездов в населенных пунктах, сильное обледенение воздушных линий электропередач, связи, что приводит к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов поселения;

- заносы на железнодорожных путях и на железнодорожной станции, что в свою очередь может привести к сходам с путей железнодорожных составов.

Сильные морозы

На территории поселения при низких температурах и при недостаточном теплоснабжении возможно повышение нагрузки на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры).

Гололед

На территории поселения существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций.

Интенсивные осадки и сильные снегопады

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 30 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Лесные пожары

Лесами занята значительная часть территории МО. Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади (до 90% случаев возникновения пожаров). Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовителей, работающих в лесу) при нарушении противопожарных правил работы в лесу. В труднодоступных для человека местах причины возникновения лесных пожаров - грозы.

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно- хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.

16.2. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающим состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки

Основными показателями по существующим ИТМ ГОЧС являются:

- наличие и состояние защитных сооружений ГО;

- наличие систем управления и оповещения;

- наличие сборно-эвакуационных пунктов.

16.2.1. Наличие и характеристики защитных сооружений гражданской обороны

В настоящее время на проектируемой территории существующих ЗСГО не расположено. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» укрытие населения проектируемой территории предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

16.2.2. Наличие систем управления и оповещения

В настоящее время на проектируемой территории локальных систем оповещения не расположено.

В целях своевременного оповещения населения установлена сирена СО-28 на здании сельской библиотеки по адресу: поселок Пуровск, ул. Монтажников д.6. На вокзале ж/д станции Пуровск по адресу: поселок Пуровск, ул. 27 съезда КПСС д.6а установлен громкоговоритель. Радиусы от источников оповещения по улично-трансляционной сети должны быть обеспечены не менее чем в 400 м друг от друга.

Данным проектом предлагается доработать систему оповещения проектируемой территории, предусмотрев ввод дополнительных сирен, расположив их в общественно-деловой зоне так, чтобы зона действия этих сирен полностью охватывала население.

Для обеспечения устойчивости функционирования системы оповещения и информирования на проектируемой территории проведена оценка возможных последствий воздействия поражающих факторов, возникающих при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения. В целях повышения устойчивости функционирования системы оповещения, предусматривается резервирование средств оповещения и каналов связи, размещение средств оповещения вне зон возможного распространения завалов, применение различных способов доведения сигналов до организаций и населения (звуковые, визуальные), применение быстро восстанавливаемых систем, линий связи и каналов управления.

16.2.3. Наличие сборно-эвакуационных пунктов (СЭП)

На проектируемой территории существующие СЭП отсутствуют.

16.2.4. Данные о наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО

На проектируемой территории объектов (организаций), категорированных по гражданской обороне (ГО) и продолжающих производственную деятельность в военный период, в настоящее время не расположено.

16.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите и жизнеобеспечению его населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений

16.3.1. Обеспечение пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. №-123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация пожарных подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Средняя скорость пожарных автомобилей принята - 40 км/час.

Предусматривается осуществлять пожарную безопасность проектируемой территории за счет существующего пожарного депо, расположенного по адресу п.Пуровск, ул. 27 съезда КПСС, д.14. Личный состав пожарной части составляет 27 человек, на дежурстве - 5 человек. Оснащенность пожарной части - 2 единицы техники.

Планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории

Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию персонала и посетителей и их защиту от опасных факторов пожара в соответствии со СНиП 21-01-97*.

Проектом предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.

16.3.2. Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера

На проектируемой территории проходит подземный газопровод.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе

В зоне минимальных расстояний трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать крапы и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03-2003г.».

Общие требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов:

- хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.;

- электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.  Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается;

- при хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.;

- в зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц;

- не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

- эксплуатация негерметичных оборудования и запорной арматуры;

- уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев и кустарников в каре обвалований;

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

- слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

Мероприятия по защите населения и территории при перевозке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в случае возникновения ЧС ущерб производству и численность пострадавшего населения будет зависеть от характера и количества груза, места, времени и вида аварии, оперативности оповещения и действий соответствующих служб.

Средствами предотвращения ЧС должны явиться, прежде всего, надежные охранные мероприятия, полная сосредоточенность на строгом соблюдении технологических процессов, постоянные тренировки персонала, мониторинг технологически опасных предприятий, строгий контроль за состоянием транспортных средств, сопровождение передвижения опасных грузов эскортом милиции.

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдать «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (в ред. Приказов Минтранса РФ от 11.06.1999 №37, от14.10.1999 №77) и мероприятия по защите населения и территории при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом согласно правилам безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом РД 15-73-94.

16.3.3. Мероприятия по защите от ЧС природного характера

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

На последующих этапах проектирования при проектировании каждого конкретного здания предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям района проектирования. Инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов.

Защита от атмосферных осадков и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации.

Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.

16.3.4. Мероприятия по гражданской обороне

Мероприятия по защите людей

В качестве основного способа защиты населения проектируемой территории рассматривается – укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗСГО).

Расчетная численность населения проектируемого жилого района составит 1500 человек. Генеральным планом предусматривается  размещение ПРУ на особый период в общественно-деловой зоне, ограждающие конструкции которого должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронте  воздушной ударной волны (Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2), коэффициент защиты Кз = 50. Согласно СНиП II.11-77* норму площади пола основного помещения на одного укрываемого следует принимать равной 0,5 м2 при двухъярусном расположении нар. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,5 м2 на одного укрываемого.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на проектируемой территории, население из жилого района эвакуируется по магистралям устойчивого функционирования,  не менее чем по двум направлениям (см. «Схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Мероприятия по эвакуации людей

Проектом предлагается производить сбор эвакуируемого населения осуществлять непосредственно в сборном эвакопункте (СЭП). Площадку под СЭП необходимо размещать с учетом 30-ти минутной доступности. Данный объект предусматривается размещать в общественно-деловой зоне. Далее предусматривается вывоз населения из СЭП на магистрали устойчивого функционирования и далее в безопасные районы. Количество автотранспортных средств, необходимых для доставки укрываемых, рассчитывается исходя из количества укрываемого населения, и определяется планами мероприятий гражданской обороны районного управления МЧС. Тип привлекаемых транспортных средств определяется по их наличию на момент задействования.

В случае полной эвакуации количество эвакуируемого постоянно проживающего населения составит 1500 человек. В случае эвакуации нетрудоспособного населения составит 450 человек.

Эвакуация людей предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом, с использованием внутриквартальной улично-дорожной сети, которая обеспечивает вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях на магистрали устойчивого функционирования и далее – в безопасные районы. Ширина незаваливаемой части магистралей устойчивого функционирования обеспечивается не менее 7 метров.

Решения по обеспечению ввода сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Предусматривается беспрепятственный подъезд на проектируемую территорию пожарных машин, сил и средств ликвидации  последствий ЧС.  Проезд спецтехники предусмотрен по внутренним проездам с твердым покрытием.

Ширина местных проездов для специальных машин соответствует требованиям СНиП 2.07.01-97 и обеспечивает свободный доступ и беспрепятственное продвижение к объектам аварийно-спасательных сил и средств.

Выводы:

Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени.

## Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Величина показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Проектное предложение |
| I. Территория |
| 1 | Территория в границах проектирования, в т.ч.: | га | 53 | 53 |
| 1.1. | Жилые зоны, из них: | га | - | 29,7 |
|  | - малоэтажная застройка секционными жилыми домами (1-3 этажа); | га | - | 14,4 |
|  |  | % | - | 27,2 |
|  | - индивидуальная жилая застройка; | га | - | 15,2 |
|  |  | % | - | 29 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны | га | - | 8,9 |
|  |  | % | - | 16,8 |
| 1.3. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 1,8 |
|  |  | % | - | 3,4 |
| 1.4. | Рекреационные зоны | га | - | 8,7 |
|  |  | % | - | 16 |
| 1.5. | Зеленые насаждения специального назначения | га | - | 4 |
|  |  | % | - | 7,6 |
| 1.6. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 53 | - |
|  |  | % | 100 | - |
| 2 | Из общей площади территории проектирования земли общего пользования, в т.ч.: | га/% | - | 20,2/38 |
| 2.1. | Зеленые насаждения общего пользования | га/% | - | 8,5/16 |
| 2.2. | Улицы, дороги, проезды, площади; | га/% | - | 11,7/22 |
| 3. | Коэффициент застройки | % | - | 14 |
| 3.1. | Коэффициент застройки малоэтажной жилой зоны | % | - | 16,7 |
| 3.2. | Коэффициент застройки индивидуальной жилой застройки | % | - | 10 |
| 4. | Плотность застройки "брутто" | м2/га | - | 1360 |
| 4.1. | Плотность застройки малоэтажной жилой зоны "брутто" | м2/га | - | 2250 |
| 4.2. | Плотность застройки зоны индивидуальной жилой застройки "брутто" | м2/га | - | 540 |
| 5. | Плотность застройки "нетто" | м2/га | - | 1380 |
| 5.1. | Плотность застройки малоэтажной жилой зоны "нетто" | м2/га | - | 2250 |
| 5.2. | Плотность застройки зоны индивидуальной жилой застройки"нетто" | м2/га | - | 545 |
| II. Население |
| 1. | Численность населения, в т.ч.: | чел. | - | 1500 |
| 1.1. | - в малоэтажной жилой застройке; | чел. | - | 1200 |
| 1.2. | - в индивидуальной жилой застройке; | чел. | - | 300 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | - | 50 |
| 2.1. | - в малоэтажной жилой застройке; | чел/га | - | 10 |
| 2.2. | - в индивидуальной жилой застройке; | чел/га | - | 83 |
| III. Жилищный фонд |
| 1. | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом | м2/чел. | - | 26,9 |
| 2. | Средняя гармоническая взвешенная этажность застройки территории проектирования | этаж | - | 1,8 |
| 3. | Общая площадь жилищного фонда нового строительства, в т.ч.: | тыс. м2 | - | 40 |
| 3.1. | - малоэтажная застройка; | тыс. м2 | - | 32 |
|  |  | % | - | 80 |
|  |  | кол-во домов | - | 49 |
| 3.2. | - индивидуальная жилая застройка; | тыс. м2 | - | 8 |
|  |  | % | - | 20 |
|  |  | кол-во домов | - | 86 |
| 4. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается на свободной территории: | тыс. м2 | - | 40 |
|  |  | % | - | 100 |
|  |  | кол-во домов | - | 137 |
| 5. | Обеспечение жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 5.1. | Электроснабжением | % | - | 100 |
| 5.2. | Газоснабжением (централизованным) | % | - | 100 |
| 5.3. | Теплоснабжением (централизованным) | % | - | 80 |
| 5.4. | Связью | % | - | 100 |
| 5.5. | Водоснабжением | % | - | 100 |
| 5.6. | Водоотведением | % | - | 100 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 1. | Кубатура учреждений обслуживания | тыс.м3 | - | 60 |
| 2. | Объекты нового строительства, в т.ч.: | тыс. м3 | - | 60 |
| 2.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 2.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 95 |
| 2.2. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 2.2.1 | Спортивные залы | м2 площади пола | - | 650 |
| 2.2.2 | Бассейны | м2 зеркала воды | - | 150 |
| 2.3. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 2.3.1 | Клубы | мест | - | 500 |
| 2.3.2 | Библиотеки | тыс. экз. | - | 10 |
| 2.4. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.4.1 | Продовольственные магазины | м2 торг. площ. | - | 150 |
| 2.4.2 | Непродовольственные магазины | м2 торг. площ. | - | 300 |
| 2.4.3 | Рыночные комплексы | м2 торг. площ. | - | 150 |
| 2.5. | Объекты общественного питания | мест | - | 60 |
| 2.6. | Объекты административного назначения | объект | - | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети - всего | км | 1,1 | 9,2 |
| 1.1. | в том числе: - основные улицы | км | - | 2,03 |
| 1.2. | - жилые улицы | км | 1,1 | 3,36 |
| 1.3 | - внутриквартальные проезды | км | - | 2,71 |
| 2. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобиль/тыс. жит. | - | 300 |
| 3. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машиномест | - | 904 |
| 4. | Протяженность ливневой канализации - закрытой - открытой | м |  | - 6340 |
| 5. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | шт. | - | - |
| VI. Водоснабжение |
| 1. | Расходы воды на хоз-питьевые нужды | м3/сут | - | 571,5 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление в малоэтажной жилой застройке | л/сут. на чел. | - | 230 |
| 3. | Среднесуточное водопотребление в индивидуальной жилой застройке | л/сут. на чел. | - | 180 |
| 4. | Протяженность водопроводных сетей | км | - | 6,424 |
| VII. Водоотведение |
| 1. | Общее поступление хоз-бытовых стоков | м3/сут | - | 476,7 |
| 2. | Протяженность канализационных сетей | км | - | 6,525 |
| 3. | Среднегодовые объемы поверхностных сточных вод | м3 | - | 93860 |
| 4. | Протяженность открытых лотков | км | - | 6,340 |
| VIII. Теплоснабжение |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения (котельной) | Гкал/час | - | 9,50 |
| 1.1. | Производительность автономных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,78 |
| 2. | Протяженность магистральных сетей | км |  | 6,0 |
| IX. Газоснабжение |
| 1. | Потребление газа – всего | млн. м3/ год | - | 5,47 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | Хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение) | млн. м3/ год | - | 0,234 |
|  | Автономные источники теплоснабжения | млн. м3/ год | - | 0,870 |
|  | Централизованные источники теплоснабжения (блок – модульная котельная) | млн. м3/ год | - | 4,366 |
| 2. | Источники подачи газа | - | - | ГРС |
| 3. | Протяженность сетей | км | - | 6,0 |
| X.Электроснабжение |
| 1. | Потребность в электроэнергии всего, в т.ч.: | тыс.кВт.ч./ год | Нет данных | 6920 |
| 1.1. | На производственные нужды | тыс.кВт.ч./ год | - | - |
| 1.2. | На коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт.ч./ год | Нет данных | 6920 |
| 2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | Нет данных | 4600 |
| 3. | Источники покрытия электронагрузок 4-ТП 10/0,4 кВ | кВА | Нет данных | 2ТП(2х250кВА), 2ТП(2х400 кВА) |
| 4 | Протяженность ВЛ-10 кВ | м | - | 149,5 |
| 5 | Протяженность КЛ-10 кВ | м | - | 1530 |
| ХI. Связь |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 2. | Протяженность сетей | км | 1,92 | 2,49 |
| 3. | Протяженность ВОЛС демонтируемой | км | 0,8 | - |
| ХII. Санитарная очистка и благоустройство территории |
| 1. | Норма накопления ТБО | м3чел/год | - | 1,5 |
| 2. | Количество твердых бытовых отходов | м3/год | - | 2765 |
| ХIII. Охрана окружающей среды |
| 2. | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | ПДК | < 1 | < 1 |
| 3. | Уровень загрязнения почв | ПДК | < 1 | < 1 |
| 4. | Уровень шумового воздействия: от автотранспорта | дБА | < 1 | < 1 |

# II. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Нормативная документация

Проект межевания территории проектируемого микрорайона «Центральный», расположенной в юго-западной части поселка Пуровск, в Центральном планировочном районе разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденные Постановлением Администрации ЯНАО  от 10 января  2008 г. № 4-А;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150);

- СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ».

## Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию и перераспределению земельных участков

Проект межевания территории, ограниченной на западе улицей Новая, на востоке - районом индивидуальной жилой застройки и производственной зоной, на юге - поймой реки Пяко-Пур разработан с целью установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

- Проект планировки является основой для разработки проекта межевания данной территории.

- Разделение проектируемой территории осуществляется в две стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования посредством красных линий, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях, установленных проектом планировки.

- Названный порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом при межевании внутриквартальной территории.

- Утвержденные в составе проекта планировки красные линии должны использоваться как основание для последующего принятия (в случае необходимости) решений о выкупе, резервировании с последующим выкупом земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд.

- Таким образом, разделению на земельные участки в проекте межевания не подлежат территории общего пользования, которые установлены в проекте межевания красными линиями.

- Межевание осуществляется на основе сведений государственного кадастра недвижимости, градостроительной документации.

- При разработке проекта межевания границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды к ним.

- На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими градостроительными нормативами и градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки.

- Границы земельных участков устанавливаются по красным линиям, осям внутренних проездов, границам смежных земельных участков (при их наличии).

- Проект межевания территории включает в себя чертежи территории, на которых отображаются:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы зон действия публичных сервитутов.

- В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке.

- Проект межевания территории в виде графических и текстовых материалов является основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков и формирования объектов недвижимости.

## Обоснование проектных решений по формированию земельных участков

- В настоящее время территория проектируемого  микрорайона «Центральный» не застроена.

- Территория проектирования расположена в одном кадастровом квартале - 89:05:020201

- В соответствии с Правилами землепользования и застройки территория проектируемого микрорайона расположена в зонах индивидуальной жилой застройки – Ж1 и многоквартирных капитальных жилых домов до 3 этажей – Ж-2.

- По материалам государственного кадастра недвижимости на территории проектирования сформированы земельные участки. Проектом межевания предлагается сохранить земельные участки под опорами линий электропередач с кадастровыми номерами 89:05:020201:461, 89:05:020201:470, 89:05:020201:47.

- Земельные участки с кадастровыми номерами 89:05:020201:525, 89:05:020201:88, 89:05:020201:258, 89:05:020201:71, 89:05:020201:462  подлежат переформированию.

- Зоны с особыми условиями использования территории представлены санитарно-защитными зонами (СЗЗ) от котельной, канализационной насосной станции; охранными зонами трансформаторной подстанции, газораспределительного пункта, линий электропередач и инженерных сооружений.

- В соответствии с планировочным решением проекта планировки на территории микрорайона проектом межевания планируется сформировать земельные участки:

- планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства следующих объектов капитального строительства:

- индивидуальные жилые дома 1-2 этажа

Площади земельных участков для индивидуальных домов составляют 0,09-0,13 га (при норме 0,06-0,15 га). Согласно региональным нормативам отступы от красных линий улиц и проездов до жилых домов составляют 5 метров.

Каждый земельный участок обеспечен хозяйственным и пожарным проездом.

При межевании территории в качестве модуля земельного участка выбран земельный участок прямоугольной формы.

- многоквартирные жилые дома 1-3 этажа

Решение проекта планировки предполагает размещение жилых домов самостоятельными группами, которые обеспечены проездом и пешеходным подходом к каждому дому в отдельности и к группе в целом.  Земельные участки под многоквартирными жилыми домами сформированы на основе планировочного решения проекта планировки.

- предназначенные для размещения объектов местного значения:

- объект дошкольного образования

В северной части проектируемой территории, в массиве индивидуальной жилой застройки, предусмотрено формирование земельного участка для детского сада. Размер земельного участка определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

- объект административного назначения

Участок выделен под размещение здания администрации сельского поселения с площадью для проведения массовых мероприятий, уровень благоустройства которой должен соответствовать статусу центральной площади сельского поселения (фонтан, малые архитектурные формы, мощение).

- культурно-досуговый центр

К северу от здания администрации выделен участок под культурно-досуговый центр.

- спортивно-оздоровительный комплекс

К югу от здания администрации выделен участок под спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и открытыми площадными сооружениями.

- объекты торговли

Объекты торговли представлены торговыми павильонами, торговыми павильонами анфиладного типа, крытым рыночным комплексом, кафе/камбинатом бытового обслуживания. Под каждый отдельно стоящий объект коммерческого назначения проектом межевания формируется земельный участок. Площадь земельного участка определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования.

- объекты инженерной инфраструктуры

Инженерные сооружения представлены 3 трансформаторными подстанциями, котельной, канализационной насосной станцией, газораспределительным пунктом. Земельные участки для планируемых объектов инженерной инфраструктуры установлены в проекте межевания в соответствии с предложенным планировочным решением проекта планировки.

- парк

В центральной части микрорайона выделен земельный участок под парк.

- планируемых под благоустройство территории

В целях обеспечения жителей микрорайона необходимыми объектами для организованного отдыха населения в границах проекта планировки  предусмотрен ряд придворовых площадок, а так же благоустройство территорий в непосредственной близости от вновь возводимых капитальных объектов. Земельные участки под благоустройство и площадки сформированы на основе планировочного решения проекта планировки.

- планируемых под проезды (в т.ч. с автомобильными стоянками)

В соответствии с предложенным планировочным решением проекта планировки сформированы земельные участки под гостевые автомобильные стоянки и автостоянки для длительного хранения личного автотранспорта.

Земельные участки системы внутриквартальных проездов выделены в качестве отдельных структурных элементов.

- В границы красных линий включаются объекты местного значения: улицы, проезды, линейные и площадные объекты инженерной инфраструктуры.

- Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения  территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций.

- Помимо этого, в восточной и юго-западной частях территории выделяются специальные коридоры для линейных инженерных объектов – как существующих (линии электропередач, кабели связи, канализационные сети), так и проектируемых (линия электроснабжения пункта подогрева нефти трубопроводной системы «Заполярье – НПС «Пур-Пе»»), проходящие по участкам, сформированным  под парк и автомобильные стоянки.

- На данные участки необходимо установить сервитуты, обязывающий  владельцев этих участков использовать  территорию  сервитута  с учетом требований безопасности  и сохранности инженерных коммуникаций и предоставления беспрепятственного доступа до них представителям соответствующих служб для инспекции и ремонта.

- Площади земельных участков, установленные в проекте межевания уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

- Границы земельных участков установлены с точностью ведения государственного кадастра недвижимости.

- Проектное решение по межеванию территории проектирования представлено на чертеже «Чертеж межевания территории» и в Таблице №3-1

Таблица 3-1 – Планировочные характеристики объектов межевания

| Номер | Тип застройки | Площадь, м.кв | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом | 962,62 | Проектируемый |
| 2 | Индивидуальный жилой дом | 1017,48 | Проектируемый |
| 3 | Индивидуальный жилой дом | 1023,84 | Проектируемый |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | 1023,94 | Проектируемый |
| 5 | Индивидуальный жилой дом | 1023,86 | Проектируемый |
| 6 | Индивидуальный жилой дом | 1028,96 | Проектируемый |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | 1027,87 | Проектируемый |
| 8 | Индивидуальный жилой дом | 1029,38 | Проектируемый |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | 1027,46 | Проектируемый |
| 10 | Индивидуальный жилой дом | 1030,00 | Проектируемый |
| 11 | Индивидуальный жилой дом | 1028,50 | Проектируемый |
| 12 | Индивидуальный жилой дом | 1028,96 | Проектируемый |
| 13 | Индивидуальный жилой дом | 1056,06 | Проектируемый |
| 14 | Проезд | 591,73 | Проектируемый |
| 15 | Проезд | 843,44 | Проектируемый |
| 16 | Индивидуальный жилой дом | 1159,41 | Проектируемый |
| 17 | Индивидуальный жилой дом | 1237,88 | Проектируемый |
| 18 | Индивидуальный жилой дом | 1023,45 | Проектируемый |
| 19 | Индивидуальный жилой дом | 1026,62 | Проектируемый |
| 20 | Индивидуальный жилой дом | 1024,54 | Проектируемый |
| 21 | Индивидуальный жилой дом | 1026,23 | Проектируемый |
| 22 | Индивидуальный жилой дом | 1032,43 | Проектируемый |
| 23 | Индивидуальный жилой дом | 1032,43 | Проектируемый |
| 24 | Индивидуальный жилой дом | 1030,90 | Проектируемый |
| 25 | Индивидуальный жилой дом | 1032,43 | Проектируемый |
| 26 | Индивидуальный жилой дом | 1032,42 | Проектируемый |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | 1032,48 | Проектируемый |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | 1031,32 | Проектируемый |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | 1058,45 | Проектируемый |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | 948,89 | Проектируемый |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | 925,40 | Проектируемый |
| 32 | Индивидуальный жилой дом | 926,76 | Проектируемый |
| 33 | Индивидуальный жилой дом | 925,48 | Проектируемый |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | 926,83 | Проектируемый |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | 925,40 | Проектируемый |
| 36 | Индивидуальный жилой дом | 927,87 | Проектируемый |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | 926,02 | Проектируемый |
| 38 | Индивидуальный жилой дом | 931,68 | Проектируемый |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | 932,09 | Проектируемый |
| 40 | Индивидуальный жилой дом | 932,65 | Проектируемый |
| 41 | Индивидуальный жилой дом | 932,25 | Проектируемый |
| 42 | Индивидуальный жилой дом | 931,75 | Проектируемый |
| 43 | Индивидуальный жилой дом | 933,09 | Проектируемый |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | 930,70 | Проектируемый |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | 958,01 | Проектируемый |
| 46 | Проезд | 896,69 | Проектируемый |
| 47 | Проезд | 841,94 | Проектируемый |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | 803,61 | Проектируемый |
| 49 | Индивидуальный жилой дом | 926,08 | Проектируемый |
| 50 | Индивидуальный жилой дом | 927,44 | Проектируемый |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | 926,43 | Проектируемый |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | 926,84 | Проектируемый |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | 925,40 | Проектируемый |
| 54 | Индивидуальный жилой дом | 927,06 | Проектируемый |
| 55 | Индивидуальный жилой дом | 927,06 | Проектируемый |
| 56 | Индивидуальный жилой дом | 926,43 | Проектируемый |
| 57 | Трансформаторная подстанция | 710,52 | Проектируемый |
| 58 | Индивидуальный жилой дом | 1118,71 | Проектируемый |
| 59 | Индивидуальный жилой дом | 1118,23 | Проектируемый |
| 60 | Индивидуальный жилой дом | 1118,17 | Проектируемый |
| 61 | Индивидуальный жилой дом | 1118,69 | Проектируемый |
| 62 | Индивидуальный жилой дом | 1118,62 | Проектируемый |
| 63 | Индивидуальный жилой дом | 1176,81 | Проектируемый |
| 64 | Индивидуальный жилой дом | 1069,93 | Проектируемый |
| 65 | Индивидуальный жилой дом | 1065,07 | Проектируемый |
| 66 | Индивидуальный жилой дом | 1065,07 | Проектируемый |
| 67 | Индивидуальный жилой дом | 1064,93 | Проектируемый |
| 68 | Индивидуальный жилой дом | 1065,61 | Проектируемый |
| 69 | Индивидуальный жилой дом | 1063,90 | Проектируемый |
| 70 | Индивидуальный жилой дом | 1065,02 | Проектируемый |
| 71 | Индивидуальный жилой дом | 1063,45 | Проектируемый |
| 72 | Индивидуальный жилой дом | 1064,95 | Проектируемый |
| 73 | Детский сад | 3456,48 | Проектируемый |
| 74 | Благоустройство | 2393,82 | Проектируемый |
| 75 | Индивидуальный жилой дом | 1142,86 | Проектируемый |
| 76 | Индивидуальный жилой дом | 1141,58 | Проектируемый |
| 77 | Индивидуальный жилой дом | 1143,27 | Проектируемый |
| 78 | Индивидуальный жилой дом | 1141,62 | Проектируемый |
| 79 | Индивидуальный жилой дом | 1236,16 | Проектируемый |
| 80 | Проезд | 940,72 | Проектируемый |
| 81 | Проезд | 569,03 | Проектируемый |
| 82 | Индивидуальный жилой дом | 1065,20 | Проектируемый |
| 83 | Индивидуальный жилой дом | 1062,01 | Проектируемый |
| 84 | Индивидуальный жилой дом | 1060,37 | Проектируемый |
| 85 | Индивидуальный жилой дом | 1063,21 | Проектируемый |
| 86 | Индивидуальный жилой дом | 1061,14 | Проектируемый |
| 87 | Индивидуальный жилой дом | 1062,70 | Проектируемый |
| 88 | Индивидуальный жилой дом | 1062,70 | Проектируемый |
| 89 | Индивидуальный жилой дом | 1062,62 | Проектируемый |
| 90 | Индивидуальный жилой дом | 1062,67 | Проектируемый |
| 91 | Индивидуальный жилой дом | 1140,78 | Проектируемый |
| 92 | Индивидуальный жилой дом | 1139,12 | Проектируемый |
| 93 | Индивидуальный жилой дом | 1140,63 | Проектируемый |
| 94 | Индивидуальный жилой дом | 1140,81 | Проектируемый |
| 95 | Индивидуальный жилой дом | 1231,59 | Проектируемый |
| 96 | Автомобильные стоянки | 5977,62 | Проектируемый |
| 97 | Благоустройство | 6125,89 | Проектируемый |
| 98 | Культурно-досуговый центр | 10925,40 | Проектируемый |
| 99 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1125,16 | Проектируемый |
| 100 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1086,93 | Проектируемый |
| 101 | Проезд | 229,60 | Проектируемый |
| 102 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1093,26 | Проектируемый |
| 103 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1131,78 | Проектируемый |
| 104 | Двухэтажный многоквартирный жилой дом | 1073,04 | Проектируемый |
| 105 | Двухэтажный многоквартирный жилой дом | 1073,05 | Проектируемый |
| 106 | Проезд | 1228,62 | Проектируемый |
| 107 | Проезд | 2002,22 | Проектируемый |
| 108 | Благоустройство | 4136,49 | Проектируемый |
| 109 | Проезд | 2498,58 | Проектируемый |
| 110 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1433,83 | Проектируемый |
| 111 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 2187,23 | Проектируемый |
| 112 | Трансформаторная подстанция | 159,16 | Проектируемый |
| 113 | Одно-двухэтажный многоквартирный жилой дом | 2150,82 | Проектируемый |
| 114 | Проезд | 1216,70 | Проектируемый |
| 115 | Одно-двухэтажный многоквартирный жилой дом | 3159,56 | Проектируемый |
| 116 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1294,14 | Проектируемый |
| 117 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1243,53 | Проектируемый |
| 118 | Проезд | 252,40 | Проектируемый |
| 119 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1240,31 | Проектируемый |
| 120 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1291,29 | Проектируемый |
| 121 | Проезд | 2659,41 | Проектируемый |
| 122 | Благоустройство | 2173,97 | Проектируемый |
| 123 | Одно-двухэтажный многоквартирный жилой дом | 1519,60 | Проектируемый |
| 124 | Проезд | 624,37 | Проектируемый |
| 125 | Благоустройство | 433,49 | Проектируемый |
| 126 | Проезд | 1219,18 | Проектируемый |
| 127 | Одно-двухэтажный многоквартирный жилой дом | 3155,42 | Проектируемый |
| 128 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1448,47 | Проектируемый |
| 129 | Проезд | 1071,44 | Проектируемый |
| 130 | Двухэтажный многоквартирный жилой дом | 727,69 | Проектируемый |
| 131 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 849,60 | Проектируемый |
| 132 | Благоустройство | 3560,45 | Проектируемый |
| 133 | Двухэтажный многоквартирный жилой дом | 729,06 | Проектируемый |
| 134 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 848,63 | Проектируемый |
| 135 | Проезд | 999,45 | Проектируемый |
| 136 | Проезд | 1003,19 | Проектируемый |
| 137 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1440,85 | Проектируемый |
| 138 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1291,86 | Проектируемый |
| 139 | Автомобильные стоянки | 4609,78 | Проектируемый |
| 140 | Благоустройство | 4644,68 | Проектируемый |
| 141 | Опора линии электропередач | 24,93 | Существующий |
| 142 | Администрация | 8462,86 | Проектируемый |
| 143 | Парк | 58676,97 | Проектируемый |
| 144 | Парк | 19249,39 | Проектируемый |
| 145 | Автомобильные стоянки | 2521,46 | Проектируемый |
| 146 | Благоустройство | 9264,04 | Проектируемый |
| 147 | Опора линии электропередач | 60,07 | Существующий |
| 148 | Опора линии электропередач | 35,04 | Существующий |
| 149 | Канализационная насосная станция, трансформаторная | 1487,84 | Проектируемый |
| 150 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 13875,19 | Проектируемый |
| 151 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1297,75 | Проектируемый |
| 152 | Одно-двухэтажный многоквартирный жилой дом | 2657,47 | Проектируемый |
| 153 | Проезд | 1401,32 | Проектируемый |
| 154 | Одно-двухэтажный многоквартирный жилой дом | 2802,18 | Проектируемый |
| 155 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1241,20 | Проектируемый |
| 156 | Проезд | 911,49 | Проектируемый |
| 157 | Проезд | 909,59 | Проектируемый |
| 158 | Одно-двухэтажный многоквартирный жилой дом | 2928,72 | Проектируемый |
| 159 | Благоустройство | 3194,82 | Проектируемый |
| 160 | Благоустройство | 3002,41 | Проектируемый |
| 161 | Одно-двухэтажный многоквартирный жилой дом | 3463,13 | Проектируемый |
| 162 | Проезд | 1146,11 | Проектируемый |
| 163 | Проезд | 1166,95 | Проектируемый |
| 164 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1255,35 | Проектируемый |
| 165 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1257,46 | Проектируемый |
| 166 | Проезд | 992,54 | Проектируемый |
| 167 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1114,91 | Проектируемый |
| 168 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1114,03 | Проектируемый |
| 169 | Благоустройство | 3947,10 | Проектируемый |
| 170 | Проезд | 1050,54 | Проектируемый |
| 171 | Одноэтажный многоквартирный жилой дом | 1343,36 | Проектируемый |
| 172 | Двухэтажный многоквартирный жилой дом | 1340,20 | Проектируемый |
| 173 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1311,69 | Проектируемый |
| 174 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1311,75 | Проектируемый |
| 175 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1308,06 | Проектируемый |
| 176 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1315,32 | Проектируемый |
| 177 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1311,75 | Проектируемый |
| 178 | Трехэтажный многоквартирный жилой дом | 1311,58 | Проектируемый |
| 179 | Газорегуляторный пункт | 887,62 | Проектируемый |
| 180 | Благоустройство | 6695,50 | Проектируемый |
| 181 | Торговый павильон | 396,96 | Проектируемый |
| 182 | Торговый павильон | 396,94 | Проектируемый |
| 183 | Торговый павильон | 396,94 | Проектируемый |
| 184 | Крытый рыночный комплекс | 2272,50 | Проектируемый |
| 185 | Проезд | 313,58 | Проектируемый |
| 186 | Торговый павильон | 396,92 | Проектируемый |
| 187 | Торговый павильон | 396,94 | Проектируемый |
| 188 | Торговый павильон | 396,93 | Проектируемый |
| 189 | Торговый павильон | 364,12 | Проектируемый |
| 190 | Торговый павильон | 364,13 | Проектируемый |
| 191 | Торговый павильон | 364,12 | Проектируемый |
| 192 | Торговый павильон | 364,12 | Проектируемый |
| 193 | Автомобильные стоянки | 4432,19 | Проектируемый |
| 194 | Торговый павильон анфиладного типа | 1748,03 | Проектируемый |
| 195 | Торговый павильон анфиладного типа | 1861,29 | Проектируемый |
| 196 | Торговый павильон анфиладного типа | 1819,60 | Проектируемый |
| 197 | Кафе/комбинат бытового обслуживания | 1876,59 | Проектируемый |
| 198 | Благоустройство | 1562,29 | Проектируемый |
| 199 | Котельная | 1497,97 | Проектируемый |
| 200 | Благоустройство | 3073,52 | Проектируемый |
| 201 | Автомобильные стоянки | 1602,20 | Проектируемый |
| 202 | Трансформаторная подстанция | 527,55 | Проектируемый |
| 203 | Проезд | 1400,10 | Проектируемый |
| 204 | Проезд | 650,64 | Проектируемый |
| 205 | Опора линии электропередач | 25,19 | Существующий |

Таблица 3-2 – Ведомость координат поворотных точек формируемых (образуемых) земельных участков

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7193811,99 | 4478014,28 |
| 2 | 7193812,45 | 4478014,65 |
| 3 | 7193817,96 | 4478021,99 |
| 4 | 7193826,35 | 4478036,1 |
| 5 | 7193839,72 | 4478058,53 |
| 6 | 7193853,02 | 4478080,97 |
| 7 | 7193866,39 | 4478103,4 |
| 8 | 7193875 | 4478118,02 |
| 9 | 7193888,45 | 4478140,6 |
| 10 | 7193901,82 | 4478163,17 |
| 11 | 7193915,27 | 4478185,75 |
| 12 | 7193928,64 | 4478208,28 |
| 13 | 7193942,08 | 4478230,85 |
| 14 | 7193955,46 | 4478253,42 |
| 15 | 7193968,9 | 4478276 |
| 16 | 7193982,65 | 4478299,19 |
| 17 | 7193948,96 | 4478319,17 |
| 18 | 7193935,21 | 4478295,99 |
| 19 | 7193921,76 | 4478273,46 |
| 20 | 7193908,39 | 4478250,88 |
| 21 | 7193894,94 | 4478228,31 |
| 22 | 7193881,57 | 4478205,74 |
| 23 | 7193868,13 | 4478183,16 |
| 24 | 7193854,75 | 4478160,59 |
| 25 | 7193841,3 | 4478138,06 |
| 26 | 7193832,62 | 4478123,43 |
| 27 | 7193819,32 | 4478101 |
| 28 | 7193805,95 | 4478078,57 |
| 29 | 7193792,65 | 4478056,13 |
| 30 | 7193779,36 | 4478033,65 |
| 31 | 7193757,9 | 4477997,67 |
| 32 | 7193782,76 | 4478001,3 |
| 33 | 7193788,27 | 4478002,09 |
| 34 | 7193797,19 | 4478004,45 |
| 35 | 7193805,35 | 4478008,68 |
| 36 | 7193752,84 | 4477996,92 |
| 37 | 7193759,79 | 4478008,63 |
| 38 | 7193775,88 | 4478035,72 |
| 39 | 7193789,18 | 4478058,15 |
| 40 | 7193802,55 | 4478080,59 |
| 41 | 7193815,84 | 4478103,02 |
| 42 | 7193829,22 | 4478125,46 |
| 43 | 7193837,91 | 4478140,08 |
| 44 | 7193851,28 | 4478162,66 |
| 45 | 7193864,73 | 4478185,23 |
| 46 | 7193878,1 | 4478207,76 |
| 47 | 7193891,54 | 4478230,33 |
| 48 | 7193904,91 | 4478252,91 |
| 49 | 7193918,36 | 4478275,48 |
| 50 | 7193931,74 | 4478298,06 |
| 51 | 7193945,49 | 4478321,24 |
| 52 | 7193911,72 | 4478341,28 |
| 53 | 7193897,97 | 4478318,09 |
| 54 | 7193884,52 | 4478295,57 |
| 55 | 7193871,15 | 4478272,99 |
| 56 | 7193857,7 | 4478250,41 |
| 57 | 7193844,33 | 4478227,84 |
| 58 | 7193830,88 | 4478205,31 |
| 59 | 7193817,51 | 4478182,74 |
| 60 | 7193804,06 | 4478160,16 |
| 61 | 7193795,37 | 4478145,54 |
| 62 | 7193782,08 | 4478123,1 |
| 63 | 7193768,78 | 4478100,67 |
| 64 | 7193755,41 | 4478078,19 |
| 65 | 7193742,11 | 4478055,8 |
| 66 | 7193726,02 | 4478028,71 |
| 67 | 7193704,26 | 4477992,17 |
| 68 | 7193705,7 | 4477990,01 |
| 69 | 7193681,07 | 4477986,43 |
| 70 | 7193687,49 | 4477997,16 |
| 71 | 7193700,79 | 4478019,59 |
| 72 | 7193714,16 | 4478042,02 |
| 73 | 7193727,46 | 4478064,46 |
| 74 | 7193740,83 | 4478086,89 |
| 75 | 7193754,13 | 4478109,32 |
| 76 | 7193767,5 | 4478131,76 |
| 77 | 7193780,79 | 4478154,19 |
| 78 | 7193789,48 | 4478168,82 |
| 79 | 7193802,85 | 4478191,39 |
| 80 | 7193816,3 | 4478213,97 |
| 81 | 7193829,75 | 4478236,54 |
| 82 | 7193843,12 | 4478259,07 |
| 83 | 7193856,49 | 4478281,64 |
| 84 | 7193869,94 | 4478304,22 |
| 85 | 7193883,31 | 4478326,79 |
| 86 | 7193897,13 | 4478349,98 |
| 87 | 7193866,61 | 4478368,09 |
| 88 | 7193852,79 | 4478344,9 |
| 89 | 7193839,42 | 4478322,37 |
| 90 | 7193825,97 | 4478299,8 |
| 91 | 7193812,6 | 4478277,22 |
| 92 | 7193799,15 | 4478254,65 |
| 93 | 7193785,78 | 4478232,07 |
| 94 | 7193772,33 | 4478209,54 |
| 95 | 7193758,96 | 4478186,97 |
| 96 | 7193659,69 | 4477983,28 |
| 97 | 7193647,15 | 4477981,45 |
| 98 | 7193636,42 | 4477980,74 |
| 99 | 7193656,97 | 4478015,26 |
| 100 | 7193670,27 | 4478037,7 |
| 101 | 7193683,64 | 4478060,13 |
| 102 | 7193696,93 | 4478082,56 |
| 103 | 7193710,31 | 4478105 |
| 104 | 7193723,61 | 4478127,43 |
| 105 | 7193736,98 | 4478149,91 |
| 106 | 7193750,27 | 4478172,34 |
| 107 | 7193631,81 | 4477980,79 |
| 108 | 7193640,2 | 4477994,85 |
| 109 | 7193653,5 | 4478017,28 |
| 110 | 7193666,87 | 4478039,72 |
| 111 | 7193680,16 | 4478062,2 |
| 112 | 7193693,54 | 4478084,63 |
| 113 | 7193706,83 | 4478107,07 |
| 114 | 7193720,21 | 4478129,5 |
| 115 | 7193733,5 | 4478151,93 |
| 116 | 7193746,8 | 4478174,37 |
| 117 | 7193755,52 | 4478189 |
| 118 | 7193765,74 | 4478206,22 |
| 119 | 7193781,84 | 4478233,31 |
| 120 | 7193797,93 | 4478260,4 |
| 121 | 7193814,03 | 4478287,48 |
| 122 | 7193830,12 | 4478314,57 |
| 123 | 7193846,22 | 4478341,65 |
| 124 | 7193863,14 | 4478370,14 |
| 125 | 7193832,62 | 4478388,27 |
| 126 | 7193815,68 | 4478359,77 |
| 127 | 7193799,59 | 4478332,68 |
| 128 | 7193783,49 | 4478305,59 |
| 129 | 7193767,41 | 4478278,5 |
| 130 | 7193751,31 | 4478251,42 |
| 131 | 7193735,21 | 4478224,32 |
| 132 | 7193724,99 | 4478207,12 |
| 133 | 7193716,28 | 4478192,52 |
| 134 | 7193702,98 | 4478170,04 |
| 135 | 7193689,61 | 4478147,61 |
| 136 | 7193676,31 | 4478125,17 |
| 137 | 7193663,01 | 4478102,74 |
| 138 | 7193649,64 | 4478080,31 |
| 139 | 7193636,35 | 4478057,87 |
| 140 | 7193622,98 | 4478035,44 |
| 141 | 7193609,68 | 4478013,01 |
| 142 | 7193596,31 | 4477990,53 |
| 143 | 7193608,25 | 4477985,16 |
| 144 | 7193620,94 | 4477981,82 |
| 145 | 7193581,65 | 4477999,13 |
| 146 | 7193595,02 | 4478021,66 |
| 147 | 7193608,4 | 4478044,09 |
| 148 | 7193621,69 | 4478066,53 |
| 149 | 7193635,06 | 4478088,96 |
| 150 | 7193648,36 | 4478111,44 |
| 151 | 7193661,66 | 4478133,87 |
| 152 | 7193675,03 | 4478156,31 |
| 153 | 7193688,32 | 4478178,74 |
| 154 | 7193701,7 | 4478201,17 |
| 155 | 7193710,38 | 4478215,8 |
| 156 | 7193731,03 | 4478250,57 |
| 157 | 7193745,33 | 4478274,64 |
| 158 | 7193759,64 | 4478298,72 |
| 159 | 7193773,92 | 4478322,79 |
| 160 | 7193788,27 | 4478346,87 |
| 161 | 7193802,55 | 4478370,91 |
| 162 | 7193818,04 | 4478396,96 |
| 163 | 7193782,91 | 4478417,8 |
| 164 | 7193767,5 | 4478391,74 |
| 165 | 7193753,14 | 4478367,71 |
| 166 | 7193738,86 | 4478343,63 |
| 167 | 7193724,59 | 4478319,55 |
| 168 | 7193710,23 | 4478295,47 |
| 169 | 7193695,95 | 4478271,39 |
| 170 | 7193666,64 | 4478222,01 |
| 171 | 7193653,27 | 4478199,58 |
| 172 | 7193639,97 | 4478177,14 |
| 173 | 7193626,6 | 4478154,71 |
| 174 | 7193613,31 | 4478132,23 |
| 175 | 7193599,94 | 4478109,79 |
| 176 | 7193586,64 | 4478087,36 |
| 177 | 7193573,26 | 4478064,93 |
| 178 | 7193559,97 | 4478042,49 |
| 179 | 7193546,52 | 4478019,97 |
| 180 | 7193543,12 | 4478022,04 |
| 181 | 7193556,49 | 4478044,56 |
| 182 | 7193569,87 | 4478067 |
| 183 | 7193583,16 | 4478089,43 |
| 184 | 7193596,54 | 4478111,86 |
| 185 | 7193609,83 | 4478134,3 |
| 186 | 7193623,2 | 4478156,73 |
| 187 | 7193636,5 | 4478179,17 |
| 188 | 7193649,87 | 4478201,6 |
| 189 | 7193663,17 | 4478224,03 |
| 190 | 7193692,48 | 4478273,46 |
| 191 | 7193706,83 | 4478297,49 |
| 192 | 7193721,11 | 4478321,57 |
| 193 | 7193735,39 | 4478345,65 |
| 194 | 7193749,74 | 4478369,73 |
| 195 | 7193764,02 | 4478393,81 |
| 196 | 7193779,51 | 4478419,82 |
| 197 | 7193744,53 | 4478440,61 |
| 198 | 7193729,04 | 4478414,6 |
| 199 | 7193714,69 | 4478390,52 |
| 200 | 7193700,41 | 4478366,44 |
| 201 | 7193686,13 | 4478342,36 |
| 202 | 7193671,78 | 4478318,28 |
| 203 | 7193657,5 | 4478294,2 |
| 204 | 7193636,88 | 4478259,45 |
| 205 | 7193628,19 | 4478244,82 |
| 206 | 7193614,82 | 4478222,38 |
| 207 | 7193601,52 | 4478199,95 |
| 208 | 7193588,15 | 4478177,52 |
| 209 | 7193574,85 | 4478155,08 |
| 210 | 7193561,56 | 4478132,65 |
| 211 | 7193548,18 | 4478110,17 |
| 212 | 7193534,89 | 4478087,74 |
| 213 | 7193521,52 | 4478065,3 |
| 214 | 7193508,15 | 4478042,78 |
| 215 | 7193431,87 | 4477947,74 |
| 216 | 7193452,34 | 4477982,17 |
| 217 | 7193473,55 | 4478017,88 |
| 218 | 7193511,39 | 4478081,57 |
| 219 | 7193520,08 | 4478096,18 |
| 220 | 7193542,62 | 4478134,12 |
| 221 | 7193564,39 | 4478170,76 |
| 222 | 7193568,99 | 4478178,51 |
| 223 | 7193590,89 | 4478215,36 |
| 224 | 7193613,55 | 4478253,51 |
| 225 | 7193622,23 | 4478268,13 |
| 226 | 7193648,41 | 4478312,19 |
| 227 | 7193673,57 | 4478354,53 |
| 228 | 7193678,68 | 4478363,12 |
| 229 | 7193703,76 | 4478405,36 |
| 230 | 7193729,88 | 4478449,3 |
| 231 | 7193708,16 | 4478462,21 |
| 232 | 7193682,06 | 4478418,24 |
| 233 | 7193656,96 | 4478376,01 |
| 234 | 7193651,86 | 4478367,42 |
| 235 | 7193626,7 | 4478325,08 |
| 236 | 7193600,52 | 4478281,02 |
| 237 | 7193591,62 | 4478266,53 |
| 238 | 7193568,96 | 4478228,38 |
| 239 | 7193547,06 | 4478191,52 |
| 240 | 7193542,46 | 4478183,78 |
| 241 | 7193520,69 | 4478147,14 |
| 242 | 7193518,44 | 4478143,35 |
| 243 | 7193510,79 | 4478130,48 |
| 244 | 7193498,15 | 4478109,2 |
| 245 | 7193460,87 | 4478131,34 |
| 246 | 7193473,51 | 4478152,62 |
| 247 | 7193502,3 | 4478152,97 |
| 248 | 7193505,75 | 4478150,91 |
| 249 | 7193508,58 | 4478155,67 |
| 250 | 7193554,27 | 4478233,54 |
| 251 | 7193565,36 | 4478251,19 |
| 252 | 7193567,41 | 4478251,71 |
| 253 | 7193568,77 | 4478254,01 |
| 254 | 7193573,54 | 4478255,17 |
| 255 | 7193583,24 | 4478271,51 |
| 256 | 7193552,73 | 4478289,62 |
| 257 | 7193547,73 | 4478281,18 |
| 258 | 7193546,9 | 4478279,81 |
| 259 | 7193545,99 | 4478278,54 |
| 260 | 7193544,94 | 4478277,27 |
| 261 | 7193543,95 | 4478276,05 |
| 262 | 7193542,82 | 4478274,92 |
| 263 | 7193541,61 | 4478273,84 |
| 264 | 7193540,41 | 4478272,8 |
| 265 | 7193539,12 | 4478271,86 |
| 266 | 7193537,84 | 4478270,97 |
| 267 | 7193536,48 | 4478270,17 |
| 268 | 7193535,16 | 4478269,52 |
| 269 | 7193533,6 | 4478268,76 |
| 270 | 7193532,1 | 4478268,15 |
| 271 | 7193530,58 | 4478267,63 |
| 272 | 7193505,36 | 4478261,16 |
| 273 | 7193508,61 | 4478248,32 |
| 274 | 7193497,01 | 4478245,31 |
| 275 | 7193493,72 | 4478258,19 |
| 276 | 7193499,79 | 4478234,42 |
| 277 | 7193479,13 | 4478254,46 |
| 278 | 7193478,33 | 4478254,27 |
| 279 | 7193477,52 | 4478254,1 |
| 280 | 7193476,7 | 4478253,95 |
| 281 | 7193475,96 | 4478253,85 |
| 282 | 7193475,07 | 4478253,71 |
| 283 | 7193474,38 | 4478253,66 |
| 284 | 7193473,42 | 4478253,57 |
| 285 | 7193472,79 | 4478253,52 |
| 286 | 7193471,77 | 4478253,52 |
| 287 | 7193470,95 | 4478253,52 |
| 288 | 7193470,12 | 4478253,55 |
| 289 | 7193469,3 | 4478253,6 |
| 290 | 7193468,47 | 4478253,67 |
| 291 | 7193467,65 | 4478253,77 |
| 292 | 7193466,84 | 4478253,89 |
| 293 | 7193466,02 | 4478254,03 |
| 294 | 7193465,21 | 4478254,19 |
| 295 | 7193464,4 | 4478254,37 |
| 296 | 7193463,6 | 4478254,58 |
| 297 | 7193462,81 | 4478254,8 |
| 298 | 7193462,02 | 4478255,05 |
| 299 | 7193461,24 | 4478255,32 |
| 300 | 7193460,46 | 4478255,61 |
| 301 | 7193459,7 | 4478255,93 |
| 302 | 7193458,94 | 4478256,26 |
| 303 | 7193458,2 | 4478256,61 |
| 304 | 7193457,46 | 4478256,98 |
| 305 | 7193456,73 | 4478257,38 |
| 306 | 7193456,02 | 4478257,79 |
| 307 | 7193447,55 | 4478262,82 |
| 308 | 7193423,59 | 4478153,48 |
| 309 | 7193436,24 | 4478174,76 |
| 310 | 7193440,53 | 4478172,21 |
| 311 | 7193448,24 | 4478185,19 |
| 312 | 7193460,48 | 4478205,76 |
| 313 | 7193460,84 | 4478206,27 |
| 314 | 7193461,22 | 4478206,76 |
| 315 | 7193461,64 | 4478207,23 |
| 316 | 7193462,08 | 4478207,69 |
| 317 | 7193462,54 | 4478208,11 |
| 318 | 7193463,02 | 4478208,52 |
| 319 | 7193463,52 | 4478208,89 |
| 320 | 7193464,05 | 4478209,24 |
| 321 | 7193464,58 | 4478209,56 |
| 322 | 7193465,14 | 4478209,86 |
| 323 | 7193465,71 | 4478210,12 |
| 324 | 7193466,29 | 4478210,35 |
| 325 | 7193466,89 | 4478210,55 |
| 326 | 7193304,58 | 4478022,18 |
| 327 | 7193325,52 | 4478057,44 |
| 328 | 7193346,75 | 4478093,16 |
| 329 | 7193384,59 | 4478156,86 |
| 330 | 7193393,28 | 4478171,47 |
| 331 | 7193414,99 | 4478158,58 |
| 332 | 7193444,02 | 4478207,38 |
| 333 | 7193445,39 | 4478209,68 |
| 334 | 7193446,39 | 4478211,27 |
| 335 | 7193447,47 | 4478212,8 |
| 336 | 7193448,64 | 4478214,28 |
| 337 | 7193449,88 | 4478215,69 |
| 338 | 7193451,19 | 4478217,04 |
| 339 | 7193452,57 | 4478218,32 |
| 340 | 7193454,02 | 4478219,52 |
| 341 | 7193455,52 | 4478220,65 |
| 342 | 7193457,09 | 4478221,7 |
| 343 | 7193458,7 | 4478222,66 |
| 344 | 7193460,37 | 4478223,54 |
| 345 | 7193462,07 | 4478224,33 |
| 346 | 7193463,82 | 4478225,03 |
| 347 | 7193465,6 | 4478225,63 |
| 348 | 7193422,28 | 4478220,29 |
| 349 | 7193453,17 | 4478272,27 |
| 350 | 7193461,57 | 4478267,31 |
| 351 | 7193462,49 | 4478266,81 |
| 352 | 7193463,43 | 4478266,35 |
| 353 | 7193464,39 | 4478265,94 |
| 354 | 7193465,37 | 4478265,58 |
| 355 | 7193466,37 | 4478265,27 |
| 356 | 7193467,39 | 4478265,02 |
| 357 | 7193468,41 | 4478264,82 |
| 358 | 7193469,44 | 4478264,67 |
| 359 | 7193470,48 | 4478264,58 |
| 360 | 7193471,53 | 4478264,54 |
| 361 | 7193472,57 | 4478264,56 |
| 362 | 7193473,62 | 4478264,63 |
| 363 | 7193474,65 | 4478264,75 |
| 364 | 7193475,68 | 4478264,93 |
| 365 | 7193476,7 | 4478265,17 |
| 366 | 7193527,1 | 4478278,11 |
| 367 | 7193528,09 | 4478278,45 |
| 368 | 7193529,06 | 4478278,84 |
| 369 | 7193530,01 | 4478279,27 |
| 370 | 7193530,93 | 4478279,76 |
| 371 | 7193531,83 | 4478280,29 |
| 372 | 7193532,7 | 4478280,87 |
| 373 | 7193533,53 | 4478281,49 |
| 374 | 7193534,33 | 4478282,16 |
| 375 | 7193535,1 | 4478282,87 |
| 376 | 7193535,83 | 4478283,61 |
| 377 | 7193536,52 | 4478284,4 |
| 378 | 7193537,17 | 4478285,22 |
| 379 | 7193537,78 | 4478286,07 |
| 380 | 7193543,29 | 4478295,23 |
| 381 | 7193511,59 | 4478314,05 |
| 382 | 7193486,75 | 4478328,8 |
| 383 | 7193495,43 | 4478343,41 |
| 384 | 7193551,97 | 4478309,85 |
| 385 | 7193561,45 | 4478304,21 |
| 386 | 7193582,33 | 4478291,82 |
| 387 | 7193587,62 | 4478288,68 |
| 388 | 7193634,94 | 4478368,32 |
| 389 | 7193636,4 | 4478370,78 |
| 390 | 7193632,71 | 4478372,97 |
| 391 | 7193609,29 | 4478386,88 |
| 392 | 7193605,89 | 4478388,9 |
| 393 | 7193593,16 | 4478367,48 |
| 394 | 7193588,8 | 4478370,07 |
| 395 | 7193588,51 | 4478369,65 |
| 396 | 7193587,61 | 4478368,4 |
| 397 | 7193586,64 | 4478367,2 |
| 398 | 7193585,61 | 4478366,05 |
| 399 | 7193584,52 | 4478364,95 |
| 400 | 7193584,12 | 4478364,58 |
| 401 | 7193583,38 | 4478363,91 |
| 402 | 7193582,18 | 4478362,93 |
| 403 | 7193580,95 | 4478362,02 |
| 404 | 7193579,66 | 4478361,17 |
| 405 | 7193578,33 | 4478360,39 |
| 406 | 7193576,96 | 4478359,67 |
| 407 | 7193575,56 | 4478359,03 |
| 408 | 7193574,12 | 4478358,46 |
| 409 | 7193572,66 | 4478357,97 |
| 410 | 7193564,63 | 4478355,89 |
| 411 | 7193562,19 | 4478365,58 |
| 412 | 7193569,81 | 4478367,58 |
| 413 | 7193570,8 | 4478367,92 |
| 414 | 7193571,76 | 4478368,31 |
| 415 | 7193572,71 | 4478368,75 |
| 416 | 7193573,62 | 4478369,23 |
| 417 | 7193574,52 | 4478369,77 |
| 418 | 7193575,38 | 4478370,35 |
| 419 | 7193576,21 | 4478370,97 |
| 420 | 7193577,01 | 4478371,64 |
| 421 | 7193577,78 | 4478372,34 |
| 422 | 7193578,5 | 4478373,09 |
| 423 | 7193579,18 | 4478373,87 |
| 424 | 7193579,83 | 4478374,69 |
| 425 | 7193580,43 | 4478375,54 |
| 426 | 7193580,85 | 4478376,2 |
| 427 | 7193593,03 | 4478396,64 |
| 428 | 7193595,54 | 4478400,86 |
| 429 | 7193569,57 | 4478416,28 |
| 430 | 7193569,08 | 4478418,01 |
| 431 | 7193569,47 | 4478418,66 |
| 432 | 7193547,79 | 4478431,54 |
| 433 | 7193534,64 | 4478409,4 |
| 434 | 7193543,27 | 4478404,22 |
| 435 | 7193544,67 | 4478403,33 |
| 436 | 7193545,92 | 4478402,42 |
| 437 | 7193547,2 | 4478401,43 |
| 438 | 7193548,34 | 4478400,39 |
| 439 | 7193549,47 | 4478399,27 |
| 440 | 7193550,6 | 4478398,09 |
| 441 | 7193551,58 | 4478396,87 |
| 442 | 7193552,57 | 4478395,6 |
| 443 | 7193553,4 | 4478394,28 |
| 444 | 7193554,23 | 4478392,92 |
| 445 | 7193554,98 | 4478391,51 |
| 446 | 7193555,66 | 4478390,05 |
| 447 | 7193556,27 | 4478388,54 |
| 448 | 7193556,72 | 4478387,04 |
| 449 | 7193557,17 | 4478385,44 |
| 450 | 7193597,33 | 4478317,06 |
| 451 | 7193570,1 | 4478334,08 |
| 452 | 7193570,4 | 4478332,48 |
| 453 | 7193570,55 | 4478330,93 |
| 454 | 7193570,62 | 4478329,33 |
| 455 | 7193570,7 | 4478327,73 |
| 456 | 7193570,62 | 4478326,13 |
| 457 | 7193570,47 | 4478324,54 |
| 458 | 7193570,25 | 4478322,98 |
| 459 | 7193569,94 | 4478321,43 |
| 460 | 7193569,49 | 4478319,88 |
| 461 | 7193569,03 | 4478318,37 |
| 462 | 7193568,51 | 4478316,87 |
| 463 | 7193567,9 | 4478315,41 |
| 464 | 7193567,15 | 4478313,95 |
| 465 | 7193566,39 | 4478312,59 |
| 466 | 7193557,36 | 4478319,02 |
| 467 | 7193557,82 | 4478319,96 |
| 468 | 7193558,22 | 4478320,92 |
| 469 | 7193558,58 | 4478321,89 |
| 470 | 7193558,89 | 4478322,89 |
| 471 | 7193559,15 | 4478323,91 |
| 472 | 7193559,35 | 4478324,93 |
| 473 | 7193559,5 | 4478325,96 |
| 474 | 7193559,59 | 4478327 |
| 475 | 7193559,63 | 4478328,04 |
| 476 | 7193559,62 | 4478329,08 |
| 477 | 7193559,55 | 4478330,13 |
| 478 | 7193559,42 | 4478331,16 |
| 479 | 7193559,24 | 4478332,19 |
| 480 | 7193546,16 | 4478383,71 |
| 481 | 7193545,83 | 4478384,7 |
| 482 | 7193545,44 | 4478385,67 |
| 483 | 7193545,01 | 4478386,62 |
| 484 | 7193544,52 | 4478387,55 |
| 485 | 7193543,99 | 4478388,45 |
| 486 | 7193543,41 | 4478389,32 |
| 487 | 7193542,78 | 4478390,16 |
| 488 | 7193542,12 | 4478390,96 |
| 489 | 7193541,41 | 4478391,73 |
| 490 | 7193540,66 | 4478392,46 |
| 491 | 7193539,88 | 4478393,15 |
| 492 | 7193539,06 | 4478393,8 |
| 493 | 7193538,2 | 4478394,41 |
| 494 | 7193529,01 | 4478399,94 |
| 495 | 7193648,37 | 4478381,12 |
| 496 | 7193658,83 | 4478398,73 |
| 497 | 7193682,44 | 4478438,48 |
| 498 | 7193692,93 | 4478456,13 |
| 499 | 7193699,57 | 4478467,3 |
| 500 | 7193633,38 | 4478506,58 |
| 501 | 7193626,75 | 4478495,42 |
| 502 | 7193662,37 | 4478474,27 |
| 503 | 7193651,91 | 4478456,65 |
| 504 | 7193616,28 | 4478477,8 |
| 505 | 7193628,29 | 4478416,87 |
| 506 | 7193592,66 | 4478438,04 |
| 507 | 7193582,19 | 4478420,41 |
| 508 | 7193617,83 | 4478399,25 |
| 509 | 7193644,14 | 4478383,63 |
| 510 | 7193573,57 | 4478425,53 |
| 511 | 7193598,67 | 4478467,73 |
| 512 | 7193624,8 | 4478511,72 |
| 513 | 7193620,43 | 4478514,31 |
| 514 | 7193633,78 | 4478536,78 |
| 515 | 7193616,48 | 4478547,13 |
| 516 | 7193603,09 | 4478524,61 |
| 517 | 7193576,96 | 4478480,62 |
| 518 | 7193289,9 | 4478030,76 |
| 519 | 7193310,9 | 4478066,12 |
| 520 | 7193332,12 | 4478101,85 |
| 521 | 7193369,99 | 4478165,57 |
| 522 | 7193615,15 | 4478578,2 |
| 523 | 7193503,87 | 4478644,27 |
| 524 | 7193486,37 | 4478612,8 |
| 525 | 7193364,79 | 4478393,31 |
| 526 | 7193270,99 | 4478224,4 |
| 527 | 7193234,89 | 4478159,55 |
| 528 | 7193226,63 | 4478144,42 |
| 529 | 7193214,79 | 4478123,17 |
| 530 | 7193194,45 | 4478086,64 |
| 531 | 7193279,8 | 4478095,49 |
| 532 | 7193281,72 | 4478100,09 |
| 533 | 7193277,11 | 4478102,02 |
| 534 | 7193275,19 | 4478097,41 |
| 535 | 7193174,51 | 4478098,24 |
| 536 | 7193197,35 | 4478161,23 |
| 537 | 7193199,88 | 4478168,24 |
| 538 | 7193338,16 | 4478408,86 |
| 539 | 7193338,52 | 4478409,47 |
| 540 | 7193415,25 | 4478541,78 |
| 541 | 7193482,58 | 4478656,91 |
| 542 | 7193150,51 | 4478108,24 |
| 543 | 7193150,86 | 4478109,21 |
| 544 | 7193151,87 | 4478111,96 |
| 545 | 7193150,13 | 4478129,31 |
| 546 | 7193148,8 | 4478143,03 |
| 547 | 7193173,85 | 4478185,7 |
| 548 | 7193216 | 4478256,95 |
| 549 | 7193072,77 | 4478342,03 |
| 550 | 7193030,01 | 4478270,07 |
| 551 | 7193009,24 | 4478235,13 |
| 552 | 7193044,74 | 4478214,06 |
| 553 | 7193034,85 | 4478197,32 |
| 554 | 7193025,71 | 4478181,8 |
| 555 | 7192990,12 | 4478202,91 |
| 556 | 7193072,1 | 4478210,2 |
| 557 | 7193072,82 | 4478217,91 |
| 558 | 7193065,11 | 4478218,66 |
| 559 | 7193064,37 | 4478210,95 |
| 560 | 7193028,16 | 4478195,98 |
| 561 | 7193032,57 | 4478199,94 |
| 562 | 7193028,61 | 4478204,34 |
| 563 | 7193024,21 | 4478200,38 |
| 564 | 7193224,71 | 4478271,56 |
| 565 | 7193248,91 | 4478312,35 |
| 566 | 7193268,91 | 4478346,06 |
| 567 | 7193274,02 | 4478354,66 |
| 568 | 7193296,69 | 4478392,88 |
| 569 | 7193319,87 | 4478431,96 |
| 570 | 7193324,97 | 4478440,56 |
| 571 | 7193350,61 | 4478483,77 |
| 572 | 7193376,24 | 4478526,98 |
| 573 | 7193354,68 | 4478539,8 |
| 574 | 7193329,14 | 4478496,52 |
| 575 | 7193302,92 | 4478453,37 |
| 576 | 7193296,38 | 4478445,9 |
| 577 | 7193286,45 | 4478429,16 |
| 578 | 7193276,75 | 4478412,82 |
| 579 | 7193273,2 | 4478406,83 |
| 580 | 7193266,84 | 4478418,71 |
| 581 | 7193238,94 | 4478411,59 |
| 582 | 7193238,16 | 4478411,38 |
| 583 | 7193237,4 | 4478411,13 |
| 584 | 7193236,64 | 4478410,86 |
| 585 | 7193235,9 | 4478410,55 |
| 586 | 7193235,16 | 4478410,21 |
| 587 | 7193234,45 | 4478409,85 |
| 588 | 7193233,74 | 4478409,45 |
| 589 | 7193233,06 | 4478409,03 |
| 590 | 7193232,39 | 4478408,58 |
| 591 | 7193231,74 | 4478408,1 |
| 592 | 7193231,11 | 4478407,6 |
| 593 | 7193230,5 | 4478407,08 |
| 594 | 7193229,91 | 4478406,52 |
| 595 | 7193229,35 | 4478405,95 |
| 596 | 7193228,81 | 4478405,35 |
| 597 | 7193227,99 | 4478404,36 |
| 598 | 7193227,34 | 4478403,44 |
| 599 | 7193218,06 | 4478387,88 |
| 600 | 7193212,95 | 4478379,28 |
| 601 | 7193204,33 | 4478364,72 |
| 602 | 7193203,24 | 4478362,59 |
| 603 | 7193202,96 | 4478361,92 |
| 604 | 7193202,7 | 4478361,24 |
| 605 | 7193202,48 | 4478360,56 |
| 606 | 7193202,27 | 4478359,86 |
| 607 | 7193202,09 | 4478359,16 |
| 608 | 7193201,93 | 4478358,46 |
| 609 | 7193201,8 | 4478357,74 |
| 610 | 7193201,7 | 4478357,03 |
| 611 | 7193201,62 | 4478356,31 |
| 612 | 7193201,57 | 4478355,59 |
| 613 | 7193201,55 | 4478354,86 |
| 614 | 7193201,55 | 4478354,14 |
| 615 | 7193201,58 | 4478353,42 |
| 616 | 7193201,63 | 4478352,69 |
| 617 | 7193201,68 | 4478351,97 |
| 618 | 7193209,23 | 4478321,71 |
| 619 | 7193219,15 | 4478315,81 |
| 620 | 7193225,37 | 4478326,3 |
| 621 | 7193209,45 | 4478299,48 |
| 622 | 7193203,71 | 4478302,89 |
| 623 | 7193201,17 | 4478285,54 |
| 624 | 7193198,78 | 4478322,28 |
| 625 | 7193192,43 | 4478347,19 |
| 626 | 7193191,66 | 4478351,96 |
| 627 | 7193191,55 | 4478353,4 |
| 628 | 7193191,55 | 4478354,62 |
| 629 | 7193191,59 | 4478355,95 |
| 630 | 7193191,68 | 4478357,28 |
| 631 | 7193191,83 | 4478358,6 |
| 632 | 7193192,04 | 4478359,92 |
| 633 | 7193192,31 | 4478361,22 |
| 634 | 7193192,63 | 4478362,51 |
| 635 | 7193193,02 | 4478363,79 |
| 636 | 7193193,46 | 4478365,04 |
| 637 | 7193193,95 | 4478366,28 |
| 638 | 7193194,5 | 4478367,49 |
| 639 | 7193195,1 | 4478368,68 |
| 640 | 7193202,63 | 4478381,49 |
| 641 | 7193204,34 | 4478384,4 |
| 642 | 7193209,46 | 4478392,98 |
| 643 | 7193211,15 | 4478395,87 |
| 644 | 7193218,12 | 4478407,58 |
| 645 | 7193219,96 | 4478410,25 |
| 646 | 7193220,86 | 4478411,38 |
| 647 | 7193221,81 | 4478412,47 |
| 648 | 7193222,81 | 4478413,51 |
| 649 | 7193223,86 | 4478414,55 |
| 650 | 7193224,96 | 4478415,44 |
| 651 | 7193226,1 | 4478416,33 |
| 652 | 7193227,29 | 4478417,16 |
| 653 | 7193228,51 | 4478417,93 |
| 654 | 7193229,78 | 4478418,69 |
| 655 | 7193231,05 | 4478419,29 |
| 656 | 7193232,37 | 4478419,88 |
| 657 | 7193233,72 | 4478420,4 |
| 658 | 7193235,09 | 4478420,86 |
| 659 | 7193257,81 | 4478426,73 |
| 660 | 7193280,71 | 4478432,57 |
| 661 | 7193208,08 | 4478498,33 |
| 662 | 7193189,61 | 4478467,25 |
| 663 | 7193193,91 | 4478464,7 |
| 664 | 7193166,47 | 4478418,53 |
| 665 | 7193161,37 | 4478409,92 |
| 666 | 7193201,83 | 4478385,89 |
| 667 | 7193206,95 | 4478394,48 |
| 668 | 7193132,65 | 4478361,58 |
| 669 | 7193128,27 | 4478364,18 |
| 670 | 7193112,82 | 4478338 |
| 671 | 7193104,22 | 4478343,1 |
| 672 | 7193129,5 | 4478385,66 |
| 673 | 7193148,47 | 4478417,57 |
| 674 | 7193153,58 | 4478426,18 |
| 675 | 7193154,79 | 4478428,21 |
| 676 | 7193179,93 | 4478470,53 |
| 677 | 7193199,48 | 4478503,44 |
| 678 | 7193204,59 | 4478512,03 |
| 679 | 7193213,19 | 4478506,93 |
| 680 | 7193254,03 | 4478482,68 |
| 681 | 7193294,87 | 4478458,43 |
| 682 | 7193306,85 | 4478478,59 |
| 683 | 7193266,01 | 4478502,84 |
| 684 | 7193225,17 | 4478527,09 |
| 685 | 7193205,36 | 4478513,32 |
| 686 | 7193230,64 | 4478555,88 |
| 687 | 7193237,86 | 4478568,03 |
| 688 | 7193246,39 | 4478562,81 |
| 689 | 7193328,08 | 4478514,31 |
| 690 | 7193333,42 | 4478522,77 |
| 691 | 7193346,41 | 4478544,71 |
| 692 | 7193301,06 | 4478571,62 |
| 693 | 7193288,16 | 4478549,64 |
| 694 | 7193255,92 | 4478598,43 |
| 695 | 7193242,9 | 4478576,51 |
| 696 | 7193233,14 | 4478611,96 |
| 697 | 7193207,85 | 4478569,41 |
| 698 | 7193182,57 | 4478526,85 |
| 699 | 7193157,29 | 4478484,3 |
| 700 | 7193132 | 4478441,74 |
| 701 | 7193106,72 | 4478399,19 |
| 702 | 7193081,43 | 4478356,63 |
| 703 | 7193491,16 | 4478671,59 |
| 704 | 7193509,12 | 4478702,3 |
| 705 | 7193526,7 | 4478650,55 |
| 706 | 7193535,8 | 4478665,81 |
| 707 | 7193604,04 | 4478604,57 |
| 708 | 7193613,16 | 4478619,92 |
| 709 | 7193622,24 | 4478635,2 |
| 710 | 7193658,37 | 4478613,72 |
| 711 | 7193640,18 | 4478583,11 |
| 712 | 7193677,86 | 4478560,74 |
| 713 | 7193696,07 | 4478591,4 |
| 714 | 7193741,31 | 4478564,57 |
| 715 | 7193723,09 | 4478533,88 |
| 716 | 7193766,92 | 4478507,86 |
| 717 | 7193785,15 | 4478538,56 |
| 718 | 7193829,96 | 4478511,98 |
| 719 | 7193811,73 | 4478481,25 |
| 720 | 7193853,78 | 4478456,28 |
| 721 | 7193872,03 | 4478487,02 |
| 722 | 7193866,03 | 4478449,01 |
| 723 | 7193874,92 | 4478463,98 |
| 724 | 7193917,45 | 4478535,39 |
| 725 | 7193892,9 | 4478453,31 |
| 726 | 7193884,01 | 4478438,33 |
| 727 | 7193901,99 | 4478427,66 |
| 728 | 7193910,88 | 4478442,63 |
| 729 | 7193919,75 | 4478437,36 |
| 730 | 7193964,2 | 4478512,76 |
| 731 | 7193928,86 | 4478431,95 |
| 732 | 7193919,97 | 4478416,98 |
| 733 | 7193937,95 | 4478406,3 |
| 734 | 7193946,84 | 4478421,27 |
| 735 | 7193955,74 | 4478436,25 |
| 736 | 7193964,63 | 4478451,23 |
| 737 | 7193984,55 | 4478484,77 |
| 738 | 7194034,62 | 4478455,08 |
| 739 | 7194014,73 | 4478421,5 |
| 740 | 7194008,99 | 4478424,89 |
| 741 | 7194000,09 | 4478409,92 |
| 742 | 7193992,94 | 4478397,87 |
| 743 | 7193991,2 | 4478394,94 |
| 744 | 7193982,31 | 4478379,97 |
| 745 | 7193962,71 | 4478391,6 |
| 746 | 7193971,6 | 4478406,58 |
| 747 | 7193980,5 | 4478421,55 |
| 748 | 7193989,39 | 4478436,53 |
| 749 | 7193984,23 | 4478439,59 |
| 750 | 7193975,33 | 4478424,62 |
| 751 | 7193966,44 | 4478409,64 |
| 752 | 7193957,55 | 4478394,67 |
| 753 | 7194018,87 | 4478358,24 |
| 754 | 7194029,54 | 4478376,25 |
| 755 | 7194054 | 4478417,53 |
| 756 | 7194049,18 | 4478465,95 |
| 757 | 7194047,28 | 4478470,87 |
| 758 | 7194044 | 4478474,14 |
| 759 | 7192994,46 | 4478200,34 |
| 760 | 7192996,96 | 4478204,65 |
| 761 | 7192992,69 | 4478207,24 |

## Основные технико-экономические показатели проекта межевания

| № п.п. | Наименование показателей | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь проектируемой территории - всего | 53,00 |
| 1. | Территории, подлежащие межеванию, в том числе: | 38,75 |
|  | территории жилой застройки, из них: | 15,33 |
|  | индивидуальные жилые дома 1-2 этажа | 9,10 |
|  | многоквартирные жилые дома 1-3 этажа | 6,23 |
|  | территории общественно-деловой застройки, из них: | 5,02 |
|  | - объекты общественно-делового и коммерческого назначения; | 4,67 |
|  | - объекты воспитания и образования; | 0,35 |
|  | территории транспортной и инженерной инфраструктур; | 5,43 |
|  | территории зеленых насаждений общего пользования и площадки для отдыха населения. | 12,97 |
| 2. | Территории, не подлежащие межеванию, в том числе: | 14,26 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | 14,26 |

# Приложение