ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Объект: поселение Пуровское  Пуровского района ЯНАО

Шифр: муниципальный контракт

№02/04-08//0190300001313000738

от 26 августа 2013 г.

Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территорий поселения Пуровское

Пуровского района

Основная часть проекта планировки

и проекта межевания территории

Генеральный директор                                                            Н.Б. Михайлова

Директор по производству,

первый заместитель генерального директора                     Н.М. Сидоренко

Руководитель проекта,

начальник отдела градостроительной экологии

и территориального проектирования                                    И.Б. Евплова

2014

Состав основной части проекта планировки и

проекта межевания территории

1.	Текстовая часть

2.	Графическая часть:

| Номер листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки |  |
| 1. | Чертёж красных линий. Чертёж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. | 1:1000 |
| 2. | Чертеж вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 |
| 3. | Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц | 1:1000 |
| 4. | Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений | 1:1000 |
| 5. | Чертеж зон с особыми условиями использования | 1:2000 |
|  | Проект межевания |  |
| 1. | Чертеж межевания территории | 1:1000 |

Содержание

1.	Общие сведения о территории проектирования	4

2.	Архитектурно-планировочное решение	4

3.	Жилищный фонд	6

4.	Население	6

5.	Культурно-бытовое обслуживание	7

6.	Характеристика развития системы транспортного обслуживания	7

7.	Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения	8

7.1.	Водоснабжение	8

7.2.	Хозяйственно-бытовая и дождевая канализация	9

7.3.	Теплоснабжение	9

7.4.	Газоснабжение	10

7.5.	Электроснабжение	10

7.6.	Информатизация и связь	11

8.	Озеленение и благоустройство	11

9.	Охрана окружающей среды	12

10.	Технико-экономические показатели проекта планировки	13

1.

Общие сведения о территории проектирования

Территория проектируемого микрорайона «Центральный» расположена в юго-западной части поселка Пуровск, в Центральном планировочном районе. В южной части микрорайон пересекает улица Монтажников,  объединяющая «Западный» и «Восточный» жилые районы.

К северу от проектируемой территории проходит железнодорожная магистраль Сургут – Новый Уренгой, к северо-западу расположены массив гаражей и хозяйственные постройки. Проектируемая территория ограничена на западе улицей Новая, на востоке - районом индивидуальной жилой застройки и производственной зоной, на юге - поймой реки Пяко-Пур.

Площадь в границах проектирования составляет 53 га.

В период подготовки проекта планировки территория микрорайона «Центральный» свободна от застройки, население отсутствует.

Ограничения на использование территории по природоохранным и санитарным требованиям, а также по условиям охраны объектов культурного наследия отсутствуют.

2.	Архитектурно-планировочное решение

Проект планировки разработан в целях установления красных линий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и иных объектов капитального строительства.

В границах микрорайона «Центральный» выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

·	зоны планируемой жилой застройки:

-	зона малоэтажной секционной жилой застройки (дома до 3 этажей) в центральной части микрорайона к северо-западу от ул. Монтажников и планируемой парковой зоны;

-	зона малоэтажной секционной жилой застройки (дома до 3 этажей) в юго-восточной части микрорайона к юго-востоку от ул. Монтажников;

-	зона застройки индивидуальными жилыми домами на северо-западе микрорайона; размер участков под размещение индивидуальных жилых домов – 0,09 – 0,1 га.

-	зоны размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в юго-западной и северо-восточной части микрорайона;

·	зоны планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения:

-	зона размещения объектов административно-делового и социально-культурного назначения у западной границы микрорайона, в центральной части которой планируется размещение здания администрации сельского поселения с площадью для проведения массовых мероприятий, к северу от него культурно-досугового центра, к югу - крытого спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном и открытыми площадными сооружениями;

-	зона для размещения объектов торговли у восточной границы микрорайона, которая включает крытый рынок, торговые павильоны, здание комбината бытового обслуживания и объекта общественного питания;

-	зона размещения детского сада в северной части проектируемой территории, в массиве индивидуальной жилой застройки;

·	зона рекреационного назначения, представленная парком в центральной части микрорайона;

·	зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры включают территории:

-	трех трансформаторных подстанций, рассредоточенных по территории микрорайона;

-	котельной в восточной части микрорайона;

-	канализационной насосной станции в западной части микрорайона;

-	газораспределительного пункта в северной части микрорайона;

-	коммуникационные коридоры шириной 4 метра для размещения инженерных сетей по торцевой стороне участков индивидуальной жилой застройки.

Основными осями, определяющими пространственное развитие территории проектирования, остаются улица Монтажников и улица Новая. Проектом предусмотрены параллельные и перпендикулярные по отношению к улице Монтажников транспортные связи, формирующие главные дороги, отделяющие зону рекреационного назначения – от зоны малоэтажной секционной жилой застройки, и зону малоэтажной секционной застройки – от зоны индивидуальной жилой застройки. Помимо этого, вдоль северной границы проектирования предлагается строительство новой дороги, идущей периметрально относительно проектируемой застройки.

Для хранения автомобильного транспорта проект планировки предусматривает:

-	размещение гостевых автомобильных стоянок в непосредственной близости к новому жилью и новым объектам общественно-делового назначения;

-	организацию автостоянок для длительного хранения личного автотранспорта на территориях, прилегающих к магистральным автодорогам, имеющим выход на внешние автомобильные магистрали.

Для обеспечения населения возможностью организованного удаления мусора с территории микрорайонов проектом планировки предусмотрены специальные контейнерные площадки для сбора и кратковременного хранения бытовых отходов.

3.

Жилищный фонд

Проектом планировки в соответствии с планировочными решениями предлагается размещение жилых домов двух типов:

-	индивидуальных жилых домов, общая площадь которых для укрупненных расчетов принимается условно около 80-100 м2 один дом;

-	малоэтажных секционных жилых домов (1-3 этажа).

В соответствии с планировочными решениями на территории проектирования разместится около 40 тыс. м2 общей площади жилищного фонда, из них:

-	в индивидуальных жилых домах - 8 тыс. м2 (около 86 земельных участков);

-	в малоэтажных секционных жилых домах около 32 тыс. м2 (одноэтажных – 7,95 тыс. м2, двухэтажных – 6,55 тыс. м2, трехэтажных – 17,5 тыс. м2).

Коэффициент застройки территории жилых кварталов на конец реализации проекта планировки составит 14 %. Застроенность зоны размещения индивидуальных жилых домов составит 10 %, малоэтажных жилых домов – около 16,7 %.

Плотность застройки «нетто» в среднем всей территории проектирования за исключением зон размещения объектов общепоселкового значения составит 1380 м2/га. При этом в зоне индивидуальной жилой застройки – 545 м2/га, в зоне малоэтажной секционной жилой застройки - 2250 м2/га.

Плотность застройки «брутто» в среднем всей территории проектирования за исключением зон размещения объектов общепоселкового значения составит 1360 м2/га, в зоне индивидуальной жилой застройки – 540 м2/га, в зоне малоэтажной секционной жилой застройки - 2250 м2/га.

4.	Население

С учетом планируемого показателя жилищной обеспеченности в размере 26,9 м2 на одного жителя, заложенного в генеральном плане Пуровского сельского поселения Пуровского муниципального района, численность населения территории проектирования составит около 1,5 тыс. человек. При этом в индивидуальной жилой застройке будет расселено около 300 человек, остальные 1200 чел. планируется расселить в малоэтажной секционной жилой застройке (290 чел. – в одноэтажных, 240 чел. – в двухэтажных, 670 чел. – в трехэтажных жилых домах).

Плотность населения в жилых кварталах территории проектирования составит около 50 чел./га, при этом в зоне индивидуальной жилой застройки этот показатель будет равен 10 чел./га, в зоне малоэтажной жилой застройки – 83 чел./га.

5.	Культурно-бытовое обслуживание

На территории проектирования планируется размещение следующих объектов:

1.	Здания администрации с гаражом на 2 автомобиля и 1 автобус и закрытой стоянкой на 20 машиномест;

2.	Детского сада на 95 мест, предназначенного для использования населением застраиваемой территории;

3.	Культурно-досугового центра емкостью 500 мест с библиотекой, предназначенного, как для использования населением территории проектирования, так и населением прилегающих территорий существующей жилой застройки поселка;

4.	Крытого спортивно-оздоровительного комплекса поселкового значения емкостью около 650 м2 площади залов и бассейном на 4 дорожки по 25 метров;

5.	Открытого стадиона поселкового значения площадью около 0,3 га с игровыми площадками;

6.	Комбината бытового обслуживания на 15 рабочих мест;

7.	Рыночного комплекса поселкового значения размером около 150 м2 торговой площади;

8.	Учреждений торговли емкостью около 450 м2 торговой площади;

9.	Учреждений общественного питания на 60 посадочных мест;

10.	Православной церкви на территории парковой зоны.

Остальные учреждения, необходимые для обслуживания населения территории проектирования, такие как школы, поликлиники, стационары, аптеки, отделения банков и прочие, в соответствии с генеральным планом поселка Пуровск располагаются на смежных территориях.

Ориентировочный строительный объем объектов общественно-делового и коммерческого назначения нового строительства составит около 60 тыс.м3.

6.	Характеристика развития системы транспортного обслуживания

Внешний транспорт

Согласно генеральному плану п. Пуровск сохранится ведущая роль железнодорожного и автомобильного транспорта и предусматривается их усовершенствование.

Улично-дорожная сеть

В настоящее время улично-дорожная сеть проектируемой территории представлена улицей Монтажников, имеющей твердое покрытие. Тротуары отсутствуют. Обеспечение нужд в пассажирских перевозках осуществляет автобусный маршрут, проходящий по улице Монтажников.

Проектом планировки в границах проектирования предусматривается создание прямоугольной схемы улично-дорожной сети, конфигурации которой была принята в увязке с существующей улицей Монтажников.

Основными улицами, проходящими по проектируемой территории, являются - улица Монтажников и проектируемая улица, проходящая в северной части застраиваемой территории.

Для основных и жилых улиц ширина проезжей части составляет 7 метров. По обе стороны от проезжей части улиц предусматривается наличие тротуаров шириной по 1,5 метра.

Ширина проезжей части проездов составляет 6 метров. На внутриквартальной территории тротуары примыкают к проездам и предусматриваются шириной 1,5 метра.

Покрытие улично-дорожной сети предлагается выполнить из автодорожных плит.

В центральной части территории проектирование проектом предусматривается пешеходно-парковая зона с выходом пешеходных дорожек на тротуары улично-дорожной сети.

Организация уличного движения осуществляется техническими средствами (установка дорожных знаков, нанесение разметки и т.д.).

Вблизи основных общественных и административных зданий запроектированы гостевые автостоянки и разгрузочные площадки обслуживающего транспорта.

Хранение индивидуального автотранспорта в зоне малоэтажной секционной застройки предлагается осуществлять во встроенных гаражах, а также на организованных стоянках, расположенных на внутриквартальной территории. В зоне индивидуальной застройки хранение транспорта предлагается осуществлять на приусадебных участках.

Для обеспечения возросших нужд в пассажирских перевозках проектом предлагается разработка дополнительного маршрута общественного транспорта с обустройством дополнительных остановочных пунктов.

7.	Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения

7.1.	Водоснабжение

Для централизованного водоснабжения проектируемой застройки предусматривается строительство новой скважины в районе существующего водозабора, а также строительство магистрального водовода диаметром 160 мм от источника водоснабжения до жилого района ориентировочной протяженностью 1,5 км.

Система водоснабжения микрорайона принята объединенная хозяйственно-питьевая - противопожарная, низкого давления.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на новое строительство, включая объекты общественно-делового назначения, составят 571,5 м3/сут, при условии, что объем водопотребления на одного человека в малоэтажной жилой застройке составит 230 л/сут, в индивидуальной жилой застройке –180 л/сут.

Разводящие внутриквартальные сети водопровода предлагается выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 6424 м.

7.2.	Хозяйственно-бытовая и дождевая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация

Система канализации принята полная раздельная. Канализационные сети прокладываются самотечными в сторону пониженной части бассейна канализования (юго-западная окраина проектируемого жилого района), где будет размещена КНС.

На данную КНС предусматривается также перевод стоков от вахтового жилого комплекса (ВЖК), расположенного к западу от жилого района. Действующую КНС, перекачивающую в настоящее время стоки от ВЖК, предлагается демонтировать в связи с ее расположением на проектируемой дороге.

Стоки от КНС под напором будут подаваться на реконструируемые (вновь возводимые) КОС, расположенные в 400 м к юго-западу от территории проектирования.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков, включая стоки от объектов общественно-делового назначения, составят 476,7 м3/сут.

Проектируемые сети хозяйственно-бытовой канализации предлагается выполнить из полипропиленовых труб ш160- 200 мм, участки напорной канализации - из полиэтиленовых труб, общая протяженность самотечных сетей составит 6525 м, напорных коллекторов – 2 нитки по 400 м от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений.

Очищенные стоки будут сбрасываться в ближайший водоем – реку Пяку-Пур по водоотводному коллектору.

Дождевая канализация

Поверхностный сток со всей территории проектируемого микрорайона собирается на юго-западной и юго-восточной окраинах территории проектирования.

Отведение поверхностного стока предполагается осуществлять самотеком по открытым лоткам на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации в юго-восточной части п. Пуровск.

Очищенный поверхностный сток будет сбрасываться в  р. Пяку-Пур.

Протяженность открытых лотков составляет 6340 м.

7.3.	Теплоснабжение

Проектом предусматривается обеспечение качественным теплоснабжением жилищно-коммунального сектора по всем видам теплопотребления.

Обеспечение тепловой энергией потребителей малоэтажных секционных жилых домов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения предлагается за счёт строительства автоматизированной котельной блочно - модульного исполнения повышенной заводской готовности, с применением водогрейных котлов.

Ориентировочная расчётная производительность котельной составляет 11 МВт.

Мощность котельной рассчитана с учетом расхода тепла на нужды вентиляции, отопления и горячего водоснабжения (ГВС) малоэтажных секционных жилых домов и объектов культурно-бытового назначения, а также с учетом теплопотерь в тепловых сетях.

В качестве основного топлива для котельной предусматривается использование природного газа.

Прокладка тепловых сетей от котельной принята – 4-х трубная, тупиковая.

Индивидуальный жилищный фонд предлагается обеспечить тепловой энергией децентрализованно по всем видам теплопотребления (отопление и бытовое горячее водоснабжение). Теплообеспечение необходимо предусмотреть от автономных газовых теплогенераторов. Для производства тепла на нужды ГВС необходима установка емкостных водонагревателей, использующих в качестве топлива природный газ.

7.4.	Газоснабжение

На территории проектируемого микрорайона «Центральный» предусматривается использование единого энергоносителя – сетевого сеноманского газа месторождения «Береговое».

Природный газ подается от существующего магистрального газопровода высокого давления I категории к газораспределительной станции (ГРС), расположенной за границами проектирования.

Система газоснабжения по давлению принята 3-х ступенчатая.

Для газификации микрорайона «Центральный» потребуется прокладка газопроводов высокого, среднего и низкого давления, а так же установка газорегуляторного пункта (ГРП) в отдельно стоящем здании.

Направление использования природного газа по категориям потребителей:

-	блок – модульная котельная;

-	хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление и горячее водоснабжение);

-	автономные теплогенераторы.

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Суммарный расчётный расход природного газа составляет – 5,47 млн. нм3/год.

7.5.	Электроснабжение

Электроснабжение микрорайона «Центральный» Пуровского сельского поселения осуществляться в соответствии с техническими условиями, выданными МУП «Пуровские электрические сети» от 18.11.2013 г. Электроснабжение проектируемой застройки осуществляться: ввод №1- ВЛ-10 кВ «Ф-2», ближайшая опора; ввод №2 - ВЛ-10 кВ «Ф-11», ближайшая опора, от ПС «Айваседопур» 110/10 кВ, ввод №3- ВЛ-10 кВ «Ф-115», ближайшая опора, от ПС «Кирпичная» 110/10 кВ.

Для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения микрорайона «Центральный» потребуется строительство 4-х трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, реконструкция  существующих ВЛ 10 кВ и прокладка новых КЛ 10 кВ.

7.6.	Информатизация и связь

Проектом принята 100 % телефонизация. Количество телефонных номеров – 724 номера (из них 108 на объектах общественного назначения). Линии связи и информатизации решены с использованием медных и волокно-оптический самонесущих кабелей по опорам, светильников уличного освещения. Участок подключения линий связи проектируемой территории (АТС) расположен за границами проектирования.

Реализация решений проекта предусматривает проведение следующих мероприятий:

-	перенос линии связи (подземная магистральная кабельная линия связи ёмкостью 400 пар и ВОЛС) – 800 м;

-	прокладка проектируемой сети связи – 2250 м;

-	определение порядка проведения линий связи к зданиям;

-	обеспечение электроснабжения оборудования – по документации последующих этапов проектирования.

8.		Озеленение и благоустройство

Проектом предлагается формирование системы зеленых насаждений на  рассматриваемой территории, которая включает:

-	зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для отдыха всего населения (парк, скверы у объектов общественно-делового назначения);

-	зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории кварталов, детского сада;

-	зеленые насаждения специального назначения, к которым относятся посадки вдоль улиц, на территориях санитарно-защитных зон.

Зеленые насаждения общего пользования в границах микрорайона «Центральный» представлены парком площадью 7,8 га, который формируется в его центральной части на базе естественных зеленых насаждений. Кроме того планируется благоустройство и озеленение территорий планируемых объектов общественно-делового назначения: культурно-досугового центра, спортивно-оздоровительного комплекса, объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания.

Проектом предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов, их обезвреживание и утилизация на полигоне ТБО.

9.		Охрана окружающей среды

Территория проектирования с точки зрения обеспечения экологической безопасности является благоприятной для развития жилой зоны, т.к. удалена на достаточное расстояние от крупных источников негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Проектируемый жилой квартал представлен жилой и общественно-деловой застройкой, размещения объектов коммунально-складского и промышленного назначения, являющихся источниками загрязнений окружающей среды,  в границах проекта планировки не предусматривается.

В планировочном решении жилого квартала предусмотрено озеленение территории проектируемой застройки: формирование парка, озеленение территории учреждений обслуживания, спортивных площадок, улиц.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения санитарных требований проектом предложена система мусороудаления для всех жилых зданий, учреждений обслуживания, элементов инженерной инфраструктуры, размещенных в границах проектирования.

10.

Технико-экономические показатели проекта планировки

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Величина показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Проектное предложение |
| I. Территория |
| 1 | Территория в границах проектирования, в т.ч.: | га | 53 | 53 |
| 1.1. | Жилые зоны, из них: | га | - | 29,6 |
|  | - малоэтажная застройка секционными жилыми домами (1-3 этажа); | га | - | 14,4 |
|  |  | % | - | 27,2 |
|  | - индивидуальная жилая застройка; | га | - | 15,2 |
|  |  | % | - | 29 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны | га | - | 8,9 |
|  |  | % | - | 16,8 |
| 1.3. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 1,8 |
|  |  | % | - | 3,4 |
| 1.4. | Рекреационные зоны | га | - | 8,7 |
|  |  | % | - | 16 |
| 1.5. | Зеленые насаждения специального назначения | га | - | 4 |
|  |  | % | - | 7,6 |
| 1.6. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 53 | - |
|  |  | % | 100 | - |
| 2 | Из общей площади территории проектирования земли общего пользования, в т.ч.: | га/% | - | 20,2/38 |
| 2.1. | Зеленые насаждения общего пользования | га/% | - | 8,5/16 |
| 2.2. | Улицы, дороги, проезды, площади; | га/% | - | 11,7/22 |
| 3. | Коэффициент застройки | % | - | 14 |
| 3.1. | Коэффициент застройки малоэтажной жилой зоны | % | - | 16,7 |
| 3.2. | Коэффициент застройки индивидуальной жилой застройки | % | - | 10 |
| 4. | Плотность застройки "брутто" | м2/га | - | 1360 |
| 4.1. | Плотность застройки малоэтажной жилой зоны "брутто" | м2/га | - | 2250 |
| 4.2. | Плотность застройки зоны индивидуальной жилой застройки "брутто" | м2/га | - | 540 |
| 5. | Плотность застройки "нетто" | м2/га | - | 1380 |
| 5.1. | Плотность застройки малоэтажной жилой зоны "нетто" | м2/га | - | 2250 |
| 5.2. | Плотность застройки зоны индивидуальной жилой застройки "нетто" | м2/га | - | 545 |
| II. Население |
| 1. | Численность населения, в т.ч.: | чел. | - | 1500 |
| 1.1. | - в малоэтажной жилой застройке; | чел. | - | 1200 |
| 1.2. | - в индивидуальной жилой застройке; | чел. | - | 300 |
| 2. | Плотность населения | чел/га | - | 50 |
| 2.1. | - в малоэтажной жилой застройке; | чел/га | - | 10 |
| 2.2. | - в индивидуальной жилой застройке; | чел/га | - | 83 |
| III. Жилищный фонд |
| 1. | Средняя обеспеченность населения жилищным фондом | м2/чел. | - | 26,9 |
| 2. | Средняя гармоническая взвешенная этажность застройки территории проектирования | этаж | - | 1,8 |
| 3. | Общая площадь жилищного фонда нового строительства, в т.ч.: | тыс. м2 | - | 40 |
| 3.1. | - малоэтажная застройка; | тыс. м2 | - | 32 |
|  |  | % | - | 80 |
|  |  | кол-во домов | - | 49 |
| 3.2. | - индивидуальная жилая застройка; | тыс. м2 | - | 8 |
|  |  | % | - | 20 |
|  |  | кол-во домов | - | 86 |
| 4. | Из общего объема нового жилищного строительства размещается на свободной территории: | тыс. м2 | - | 40 |
|  |  | % | - | 100 |
|  |  | кол-во домов | - | 137 |
| 5. | Обеспечение жилищного фонда инженерной инфраструктурой: |  |  |  |
| 5.1. | Электроснабжением | % | - | 100 |
| 5.2. | Газоснабжением (централизованным) | % | - | 100 |
| 5.3. | Теплоснабжением (централизованным) | % | - | 80 |
| 5.4. | Связью | % | - | 100 |
| 5.5. | Водоснабжением | % | - | 100 |
| 5.6. | Водоотведением | % | - | 100 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 1. | Кубатура учреждений обслуживания | тыс.м3 | - | 60 |
| 2. | Объекты нового строительства, в т.ч.: | тыс. м3 | - | 60 |
| 2.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 2.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 95 |
| 2.2. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 2.2.1 | Спортивные залы | м2 площади пола | - | 650 |
| 2.2.2 | Бассейны | м2 зеркала воды | - | 150 |
| 2.3. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 2.3.1 | Клубы | мест | - | 500 |
| 2.3.2 | Библиотеки | тыс. экз. | - | 10 |
| 2.4. | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 2.4.1 | Продовольственные магазины | м2 торг. площ. | - | 150 |
| 2.4.2 | Непродовольственные магазины | м2 торг. площ. | - | 300 |
| 2.4.3 | Рыночные комплексы | м2 торг. площ. | - | 150 |
| 2.5. | Объекты общественного питания | мест | - | 60 |
| 2.6. | Объекты административного назначения | объект | - | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети - всего | км | 1,1 | 9,2 |
| 1.1. | в том числе: - основные улицы | км | - | 2,03 |
| 1.2. | - жилые улицы | км | 1,1 | 3,36 |
| 1.3 | - внутриквартальные проезды | км | - | 2,71 |
| 2. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобиль/тыс. жит. | - | 300 |
| 3. | Количество парковочных мест на открытых автостоянках | машиномест | - | 904 |
| 4. | Протяженность ливневой канализации - закрытой - открытой | м |  | - 6340 |
| 5. | Количество очистных сооружений поверхностного стока | шт. | - | - |
| VI. Водоснабжение |
| 1. | Расходы воды на хоз-питьевые нужды | м3/сут | - | 571,5 |
| 2. | Среднесуточное водопотребление в малоэтажной жилой застройке | л/сут. на чел. | - | 230 |
| 3. | Среднесуточное водопотребление в индивидуальной жилой застройке | л/сут. на чел. | - | 180 |
| 4. | Протяженность водопроводных сетей | км | - | 6,424 |
| VII. Водоотведение |
| 1. | Общее поступление хоз-бытовых стоков | м3/сут | - | 476,7 |
| 2. | Протяженность канализационных сетей | км | - | 6,525 |
| 3. | Среднегодовые объемы поверхностных сточных вод | м3 | - | 93860 |
| 4. | Протяженность открытых лотков | км | - | 6,340 |
| VIII. Теплоснабжение |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения (котельной) | Гкал/час | - | 9,50 |
| 1.1. | Производительность автономных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,78 |
| 2. | Протяженность магистральных сетей | км |  | 6,0 |
| IX. Газоснабжение |
| 1. | Потребление газа – всего | млн. м3/ год | - | 5,47 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | Хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение) | млн. м3/ год | - | 0,234 |
|  | Автономные источники теплоснабжения | млн. м3/ год | - | 0,870 |
|  | Централизованные источники теплоснабжения (блок – модульная котельная) | млн. м3/ год | - | 4,366 |
| 2. | Источники подачи газа | - | - | ГРС |
| 3. | Протяженность сетей | км | - | 6,0 |
| X.Электроснабжение |
| 1. | Потребность в электроэнергии всего, в т.ч.: | тыс.кВт.ч./ год | Нет данных | 6920 |
| 1.1. | На производственные нужды | тыс.кВт.ч./ год | - | - |
| 1.2. | На коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт.ч./ год | Нет данных | 6920 |
| 2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч. | Нет данных | 4600 |
| 3. | Источники покрытия электронагрузок 4-ТП 10/0,4 кВ | кВА | Нет данных | 2ТП(2х250кВА), 2ТП(2х400 кВА) |
| 4 | Протяженность ВЛ-10 кВ | м | - | 149,5 |
| 5 | Протяженность КЛ-10 кВ | м | - | 1530 |
| ХI. Связь |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 2. | Протяженность сетей | км | 1,92 | 2,49 |
| 3. | Протяженность ВОЛС демонтируемой | км | 0,8 | - |
| ХII. Санитарная очистка и благоустройство территории |
| 1. | Норма накопления ТБО | м3чел/год | - | 1,5 |
| 2. | Количество твердых бытовых отходов | м3/год | - | 2765 |
| ХIII. Охрана окружающей среды |
| 2. | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | ПДК | < 1 | < 1 |
| 3. | Уровень загрязнения почв | ПДК | < 1 | < 1 |
| 4. | Уровень шумового воздействия: от автотранспорта | дБА | < 1 | < 1 |