|  |  | "У Т В Е Р Ж Д А Ю" |
| --- | --- | --- |
|  |  | И.о.директора |
|  |  | ООО «Лидер» |
|  |  | _____________________ Л.Г.Булгакова "___" __________ 2018 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 2, ул. Железнодорожная, п. Сывдарма, Пуровский район, ЯНАО

| № | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования | Жилищный кодекс Российской Федерации. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2016 года № 1008-П. Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 г. № 733-П. |
|  | Адрес проектируемого объекта | ЯНАО, Пуровский район, п. Сывдарма ул. Железнодорожная д. 2 |
|  | Данные об особых условиях площадки и района | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, где особые условия 1Г (климатические зоны) |
|  | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | В технической документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания. |
|  | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения жилого здания | При разработке проектно-сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан, на период проведения капитального ремонта. |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Применяемые материалы и оборудование согласовать с Техническим заказчиком. |
|  | Предмет проектирования | Разработка документации на проведение работ по капитальному ремонту: - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; - ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; - ремонт крыши; - ремонт фасада; - ремонт фундамента многоквартирного дома. |
|  | Технико-экономические показатели | 2 этажа, 18 квартир, жилой дом. Высота от отметки низа плиты перекрытия 1-го этажа до низа плиты перекрытия 2-го этажа h= 5,50 м. Высота этажа от отметки пола до плоскости потолка h=2,46 м. Объем здания - 4866 м.куб. Площадь здания(общая) – 1432,4 м2. Фундамент – железобетонные сваи. Крыша – стропильная система с асбестоцементным шифером. |
|  | Исходные данные, предоставляемые Техническим заказчиком при заключении договора. | Копия технического паспорта многоквартирного дома Исходные данные для составления смет и ПОС. |
|  | Исходные данные, получаемые Подрядчиком самостоятельно. | Все недостающие исходные данные |
|  | Состав работ | Предпроектное обследование Выполнить обмерные работы. Составление отчета и заключения о техническом состоянии по результатам обследования строительных конструкций и инженерных сетей с выводами и рекомендациями. При ремонте фундамента необходимо выполнить восстановление и усиление несущей способности до необходимой, а также выполнить ремонт отмостки здания. Состав проектной документации: Раздел. Пояснительная записка. Раздел. Архитектурные решения. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Раздел. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: - Подраздел. Система водоотведения; - Подраздел. Система водоснабжения. - Подраздел. Система электроснабжения; Раздел. Проект организации строительства; Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Раздел. Сметная документация. |
|  | Предварительное согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | Проектные решения согласовать с Заказчиком. |
|  | Энергосберегающие мероприятия | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов |
|  | Требования к проектной документации | Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»; ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»; ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»; ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»; СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»; СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли». СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»; СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»; СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»; СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»; СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»; ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации. |
|  | Требования к составу сметной документации | 1. Сметную стоимость определить в двух уровнях цен, в программном комплексе РИК: - в базисном уровне цен (ТЕР-2001) ЯНАО. - в текущем уровне цен по состоянию на момент выдачи сметной документации. 2. Метод определения стоимости – базисно-индексный. 3. В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и исходными данными, услуги строительного контроля для составления сметной документации. 4. Сметную документацию разработать в соответствии МДС 81-35.2004, постановлением Правительства ЯНАО от 23.10.2014 № 859-П. 5. Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ. - Накладные расходы и сметную прибыль определить по видам ремонтно-строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004) с учетом изменений, введенных Федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом № ЮТ-260/06 от 31.01.2005г. «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве». |
|  | Количество экземпляров документации, передаваемой Техническому заказчику | Документация передаётся Техническому заказчику: - на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 4 экземпляра. - на электронном носителе – 2 экземпляра. |
|  | Формат предоставления документов в электронном виде | Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. Форматы: - редактируемые – MSOffice, AutoCAD; - нередактируемые – PDF, jpg; - сметы – в формате Word, Ехсel, РИК. |
|  | Прочие требования | 1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию Технического заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий. 3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта. 4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта. |

Составил: